STUDI PEMILIHAN CALON LOKASI

TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK

Pembuangan limbah ke dalam tanah (land disposal) merupakan cara yang sering dilakukan dalam pengelolaan limbah, namun pengolahan limbah dengan cara ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Pengelolaan limbah dengan lahan urug akan tetap menjadi bagian yang sangat sulit untuk dihilangkan dalam pengolahan limbah. Dengan berakhirnya masa operasi TPA sampah Desa Pegongsoran Kabupaten Pemalang, idealnya sudah ada lahan baru sebagai TPA. Studi pemilihan TPA sampah ini bertujuan mencari daerah layak sebagai lokasi TPA sehingga peruntukan lokasi TPA baru akan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan memenuhi kriteria penyaringan regional, penyisih dan sosial. Proses pemilihan lokasi TPA sampah terdiri dari 3 tahap penyaringan yaitu tahap penyaringan regional, tahap penyaringan penyisih dan tahap penetapan. Penilaian kelayakan menggunakan parameter Le Grand dan SK SNI T-11-1991-03. Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon lokasi TPA terpilih adalah calon lokasi di Desa Surajaya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan nilai pembobotan Le Grand yaitu kelas lahan baik sekali (nilai 11) dan tingkat penerimaan lokasi pembuangan limbah hampir pasti dapat diterima (nilai -9,5) dan nilai pembobotan SK SNI T-11-1991-03 yaitu 532, sehingga lokasi tersebut termasuk zona kelas layak untuk pembuangan sampah.

Kata kunci : lokasi, TPA sampah, Le Grand, SK SNI T-11-1991-03, Kabupaten Pemalang

ABSTRACT

The disposal of waste into the ground (land disposal) is the way that always followed in waste treatment, but this land disposal cannot solve the waste problem. Waste disposal will always be difficult part of waste management. The end of final disposal operation in Desa Pegongsoran of Kabupaten Pemalang, its necessesary to find a new disposal area. This disposal election study is purpose to find a proper disposal area that appropriate with regional spatial planning and fulfill with the regional strain criteria, elimination strain criteria and social criteria. The disposal election prosess consist of 3 phase of strain that is regional strain phase, elimination strain phase and determination phase. This evaluation use 2 methode that is Le Grand methode and SK SNI T 11-1991-03. The result of this study find an approprate disposal area in Desa Surajaya of Kecamatan Pemalang which Le Grand grade is very good area and this area are almost definite acceptable and SK SNI grade is 532 that is an appropriate area for final disposal.

Keywords : area, final disposal, Le Grand, SK SNI, Kabupaten Pemalang