Fuzzy Controller Design For Nonlinear Systems

With Case Study Of  TORA System

Priyo Sidik Sasongko

Jurusan Matematika FMIPA UNDIP

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang.

Abstract. In this article is studied problem of Fuzzy Controller Design For Nonlinear Systems With Case Study Of  TORA System. Fuzzy control for nonlinear systems is proposed on the  framework from model of Takagi-Sugeno fuzzy model and PDC(paralel distributed compensation) controller. A lyapanouv-based stabilizing fuzzy control design for nonlinear systems using  Takagi-Sugeno fuzzy models is applied. The stability analysis and control design problems are reduced to  linear of matrix inequality (LMI) problems. So that method of fuzzy controller design are solve a set of LMI. Approach of PDC, robust and optimal controller are applied to  a  nonlinear control benchmark problem with case study  of TORA system. The designed fuzzy controllers are yield an asymtotic stable closed-loop system. The fuzzy controller  Simulation results are given to ilustrate the utility of the present fuzzy control.

Keywords: Takagi-Sugeno fuzzy model, PDC controller, robust controller, optimal controller, LMI, TORA system .

### 1. PENDAHULUAN

Konsep himpunan fuzzy pertama kali dikenalkan kepada publik oleh Lotfi Zadeh, dengan menggunakan suatu fungsi keanggotaan [11]. Sistem osilasi bertranslasi dengan aktuator berotasi (Translational Oscillations with a Rotational Actuator atau TORA) adalah masalah bench-mark nonlinear yang berhubungan dengan sistem fisik yang telah dibangun oleh [2] di Universitas Michigan.

Tujuan penulisan ini untuk mengkaji masalah pengontrol fuzzy  untuk sistem nonlinear, merancang pengontrol fuzzy untuk sistem nonlinear,  menganalisa kestabilan dan kinerja dari sistem lup tertutup dengan pengontrol fuzzy dan mensimulasikan serta menguji model rancangan fuzzy dengan menggunakan program Matlab untuk dapat membantu menyelesaikan masalah sistem TORA.

Aplikasi dari logika fuzzy ke masalah kontrol telah menjadi suatu isu penting pada masa lampau  sejak  makalah Zadeh berkembang. Pengontrol fuzzy pada umumnya ditandai dengan menggunakan tipe Mamdani dan tipe Takagi-Sugeno [10] telah mengusulkan bahwa pengontrol fuzzy tipe Takagi-Sugeno dapat dirancang menggunakan informasi dari beberapa model yang dilinearisasi dari sistem yang ditentukan. PDC (Paralel Distributed Compensator)  adalah suatu contoh usahanya. [9] mengusulkan formula linearisasi yang digunakan untuk menyusun model linear lokal fuzzy, yang menghasilkan aproksimasi sistem yang baik di sekitar titik operasi bahkan jika titik operasi bukan titik kesetimbangan. Dalam bidang kontrol fuzzy, [6] telah mengusulkan suatu dalil untuk menganalisa kestabilan model fuzzy Takagi-Sugeno. Mereka memberikan suatu syarat cukup untuk menjamin kestabilian asymptotik global dari model fuzzy Takagi-Sugeno, yaitu  ditemukan suatu matriks definit positif P yang memenuhi pertidaksamaan Lyapunov. Masalah kestabilan adalah suatu masalah kelayakan standar dengan beberapa LMI sehingga gain umpan balik , i= 1, 2,···, r, diperoleh dan dapat diselesaikan secara numerik dengan meng-gunakan suatu algoritma yang dinamai metoda titik interior yang diusulkan oleh  [1]. [4] telah membuktikan bahwa  metoda LMI sebagai perancangan suatu pengontrol fuzzy Takagi-Sugeno untuk sistem TORA yang stabil. Perancangan  robustness dari sistem dinamis nonlinear melalui  pengontrol fuzzy dilakukan oleh [3]. Nilai performansi pengontrol fuzzy telah diusulkan [8].

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai di sini adalah studi literatur. Bahan atau materi yang digunakan dalam penelitian adalah karya-karya ilmiah berupa jurnal, laporan penelitian dan majalah ilmiah yang relevan.  Selain itu juga digunakan buku-buku teks tentang pengontrol  logika fuzzy.

Langkah pertama dalam prosedur perancangan pengontrol adalah mengkonstruksi dari model sebenarnya dari suatu proses dinamis yang dikontrol yaitu model berorde empat dari Sistem TORA, Gambar 1.  Energi kinetik sistem adalah

(1)

Aktuator massa uji ini ditempatkan pada jarak r dari sumbu rotasinya, maka , , sehingga dengan menggunakan persamaan Lagrange diperoleh

dan  	                 (2)

Gambar 1. Sistem TORA

dengan k adalah tetapan pegas, diperoleh persamaan gerak yang melukiskan perilaku mekanik dari  sistem itu yaitu

(3)

(4)

dengan  adalah posisi translasi dari pedati,  adalah kecepatan translasi dari pedati, ( adalah posisi angular dari massa uji, dan  adalah kecepatan angular dari massa uji.

Setelah dilakukan transformasi ternormalisasi yang cocok dalam variabel  keadaan, input kontrol dan waktu,  persamaan (3) dan  (4) ditulis sebagai persamaan nonlinear ternormalisasi dari gerakan pedati, yaitu

(5)

(6)

dengan ( adalah koefisien gesek,  dan  adlah input kontrol.

Dengan mengambil

maka persamaan (5) dan persamaan (6) menjadi

(7)

dengan,

dan .

Perlu dicatat bahwa  u  input kontrol adalah torkas ternormalisasi N  dan w gangguan adalah gaya ternormalisasi F.

Prosedur rancangan untuk sistem nonlinear dengan model fuzzy Takagi-Sugeno. Model dinamis fuzzy kontinu, yang diusulkan memenuhi bentuk :

Plant

(8)

dengan , adalah himpunan fuzzy ke-j dari aturan ke-i. Ambil fungsi keanggotaan dari himpunan fuzzy dan  ambil , vektor keadaan , input kontrol , dan  matriks dan  dengan dimensi yang sesuai. Maka jika diberikan pasangan (), dengan menggunakan fuzzifikasi singelton, inferensi max-product dan defuzzifikasi center overage, dapat ditulis model fuzzy Takagi-Sugeno terkumpul sebagai

,	                (9)

didefinisikan      (10)

sehingga persamaan (9) dapat ditulis sebagai

,      (11)

dengan  >0 dan   dan

Gagasan PDC adalah mengasosiasi-kan kompensator untuk tiap-tiap aturan dari model fuzzy itu yang digunakan untuk mendisain pengontrol fuzzy. Hasil keseluruhan pengontrol fuzzy adalah suatu cam-puran fuzzy dari tiap-tiap individu pengontrol linier individu.  Pengontrol PDC biasanya mengambil bentuk:

, i=1,2,3,..,r       (12)

sehingga pengontrol fuzzy adalah

= 	              (13)

Mensubstitusikan persamaan (13) ke persamaan (11), diperoleh persamaan  untuk sistem lup tertutup yang berbentuk

(14)

Selanjutnya disajikan syarat cukup untuk kestabilan asimtotik dalam sistem yang besar dari model fuzzy yang diberikan oleh (11), dengan menggunakan hukum kontrol umpan balik keadaan fuzzy

(15)

Kontrol PDC menggunakan LMI

Teorema 1. [10] Sistem  fuzzy lup tertutup (14) adalah stabil asimtotik global  jika  terdapat matriks definit positif P yang memenuhi  pertidaksamaan Lyapunov berikut : 	     	   (16)

(17)      				               (18)

dengan didefinisikan sebagai               (19)

Teorema 2. [10][6] Sistem  kontrol fuzzy dari model Takagi-Sugeno  (11) mengguna-kan Kontrol PDC (15) adalah  stabil jika terdapat Q>0 dan Yi i =1,2,…,r sedemikian sehingga memenuhi kondisi LMI berikut:

(20)

(21)

dan Pengontrol PDC diberikan oleh			               (22)

fungsi Lyapunov diberikan oleh 		                           (23)

dengan  dan    memenuhi sifat kombinasi konveks.

Kontrol Robust  Fuzzy Menggunakan LMI

Pandang Sistem fuzzy Takagi-Sugeno (11) dan hukum kontrol umpan balik keadaan fuzzy (15) dengan sistem lup tertutup  (14).

Lemma 1 [4][6]Prosedur–S:

ekuivalen dengan R < 0 dan .

Teorema 3.[4] Sistem lup tertutup (14) adalah stabil asimtotik global jika terdapat P matriks definit positif yang memenuhi pertidaksamaan Lyapunov berikut:

(24)

Selanjutnya dengan mengambil  dan , maka persamaan (24) dapat ditulis sebagai LMI berikut:

,            (25)

i,j = 1,2,…,r

dengan  dapat didefinisikan sebagai  dan  didefinisikan

(26)

Jika LMI persamaan (25) adalah fisibel, maka dapat dicapai nilai untuk dan P  yaitu  dan , dengan

i = 1,2, …, r.

Hasil yang telah diketahui dari Ogata K. dengan teori LQR-nya bahwa masalah meminimalkan batas atas pada pengukuran performasi kuadratik linear

(27)

dengan kendala sistem LTI

(28)

dapat ditransformasi ke masalah optimasi, dengan kendala sekumpulan pertidak-samaan matriks:

kendala :

(29)

Untuk menghindari ketergantungan nilai fungsi sistem dari kondisi awal, diasumsikan bahwa kondisi awal random dengan  mean nol dan covarian identitas, ekuivalen dengan

{x(0)}=0 dan {x(0)Tx(0)}=I           (30)

Sehingga tujuan untuk meminimalkan J   dapat ditulis sebagai J  = trace (P) dan P memenuhi pertidaksamaan Lyapunov:

(31)

diketahui juga bahwa

(32)

maka persamaan (31) dapat diubah menjadi  LMI berikut:

i,j = 1, 2, . . ., r	     		   (33)

dengan  didefinisikan seperti pada persamaan   (26). Sehingga, jika dimisalkan Z sebagai batas atas dari Y-1  maka masalah dapat disajikan dalam bentuk berikut:

Min trace (Z) Kendala: LMI dalam persamaan (33), dan

(34)

Jika LMI di atas fisibel, maka gain kontroller dapat dihitung dengan .

Kontrol Optimal  Fuzzy Menggunakan LMI

Pandang Sistem fuzzy Takagi-Sugeno (11) dan hukum kontrol umpan balik keadaan fuzzy (15) dengan sistem loop tertutup  (14)

(35)

dengan.

Proposisi 1 [8][6]  Sistem fuzzy Takagi-Sugeno (11), hukum kontrol fuzzy (15) dan nilai performansi (27) dipikirkan nilai terjaminnya. Jika terdapat matriks definit positif Y dan matriks Xi , i= 1, 2, …,r dengan dimensi yang bersesuaian yang memenuhi

(36)

(37)

(38)

dengan  dan , maka hukum kontrol fuzzy (15) dengan  adalah memenuhi hukum kontrol terjamin dan nilai diberikan oleh  adalah nilai terjamin.

Algoritma  Kontrol

1.	Mendefinisikan parameter pengontrol yang digunakan dalam perhitungan selanjutnya.

2. Menggunakan model TORA, Model fuzzy Takagi-Sugeno dipikirkan dan disusun dua model linear lokal yang melukiskan plant dinamis:

Aturan 1: IF   mendekati  0,  THEN

Aturan 2: IF   mendekati ,  THEN

3. Menyusun Matrik Ruang Keadaan Model Fuzzy. Model  Linear  disusun menggunakan prosedur yang dilukiskan oleh [9] untuk menentukan  Ai ,Bi  dari model lokal yang berhubungan dengan aturan ke-i.

4.	Menggunakan fungsi membership sebagai berikut:

dan

5.	Membangun suatu pengontrol yang stabil dalam bentuk (14) sedemikian sehingga sistem lup tertutup adalah stabil asimtotik.

5.1.  Algoritma subroutine 1 :

Metode  Kontrol Fuzzy PDC

5.2.  Algoritma subroutine 2 :

Metode  Kontrol  Fuzzy Robust

5.3.  Algoritma subroutine 3 :

Metode  Kontrol  Fuzzy Optimal.

6. Menentukan indeks pencapaian.

7.	Memeriksa bahwa syarat cukup yang diberikan oleh masing-masing pengontrol   fuzzy untuk stabilitas asimtotik dalam sistem lup tertutup (14) dipenuhi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil simulasi dari sistem lup tertutup dengan pengontrol fuzzy untuk sistem TORA ditunjukkan tingkat pencapaian untuk suatu kelas sistem nonlinear yang menggunakan pengontrol logika fuzzy dengan menggunakan tiga metode dengan asumsi : spesifikasi perancangan adalah : maksimum overshoot : 15 % dan 1.5 % settling time : 15 detik, = 2 dan diberikan  = [ 0 0 pi/4 0]'.

Metoda Kontrol Fuzzy PDC menggunakan suatu pendekatan LMI, dapat menuju suatu sistem yang stabil. Terlihat bahwa pengontrol fuzzy PDC  menghasilkan respon yang baik. Hasil simulasi sistem kontrol fuzzy PDC menunjukkan bahwa Pengontrol fuzzy yang dirancang mempunyai Indeks Performansi  sebesar 0.0472.  Performansi terbaik sistem kontrol fuzzy PDC tercapai oleh respon sistem kontrol fuzzy dengan settling time (waktu penyelesaian) sebesar 2.12 detik, yang overshoot maksimumnya   5.78% dengan waktu mencapai puncak 11.52 detik.  Gain umpan balik kontrol fuzzy PDC untuk model fuzzy Takagi-Sugeno dari sistem TORA adalah

F1 = [0.0387  -0.0378   0.1937  0.6049],

F2 = [-0.1220 -0.1997  0.1975  0.6055] dan matriks Lyapunov

P =  adalah matriks definit positif. Sehingga dapat dichek bahwa syarat stabil asimtotik sistem dipenuhi. Pengontrol fuzzy PDC memberikan kestabilan asimtotik global untuk model rancangan.

Selanjutnya, Metoda Kontrol Fuzzy Robust menggunakan suatu pendekatan LMI, dapat menuju ke suatu sistem yang stabil. Hasil simulasi sistem kontrol fuzzy Robust menunjukkan bahwa Pengontrol fuzzy yang dirancang mempunyai Indeks Performansi  sebesar 1.5512. Indeks Performansi sistem kontrol fuzzy Robust tercapai oleh respon sistem kontrol fuzzy dengan settling time sebesar 5.2 detik dengan overshoot sebesar 3.96% dengan waktu mencapai puncak 6.36 detik.  Gain umpan balik kontrol fuzzy Robust untuk model fuzzy Takagi-Sugeno dari sistem TORA adalah

F1 = [-0.9689 -0.4934  0.4648  1.1647],

F2 = [ -0.9689  -0.4934  0.4648 1.1647] dan matriks Lyapunov

P =  adalah definit positif. Sehingga dapat dichek bahwa syarat stabil asimtotik sistem dipenuhi. Pengontrol fuzzy Robust memberikan kestabilan asimtotik global untuk model rancangan.

Metoda Kontrol Fuzzy Optimal menggunakan suatu pendekatan LMI, dapat membawa ke suatu sistem yang stabil. Hasil simulasi sistem kontrol fuzzy Optimal menunjukkan bahwa Pengontrol fuzzy yang dirancang mempunyai Indeks Performansi  sebesar 1.5327.  Indeks Performansi sistem kontrol fuzzy Optimal tercapai oleh respon sistem kontrol fuzzy dengan settling time sebesar 13 detik, overshoot maksimumnya  12.22 % dengan waktu mencapai puncak 7.58 detik.  Gain umpan balik kontrol fuzzy Optimal untuk model fuzzy Takagi-Sugeno dari sistem TORA adalah

F1 = [-0.3122 0.2140  0.2292 0.5580],

F2 = [-0.4625 -0.7434   0.2013  0.5102] dan matriks Lyapunov

P =  adalah definit positif. Sehingga dapat dichek bahawa syarat stabil asimtotik sistem dipenuhi. Pengontrol fuzzy Robust memberikan kestabilan asimtotik global untuk model rancangan.

Dibandingkan dengan prosedur kontrol linear yang diusulkan [5]  dengan  dan  . Indeks performasinya adalah 49.14555, maka metode pengontrol fuzzy PDC, metode pengontrol fuzzy Robust dan metode pengontrol Optimal jauh lebih baik.

Selain itu sistem fuzzy TORA dapat dipandang sebagai pengaproksimasi sistem nonlinear TORA  dengan pengontrol fuzzy Takagi-Sugeno. Pendekatan yang pertama : metode pengontrol PDC dalam mengaproksimasi  sistem nonlinear TORA diperoleh tingkat kesalahan untuk  : 0.0039,  :  0.0034,   :  0.0070  dan  = 0.0022 dan persentil variansi untuk  :87.0005,  : 89.3247,  : 89.3247 dan  : 99.8803.

Pendekatan yang kedua : metode pengontrol Robust dalam mengaproksimasi sistem nonlinear TORA diperoleh tingkat kesalahan untuk  : 0.0052,  :  0.0044,   : 0.0077 dan  :  0.0061 dan persentil variansi untuk  : 99.8803,  : 90.8154,  : 99.9477 dan  : 99.2765.

Pendekatan yang ketiga : metode pengontrol Optimal dalam mengaproksimasi  sistem nonlinear TORA diperoleh tingkat kesalahan untuk  : 0.0036,  : 0.0028,  : 0.0066 dan  : 0.0033 dan persentil variansi untuk  : 89.7247,  : 92.6420,  : 99.9797, dan  : 99.7896.

Sebagai perbandingan yang lainnya, yaitu menurut [6] bahwa indeks pencapaian untuk metode Passivation Control adalah 2.7957,  untuk metode PDC Control adalah 3.5412 dan untuk metode Fuzzy Optimal Control adalah 1.6343. Selain itu menurut [7] bahwa indeks pencapaian untuk metode optimal linear control adalah 49.14555 dan metode optimal fuzzy control adalah 41.13903. Dengan demikian, ketiga pendekatan pengontrol fuzzy yang dibahas dalam tulisan ini memenuhi spesifikasi desain pengontrol fuzzy yang diinginkan dan lebih baik dibandingkan dengan [5], [6], dan [7].

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perancangan  pengontrol fuzzy untuk sistem nonlinear dengan studi kasus sistem TORA untuk menemukan P matriks definit positif yang menjamin kestabilan asimtotik global sistem fuzzy Takagi-Sugeno. Pengontrol fuzzy dirancang untuk menyelesaikan masalah optimalisasi meng-hasilkan sistem lup tertutup yang stabil asimtotik global. Tingkat performansi yang ditunjukkan sistem nonlinear yang menggunakan pengontrol logika fuzzy memenuhi asumsi spesifikasi perancangan yang ditetapkan dan lebih baik daripada  tingkat performasi yang didapatkan oleh dengan [5], [6], dan [7]. Hasil simulasi sistem TORA dengan pengontrol fuzzy dapat menunjukkan stabilitas yang terjamin dan keefektifan pendekatan metodologi yang dilakukan.

5. SARAN

Dalam tulisan ini perancangan pengontrol fuzzy dalam Model fuzzy Takagi-Sugeno untuk sistem nonlinear dengan studi kasus sistem TORA tipe waktu kontinu. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk melakukan perancangan pengontrol fuzzy dengan tipe waktu diskrit dan lebih jauh lagi bisa dilakukan perancangan pengobservasi fuzzy, serta dapat dilakukan berbagai perancangan pengontrol fuzzy dengan  tipe waktu kontinu maupun diskrit dengan pendekatan non LMI. Karena pendekatan dengan LMI  per-lu banyak iterasi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, terutama penjaminan sta-bilitas dan kefisibelan penyelesaian.

6. DAFTAR PUSTAKA

[1]	Boyd S., Balakrishnan V., Feron E, Ghaoui L.E.(1993), Control System Analysis and Synthesis via Linear Matrix Inequalities, In Proc. American Control Conference, San Diego, CA, pp. 2147 – 2154.

[2]	Bupp R.T., Bernstein D.S., and Coppola V.T. (1998), Experimental Implementation Of Integrator Back-stepping And Passive Nonlinear Controllers On The RTAC Testbed, International Journal Of Robust And Nonlinear Control, Int. J. Robust Non-linear Control Vol.8 : 435 – 457.

[3]	Chen B.S., Tseng C.S., and Uang J.C., Oct.(1999), Robustness Design of Nonlinear Dynamic Systems via Fuzzy Linear Control, IEEE Transac-tions on Fuzzy Systems, Vol.7, No.5 : 571 – 585.

[4]	Jadbabaie A., Titli A., Jamshidi M., and Dorato P. (1998), Guaranteed-Cost Control of the Nonlinear Benchmark Problem Using Model-Based Fuzzy Systems, CCA Conference.

[5]	Jankovic M., Fontaine D., dan Kokotovic P.V. (1996), TORA Example : Cascade and Passivity-based Control Designs,  IEEE Trans. Control Systems Technology, Vol.4, No.3 : 292 – 297.

[6]	Li J.,    Wang H.O.,  Bushnell L., Hong Y. dan  Tanaka K. (2000),  A Fuzzy Logic Approach to Optimal Contrl of Nonlinear Systems, International Journal of Fuzzy Systems, Vol. 2, No. 3.

[7]	Margaliot M., and Langholz G. (2001), Fuzzy Control of a Benchmark Problem : A Computing with Words Approach,  Joint 9th IFSA word Conference and 20th NAFIPS International Conference, Vancouver, Canada.

[8]	Natache S.D., Arrifano and Oliveira V.A. (2005), Guaranteed Cost Fuzzy Controllers for a Class of Uncertain Nonlinear Dynamic Systems, Computational & Applied Mathematics.

[9].	Teixeira M.C.M., and Zak S.H.  (1999), Stabilizing Controller Design for Uncertain Nonlinear Systems Using Fuzzy Models, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Vol.7, No.2 : 133 – 142.

[10].Wang H.O., Li J., Niemann D, Tanaka K. (2000), T-S Fuzzy Model With Linear Rule Consequence And PDC Controller : A Universal Frame-work For Nonlinear Control Systems,  in Proc. 9th IEEE Int. Conf. On Fuzzy Systems.

[11].	Zadeh, L.A. (1965), Fuzzy Sets, Information and Control, Vol 8, No.3 : 338 – 353.