PERANAN PUPUK ORGANIK UNTUK PERBAIKAN PENAMPILAN DAN PRODUKSI HIJAUAN RUMPUT GAJAH  PADA TANAH CEKAMAN

SALINITAS DAN KEMASAMAN

(The Role of Organic Fertilizer to Performance Improvement and Herbage Yield of Elephant Grass at Soil Salinity and Acidity Stress)

Sumarsono

Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro, Semarang

ABSTRACT

A glass house experiment was conducted at Forage Crop Science Laboratory of Animal Agriculture Faculty of Diponegro University.  The series of experiment at soil salinity and acidity stress  with level treatment T0, T1, T2 and T3 were  0; 1,5; 3,0; and 4,5 %  of C soil organic increased respectively. The elephant grass was planted at 50 cm x 50 cm distance between pot experiment.  The pot culture was applied 50 kg N/ha, 150 kg P205/ha and 150 kg K20 as basic fertilizer.

The performance of growth component and herbage dry matter of elephant grass more tolerant at soil acidity stress than soil salinity stress.  By increased of soil organic matter at 4,5 % C organic can be increased elephant grass performance at at soil acidity stress or soil salinity stress.  The responsibility of C organic matter improvement to performance of elephant grass more highly at stress acidity than stress salinity.

Key word : C soil organic, growth, yield, elephant grass.

ABSTRAK

Penelitian dilakukan sebagai percobaan pot di rumah kaca di Laboratorium Ilmu Tanaman Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Diponegro.  Seri percobaan pada tanah cekaman salinitas dan cekaman kemasaman mendapatkan tingkat pupuk organik yang terdiri dari T0, T1, T2 dan T3 adalah 0; 1,5; 3,0; dan 4,5 % penambahan C organik tanah.  Rumput gajah ditanam dengan jarak antar pot 50 cm x 50 cm.  Tanaman memperoleh pupuk dasar 50 kg N/ha, 150 kg P205/ha dan 150 kg K20.

Penampilan komponen pertumbuhan dan produksi bahan kering hijauan  rumput gajah lebih toleran terhadap cekaman kemasaman dibanding cekaman salinitas.  Peningkatan kandungan bahan organik tanah sampai tingkat 4,5 % C organik dapat meningkatkan penampilan rumput gajah baik pada tanah cekaman salinitas maupun cekaman kemasaman. Responsibilitas peningkatan C organik tanah terhadap penampilan rumput gajah lebih tinggi pada tanah cekaman kemasaman dibanding salinitas.

Kata kunci : C organik tanah, pertumbuhan, produksi, rumput gajah

PENDAHULUAN

Keberhasilan pertumbuhan tanaman pakan rumput tercermin dari tinggi rendahnya  produksi dan kualitas hijauan.  Keberhasilan ini membutuhkan dukungan lingkungan fisik dari tanah dan iklim yang ideal.  Di daerah tropis faktor fisik ini sering menjadi kendala, baik secara terpisah maupun bersama atau hasil interaksi keduanya.  Kendala tingginya suhu lingkungan berpengaruh langsung terhadap kecepatan metabolisme tanaman, sedangkan pengaruh tidak langsung adalah melalui pengaruhnya terhadap tanah.  Tingginya suhu lingkungan menyebabkan tingginya pelapukan  tanah mineral dan dekomposisi bahan organik tanah, apabila diikuti dengan curah hujan yang tinggi akan menyebabkan pencucian unsur hara tanah.  Pencucian lanjut pada tanah-tanah mineral akan menyebabkan munculnya tanah-tanah masam.  Di lain pihak pada lahan-lahan pantai sering memunculkan tanah-tanah salin sebagai akumulasi garam akibat kekeringan pada  musim kemarau.

Masalah penurunan bahan organik tanah yang menyebabkan kebutuhan pemupukan yang semakin meningkat (Aphani, 2001). Masalah ini dapat diatasi dengan perbaikan praktek manajemen terhadap kondisi tanah pertanian. Kandungan bahan organik  dikebanyakan tanah saat ini terdapat indikasi semakin merosot.  Sekitar 80 % lahan  sawah kandungan C organik tanahnya kurang dari 1 % (Aphani, 2001),  apalagi pada lahan-lahan kering.  Kandungan C organic kurang dari 1 % menyebabkan tanah tidak mampu menyediakan unsur hara yang cukup, disamping itu unsur hara yang diberikan melalui pupuk tidak mampu dipegang oleh komponen tanah sehingga mudah tercuci, kapasitas tukar kation menurun, agregasi tanah melemah , unsur hara mikro mudah tercuci dan daya mengikat air menurun.  Pada tanah dengan kandungan C organik rendah menyebabkan kebutuhan pemupukan nitrogen makin meningkat karena efisiensinya yang merosot  akibat tingginya tingkat pencucian.

Pupuk organik yang dikembalikan melalui pupuk kandang selain sebagai sumber bahan organik tanah juga sebagai sumber hara bagi pertumbuhan tanaman (Ende dan Taylor, 1969).  Bahan organik memegang peranan penting pada tanah tropis, karena hampir semua unsur terdapat didalamnya (Agboola, 1974). Kapasitas tukar kation tanah yang tinggi terkait dengan kandungan bahan organik yang tinggi. Menurut Agboola dan Corey (1973), ada hubungan antara P-tersedia dengan kandungan bahan organik tanah. Hubungan nyata bahan organik tanah dengan P-tersedia apabila kandungan bahan organik lebih dari 3 persen.  Bahan organik tanah mencegah pengendapan unsur fosfor oleh aluminium dan besi.

Telah banyak diketahui bahwa bahan organik seperti limbah tanaman, pupuk hijau dan kotoran ternak dalam sistem tanah-tanaman dapat memperbaiki struktur tanah dan membantu perkembangan mokroorganisme tanah  (Yaacob et al., 1980; Sumarsono, 1983, Kerley et al., 1996; Widjajanto et al., 2001). Pupuk organik dari kotoran ternak sering juga digunakan sebagai pupuk dengan sebutan pupuk kandang, diketahui mempunyai pengaruh meningkatkan produksi tanaman lamtoro (Dewi, Widjayanto dan Sumarsono, 1998), juga pada pertanaman campuran setaria dan Sentro (Sumarsono, 2001).

Tanah-tanah masam dan salin pada umumnya miskin bahan organik, sehingga perbaikan kandungan bahan organik sampai tingkat tertentu dapat meningkatkan keberhasilan pertumbuhan tanaman yang tumbuh di atasnya.  Bahan organik di dalam tanah dapat berperan sumber unsur hara, memelihara kelembaban tanah, sebagai buffer dengan mengkhelat unsur-unsur penyebab kemasaman dan salinitas.  Berbagai jenis rumput pakan telah diseleksi tanah terhadap cekaman aluminium pada tanah masam dan salinitas (Anwar dkk, 2003), namun keberhasilan pertumbuhan dari produksi dan kualitas hijauan diharapkan akan semakin tinggi, apabila cekaman kemasaman dan salinitas tanah dapat dikurangi.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan menggali informasi lebih lanjut dari peranan bahan organik, sehingga diharapkan diperoleh  nilai kristis tingkat bahan organik tanah untuk mendukung keberhasilan pertumbuhan tanaman rumput gajah pada tanah cekaman salinitas atau kemasaman.

MATERI DAN METODE

Percobaan mengunakan tanah dari lahan di kampus Fakultas Peternakan Universitas Semarang, yang mempunyai hasil analisis kadar hara tanah 0,14 % nitrogen(N) , 0,16 % fosfor (P) total dan 0,12 % kalium (K) serta 1,16 % karbon (C). Pupuk kandang sapi mengandung   17,02 %  C dan 1,11 % N.   Seri Percobaan terdiri dari 4 perlakuan pupuk organik pada tanah cekaman salinitas dan kemasaman dalam rancangan acak lengkap 3 ulangan dilakukan di rumah kaca di laboratorium ilmu tanaman makanan ternak, Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro.  Perlakuan  4  tingkat pupuk organik, adalah sebagai berikut : T0  =  Kontrol tanpa  tambahan pupuk organik, T1 =. Diberi pupuk organik setara 1,5  % C organik tanah, T2 =  Diberi pupuk organik setara 3,0 % C organik tanah, T3 = Diberi pupuk organik  setara 4,5 % C organik tanah.

Jenis tanah yang diberikan perlakuan tingkat pupuk organik, yaitu tanah dengan cekaman salinitas  300  mM NaCl atau 17,55 g/l  (S1), tanah dengan cekaman kemasaman larutan Al2(SO4)3 sebanyak 4 mM  atau 1,368 g/l .(S2) diberikan setelah potong paksa.  Pupuk organik kotoran ternak dikomposkan terlebih dahulu, kemudian dicampur rata dengan tanah  dalam pot percobaan kapasitas 7 kg, bersamaan dengan pupuk dasar 50 kg N/ha,   150 kg/ha P205  dan 150 kg/ha K2O.  Rumput Gajah ditanam dengan stek ditumbuhkan sampai potong paksa umur 4 minggu. Pengamatan dilakukan  terhadap komponen pertumbuhan dan produksi pada umur 6 minggu setelah potong paksa.  Data yang diperoleh diolah menurut prosedur analisis ragam dan uji wilayah ganda Duncan (UJBD).. Rekomendasi dosis efektif  pupuk organik terpilih ditentukan berdasarkan kurva respon uji PLO (Pembanding Linier Ortogonal) sampai derajat polinomial kuadratik hubungan regeresi dosis pupuk organik terhadap pertumbuhan dan produksi pada taraf sampai 5 %.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis ragam  menunjukkan bahwa perlakuan tingkat pupuk organik berpengaruh nyata (p<0,05) terhadap komonen pertumbuhan dan produksi bahan kering rumput gajah baik pada tanah cekaman salinitas maupun kemasaman.  Nilai rata-rata pengaruh perlakan tingkat pupuk organik terhadap komponen pertumbuhan dan produksi bahan kering rumput gajah dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.   Komponen Pertumbuhan dan Produksi Bahan Kering Hijauan Rumput

Gajah pada Tanah Cekaman Salinitas dan Kemasaman

| Perlakuan | Tinggi Tanaman | Jumlah Anakan | Jumlah Daun | Produksi Bahan Kering |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (cm) | (anakan) | (helai) | (g/pot) |
| Tanah Cekaman Salinitas |
| T0 | 97,67b | 9,00b | 46,33b | 39,10b |
| T1 | 98,00ab | 12,33b | 87,67a | 56,17a |
| T2 | 103,00ab | 11,33b | 80,33a | 54,47a |
| T3 | 123,33a | 12,33a | 112,67a | 55,83a |
| Rata-rata | 104,25 | 11,24 | 81,75 | 51,22 |
| Tanah Cekaman Kemasaman |
| T0 | 209,00b | 8,00b | 53,00c | 35,37c |
| T1 | 238,33a | 9,00b | 88,67bc | 133,45b |
| T2 | 228,50ab | 9,33b | 96,00b | 143,78b |
| T3 | 232,67a | 13,67a | 148,67a | 324,85c |
| Rata-rata | 227,13 | 10,00 | 96,59 | 159,34 |

Huruf sama dalam kolom yang sama pada tiap jenis tanah menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf 5 % UJBD

Tabel 1 memperlihatkan bahwa  penampilan rumput gajah pada tanah cekaman kemasaman lebih baik dibanding tanah cekaman salinitas.  Namun demikian rumput gajah memberikan respon yang positif terhadap perbaikan lingkungan tanah dengan penambahan pupuk organik baik pada cekaman salinitas maupun kemasaman.  Peningkatan penambahan pupuk organik meningkatkan penampilan rumput gajah baik berdasarkan komponen pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah anakan dan jumlah daun maupun dari produksi bahan kering hijauannya.  Secara umum komponen pertumbuhan  dan produksi bahan kering hijauan pada perlakuan pupuk organik T1, T2 dan T3 nyata (p<0,05) lebih tinggi dibanding kontrol T0.  Peningkatan perlakuan tingkat pupuk organik T1 ke T2 dan T2 ke T3 makin meningkatkan komponen pertumbuhan dan produksi bahan kering hijauan rumput gajah.

Hasil analisis menggunakan pembanding linier ortogonal menunjukkan bahwa peningkatan dosis pupuk organik berpengaruh posisitif linier nyata (p<0,05) terhadap semua komponen pertumbuhan dan produksi bahan kering hijauan rumput gajah (Tabel 2).  Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa laju peningkatan komponen pertumbuhan dan produksi bahan kering hijauan rumput gajah sebagai akibat peningkatan dosis pupuk organik pada tanah cekaman kemasaman lebih tinggi dibanding cekaman salinitas.  Peningkatan kandugan bahan organik tanah pada tanah masam sangat bermanfaat untuk menetralisir akibat buruh dari pengaruh kemasaman, yaitu menekan keracunan aluminium, meningkatnya ketersediaan unsur hara utamanya fosfat, dan juga memperbaiki struktur tanah yang baik untuk pertumbuhan perakaran.

Tabel 2.   Respon Rumput Gajah Terhadap Perlakuan Tingkat Pupuk Organik Pada Tanah Cekaman Salinitas dan Kemasaman

| Parameter Pengamatan | Persamaan | Uji PLO | Nilai r | Laju Peningkatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tanah Cekaman Salinitas |  |  |
| Tinggi Tanaman | Y = 89.70 + 6.47 X | Linier* | 0.69* | 7.21 % |
| Jumlah Anakan | Y = 9.90 + 0.60 X | Linier* | 0.47tn | 6.06 % |
| Jumlah Daun | Y = 53.01 + 12.87 X | Linier* | 0.84* | 24.20 % |
| ProduksiBahan Kering | Y = 44.26 + 3.09 X | Linier* | 0.68* | 6.98 % |
| Tanah Cekaman Kemasaman |  |  |
| Tinggi Tanaman | Y = 217.95 + 4.08 X | Linier* | 0.44tn | 1.87 % |
| Jumlah Anakan | Y = 7.39 + 1.16 X | Linier* | 0.68* | 15.70 % |
| Jumlah Daun | Y = 73.80 + 15.20 X | Linier* | 0.81* | 37.41 % |
| ProduksiBahan Kering | Y = 27.51 + 58.59 X | Linier* | 0.86* | 212.98 % |

* Berpengaruh nyata pada taraf 5 %, tn = tidak nyata

Indikator respon peningkatan bahan organik tanah pada tanah masam tertinggi adalah terhadap produksi bahan kering hijauan diikuti jumlah daun dan jumlah anaan.  Tingkat peningkatan produksi hijauan terlihat sangat tinggi akibat peningkatan kandungan bahan organik tanah, yaitu mencapai 212,98 % setiap penambahan 1 % C organik tanah (r = 0,86).  Tinggi tanaman bukan indikator pertumbuhan yang baik bagi tanaman karena rumput gajah yang tumbuh membentuk rumpun dengan keragaman tinggi tanaman yang luas.

Peningkatan bahan organik pada tanah cekaman salinitas juga bermanfaat untuk menetralkan akibat buruk dari pengaruh salinitas, yaitu melalui pejerapan ion Na oleh koloid bahan organik dan penangkapan Na oleh pelepasan CO2 dari bahan organik, dan juga menjaga kelembaban tanah sehingga menurunkan salinitas tanah.  Namun demikian responbilitas tanah salin jauh lebih rendah dibanding pada tanah masam. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat salinitas tanah penelitian, penambahan bahan organik dari pupuk organik hanya sedikit memperbaiki penampilan rumput gajah.  Tingkat peningkatan produksi bahan kering hijauan akibat peningkatan bahan organik tanah hanya terlihat rendah, yaitu hanya diperoleh peningkatan 6,98 % setiap peningkatan 1 % C organik tanah (r = 0,68).  Berdasarkan Tabel 1 juga terlihat bahwa di antara T1, T2 dan T3 tidak menunjukkan perbedaan yang nyata, sehingga penambahan tingkat C organik tanah sebesar 1,5 %  (ditambah 1,16 % C organik tanah asal) sudah cukup untuk memperbaiki penampilan tanaman rumput gajah.  Rendahnya responbilitas tanaman terhadap penambahan pupuk organik pada tanah salin kemungkinan karena tanama tidak memperoleh keuntungan dari peningkatan ketersediaan unsur hara dari pupuk organik.  Pada tanah salin aktivitas mikroorganisme dalam proses dekomposisi dan mineralisasi terhambat akibat salinitas, sehingga ketersediaan unsur hara tidak cukup meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penampilan komponen pertumbuhan dan produksi bahan kering hijauan  rumput gajah lebih toleran terhadap cekaman kemasaman dibanding cekaman salinitas.  Peningkatan kandungan bahan organik tanah sampai tingkat 4,5 % C organik dapat meningkatkan penampilan komponen pertumbuhan dan produksi bahan kering hijauan  rumput gajah baik pada tanah cekaman salinitas maupun cekaman kemasaman. Responbiitas peningkatan C organik tanah terhadap penampilan rumput gajah lebih tinggi pada tanah cekaman kemasaman dibanding salinitas.

Peningkatan kandungan lebih dari 4,5 % C organik tanah masih perlu diteliti lebih lanjut pada tanah cekaman kemasaman.  Tanah cekaman salinitas cukup dijaga pada tingkat  kandungan C organik tanah sebesar 2,66 % tetapi perlu upaya lain menurunkan cekamannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Dr Ir Syaiful Anwar, MS dan Ir Susilo Budiyanto, MS atas kesempatan melaksanakan penelitian bersama.  Ucapan yang sama kepada Yulia Fitri dkk mahasiswa Program studi Nutrisi dan makanan Ternak Fakultas Peternakan  Undip atas bantuan dan kerjasamanya sehingga terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR  PUSTAKA

Agboola, A. A. and R. B. Corey.  1973.  The relationship between soil pH, organic matter, avaiable phosphorus, exchangable potasium, calcium, magnesium and nine element in the maize tissue.  Soil Sci.  115 : 367-375.

Agboola, A. A.  1974.  Problem of improvement soil fertility by use of green manuring in the tropical farming systeem, pp. 147-153.  In.  Organic Material as Fertilizers.  FAO of the United Nations, Rome.

Ende, B. Van den and B. K. Taylor.  1969.  Respone of Peach seedling in sand culture to factorial combination of nitrogen, phsphorus and sheep manure.  Aust. J. Of Exp. Agric.  Nn. Husb. 9 : 234-238.

Anwar, S. Karno, F. Kusmiyati dan Sumarsono.  2003.  Pengembangan  Tanaman Rumput Pakan Unggul yang Toleran terhadap Tekanan Aluninium dan Salinitas.  Laporan Hibah Bersaing. Dikti. Jakarta..

Aphani,  2001.  Kembali ke pupuk organik.  Kanwil Deptan Sumsel.  Sinartani.  No.  2280.

Dewi Hoediati,  Sumarsono dan D. W. Widjajanto.  1998.  Pengaruh pupuk kandang dan inokulasi rhizobium terhadap pertumbuhan kembali lamtoro gung (Leucaena leucochepala) setelah pemotongan pertama.  J. Pastura 2(1) : 1-5.

Kerley, S.J., and Darvis, S.C. 1996. Preliminary studies of the impact of excreted N on cycling and uptake of N in pasture systems using natural abundance stable isotopic discrimination. Plant and Soil 178: 287-294

Sumarsono.  1983.  Pengaruh Pupuk TSP, Pupuk Kandang dan Interval Pemotongan terhadap Produksi dan Kualitas Hijauan Pertanaman Campuran Setaria splendida Staft dan Centrosema pubescens Benth.  Thesis S2  Fakultas Pasca Sarjana IPB., Bogor.

Sumarsono. 1997.  Simbiotik bakteri rhizobium tanaman legum lamtoro pada dua jenis tanah dengan peningkat kesuburan pupuk kandang.  Prosiding Seminar INMT – AINI., Bogor.

Sumarsono.  2001.  Hasil hijauan setaria (Setaria splendida  Staft) dalam pertanaman campuran dengan sentro (Centrosema pubescens) yang menerima pupuk fosfat dan kotoran terna.  J. Pengemb. Pet. Trop.  Special Ed.: 129-136.

Widjajanto, D.W., Honmura, T., Matsushita, K., and Miyauchi, N. 2001. Studies on the release of N from water hyacinth incorporated into soil-crop systems using 15N-labeling techniques. Pak. J. Biol. Sci., 4 (9): 1075-1077

Yaacob, O. and Blair, G.J. 1980. Mineralisation of 15N-labelled legume residues in soils with different nitrogen contents and its uptake by rhodes grass. Plant and Soil 57: 237-248.