ANALISIS RESIKO PENCEMARAN UDARA TERHADAP TENAGA MEKANIK DI BENGKEL

KENDARAAN RODA DUA

(STUDI KASUS: BENGKEL WALI MOTOR DEMAK)

Andika Bima Seta, Endro Sutrisno*), Badrus Zaman*)

Abstract

Air exist in around human being contain many pollutant from various source, especially from motor vehicle emission in the Workshop every day. Enclosed workshop spaces in the polluted fumes of motor vehicles, which is bad for the health of mechanic. Under these conditions need some risk analysis, There are four steps in risk analysis research. There are hazard identifications, exposure assessment, toxicity assessment, and risk characterization. This study aims to determine the concentration of air pollution, analyze the mechanic risk of contamination due to the impact of air pollution in a closed Workshop Wali Motor Demak. From the measurement results of air pollution in Workshop Wali Motor Demak, the value of air pollution concentration in the air indoor based on  Circular Minister of Health. RI No. 261 Tahun 1998 still below the standard. From this equation that the risk would increase if the number of vehicles and the concentration of pollution in the air increased. Average Hazard index total in Workshop is 0.5274 and Risk is 0.0426 so it is still under maximum standard risk, that is 1.

Keywords: Pollution in Air, Mechanic Officer, Workshop Wali Motor Demak.

PENDAHULUAN

Wardhana (2004) mengemukakan bahwa, Pembangunan yang berkembang pesat saat ini khususnya di bidang industri dan teknologi serta meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil menyebabkan udara yang kita hirup di sekitar kita menjadi tercemar oleh gas-gas buangan hasil pembakaran. Dengan kata lain, telah terjadi pencemaran udara. Udara bersih yang kita hirup merupakan gas yang tidak tampak, tidak berbau, tidak berwarna maupun berasa.

Perkembangan industri bengkel kendaraan bermotor sebagai salah satu pendukung industri otomotif yaitu pelayanan purna jual. Bengkel kendaraan bermotor semakin banyak dan diminati oleh banyak pengusaha untuk mendirikan bengkel baru yang dapat memberikan layanan jasa terbaik bagi para pemilik kendaraan. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika jumlah bengkel yang ada banyak dan beragam jenisnya.

Bengkel kendaraan bermotor merupakan salah satu tempat yang memiliki tingkat pencemaran udara cukup tinggi. Hal ini dikarenakan seringkali mesin kendaraan bermotor dinyalakan guna menguji kondisi mesin, Serta pembakaran bahan bakar fosil yang tidak sempurna. Sehingga pencemar udara akan terakumulasi di dalam bengkel.

Kendaraan bermotor yang keluar maupun masuk area bengkel tersebut mengeluarkan gas buangan yang mengandung berbagai pencemar, Menurut Nevers (2000), jenis zat pencemar udara yang berasal dari kendaraan yaitu: CO, NOx, SOx, Partikulat (TSP), Pb dan O3. Sehingga area bengkel tersebut terpolusi buangan kendaraan bermotor kemudian akan memperburuk kualitas udara di ruang bengkel. Kondisi tersebut tentu membahayakan kesehatan bagi mekanik yang bekerja dalam bengkel tersebut. Pencemar di udara dapat mengakibatkan berbagai penyakit terhadap mekanik yang terpapar berupa iritasi sistem pernafasan, gangguan sistem syaraf sentral dan kanker. Maka untuk memperkirakan resiko atau bahaya pada mekanik yang terpapar oleh pencemar udara diperlukan suatu analisis resiko.

Tujuan penelitian ini adalah :

- Mengetahui besarnya konsentrasi pencemaran udara di bengkel.

- Mengetahui konsentrasi pencemaran udara di bengkel dibandingkan dengan baku mutu yang telah ditetapkan.

- Mengetahui besarnya resiko yang dapat diterima oleh mekanik akibat terpapar pencemaran udara pada konsentrasi dan durasi tertentu.

METODE PENELITIAN

Metode Pengambilan Data

Pengambilan sampel ini dilakukan pada hari Senin, Kamis dan Sabtu. Yaitu pada tanggal 23, 26 dan 28 mei 2011. dilakukan masing-masing selama 1 jam yaitu dilakukan pada jam 08.00 - 16.00. Pengambilan untuk analisa laboratorium dilakukan di Laboratorium Kesehatan Semarang.

Alat dan Bahan

- Pengukuran CO (Carbon Monoxide)

Dalam Pengukuran CO di Lapangan dengan metode Non Dispers Infra Red menggunakan alat Carbon Monoxide Meter Bacharach

- Pengukuran TSP dan Pb

Pengukuran konsetrasi Debu dengan metode Gravimetri sedangkan Pengukuran konsetrasi Timbal dengan metode Destruktif basah. Alat Dalam Pengukuran TSP dan Pb di Lapangan adalah Dust Sampler, kemudian TSP dianalisis dilaboratorium dengan Neraca analitis dan Pb dianalisis dengan AAS.

- Pengukuran NO2, SO2 dan  O3

Pengukuran konsentrasi Nitrogen Dioksida (NO2) dengan metode analisis Saltzman, Sulfur Dioksida (SO2) dengan metode analisis pararosalinine, Oksidan (O3) dengan metode Neutral Buffer Potassium Iodine (NBKI), Alat Dalam Pengukuran (NO2), (SO2) dan  (O3) di Lapangan dengan Midget Impinger, kemudian NO2, SO2 dan  O3. Dianalisis dilaboratorium dengan Spektofotometer.

Tabel 1

Hasil Pengukuran Senin

| No | Motor | CO (µg/m³) | Debu (µg/m³) | Pb (µg/m³) | Sulfur dioksida (µg/m³) | Nitrogen dioksida (µg/m³) | O3 (µg/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 11452 | 194 | 1,398 | 2,224 | 2,257 | 0,981 |
| 2 | 4 | 20613 | 237 | 1,542 | 2,879 | 2,445 | 2,552 |
| 3 | 6 | 28630 | 358 | 1,639 | 3,664 | 4,139 | 0,883 |
| 4 | 6 | 27485 | 277 | 1,885 | 4,188 | 2,336 | 3,141 |
| 5 | 4 | 26912 | 320 | 1,759 | 3,928 | 3,574 | 3,337 |
| 6 | 5 | 27485 | 224 | 1,683 | 3,928 | 3,386 | 2,945 |
| 7 | 3 | 18781 | 253 | 1,192 | 3,402 | 3,198 | 5,233 |
| 8 | 2 | 16032 | 294 | 0,765 | 3,141 | 2,262 | 4,221 |

Tabel 2

Hasil Pengukuran Kamis

| No | Motor | CO (µg/m³) | Debu (µg/m³) | Pb (µg/m³) | Sulfur dioksida (µg/m³) | Nitrogen dioksida (µg/m³) | O3 (µg/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 17178 | 206 | 1,225 | 2,618 | 2,633 | 0,588 |
| 2 | 4 | 22904 | 249 | 1,624 | 3,926 | 3,923 | 2,945 |
| 3 | 6 | 26340 | 320 | 1,693 | 4,188 | 4,139 | 0,687 |
| 4 | 6 | 29775 | 380 | 2,032 | 4,449 | 4,515 | 1,276 |
| 5 | 4 | 27485 | 445 | 1,883 | 4,188 | 4,045 | 1,963 |
| 6 | 5 | 26912 | 334 | 1,725 | 4,057 | 3,952 | 2,748 |
| 7 | 3 | 23476 | 304 | 0,973 | 3,926 | 3,856 | 2,945 |
| 8 | 2 | 9161 | 260 | 0,864 | 2,664 | 2,574 | 2,356 |

Tabel 3

Hasil Pengukuran Sabtu

| No | Motor | CO (µg/m³) | Debu (µg/m³) | Pb (µg/m³) | Sulfur dioksida (µg/m³) | Nitrogen dioksida (µg/m³) | O3 (µg/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 18323 | 295 | 1,473 | 2,618 | 2,882 | 0,687 |
| 2 | 4 | 25194 | 334 | 1,734 | 4,162 | 4,139 | 2,552 |
| 3 | 6 | 26340 | 376 | 1,925 | 4,712 | 4,515 | 1,374 |
| 4 | 6 | 30921 | 425 | 2,066 | 4,973 | 4,892 | 0,883 |
| 5 | 4 | 28744 | 397 | 1,984 | 4,843 | 4,609 | 2,945 |
| 6 | 5 | 26912 | 316 | 1,782 | 4,188 | 4,421 | 3,337 |
| 7 | 3 | 20614 | 320 | 1,693 | 4,111 | 3,762 | 6,667 |
| 8 | 2 | 18781 | 355 | 0,973 | 2,926 | 2,952 | 4,024 |

Identifikasi Bahaya (Hazard Identification)

Identifikasi bahaya dilakukan agar dapat mengetahui bahaya paling potensial yang harus dipertimbangkan atau mewakili resiko yang mendesak.

Tabel 4

Pertimbangan Pencemar di Bengkel

| Pencemar | Mean (mg/m³) | Cmax (mg/m³) | Baku mutu (mg/m³) |
| --- | --- | --- | --- |
| Karbon Monoksida | 23,185 | 30,921 | 29 |
| Debu (TSP) | 0,311 | 0,445 | 10 |
| Timbal (Pb) | 0,0016 | 0,002 | 0,1 |
| Nitrogen Dioksida | 0,0035 | 0,0049 | 5,6 |
| Sulfur Dioksida | 0,0037 | 0,005 | 5,2 |
| Oksidan (O3) | 0,0025 | 0,0067 | 5,6 |

Penghitungan Toxicity Score

Tahap Identifikasi bahaya diperlukan untuk mengetahui bahaya paling potensial yang harus dipertimbangkan atau mewakili resiko yang mendesak. Zat kimia yang terpilih harus yang paling mewakili resiko yang ada dilapangan.

Tabel 5

Penyaringan terhadap zat kimia non-carcinogen

| Pencemar udara | Cmax (mg/m³) | RfD (mg/kg.hari) | Toxicity score | Rank |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karbon monoksida | 30,921 | 7,419 | 4,168 | 1 |
| Debu(TSP) | 0,445 | NA | NA | NA |
| Timbal (Pb) | 0,002 | NA | NA | NA |
| Nitrogen Dioksida | 0,0049 | 6,45 x 10 -3 | 0,759 | 2 |
| Sulfur Dioksida | 0,005 | 8,04 x 10 -3 | 0,622 | 3 |
| Oksidan | 0,0067 | 2,6 x 10 -2 | 0,258 | 4 |

NA-Not applicable

Sedangkan penyaringan atau pemilihan zat kimia carcinogen.

Tabel 6

Penyaringan terhadap zat kimia carcinogen

| Pencemar udara | Cmax (mg/m³) | SF (kg.hari/ mg ) | Toxicity score | Rank |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karbon monoksida | 30,921 | NA | NA | NA |
| Debu(TSP) | 0,445 | 1,1 | 0,4895 | 1 |
| Timbal (Pb) | 0,002 | 0,042 | 0,000084 | 2 |
| Nitrogen Dioksida | 0,0049 | NA | NA | NA |
| Sulfur Dioksida | 0,005 | NA | NA | NA |
| Oksidan | 0,0067 | NA | NA | NA |

NA-Not applicable

Tahap memilih zat kimia yang mewakili 99% dari total skor. Lima pencemar di pilih yaitu CO, NOx, SOx, O3 dan Partikulat (TSP). Dengan mewakili 99,99% nilai dari Total skor yang terdapat pada lokasi bengkel. Sedangkan Pb tidak dimasukkan karena nilai toxicity score sangat kecil.

Penilaian Pemaparan (Exposure Assessment)

Identifikasi Populasi Yang Terpapar

Dalam penelitian ini populasi yang terpapar adalah tenaga mekanik yang berada dalam area Bengkel Wali Motor Demak, dimana orang tersebutlah yang paling banyak menghabiskan waktu di area bengkel sehingga merekalah yang paling beresiko terpapar polutan .

Mengidentifikasi Jalur Penyebaran Potensial

Jalur penyebaran potensial sebagai media perpindahan kontaminan karbon monoksida ke dalam tubuh manusia dapat melalui proses inhalasi (pernapasan) dan melalui kulit. Dalam hal ini yang dibahas adalah proses masuknya zat pencemar ke dalam tubuh dengan media pembawa udara. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada bagan berikut:

Sumber                 pembawa              Penerima

(Asap kendaraan)  (udara )                    (mekanik)

Gambar 1

Jalur Penyebaran Potensial Pollutan

Memperkirakan Dosis Intake

Untuk mengetahui besarnya resiko yang diterima maka dihitung besarnya intake zat pencemar yang terpapar ke tubuh manusia. Pada penghitungan dihitung besarnya intake zat pencemar pada lokasi dimana populasi berada yaitu Mekanik Bengkel Wali Motor Demak. Nilai-nilai yang digunakan dalam penghitungan adalah (Ruchirawat, 1996)

- C (konsentrasi) yang digunakan adalah konsentrasi zat pencemar

- Contact Rate (jumlah kontak) diasumsikan 20 m3/hari untuk orang dewasa (Ruchirawat, 1996)

- Frekuensi Pemaparan yaitu (lamakerja/hari) x 365 hari/tahun

- Exposure Duration (waktu pemaparan) untuk karsinogen selama 70 tahun, dan non karsinogen selama 30 tahun, sesuai dengan standar exposure duration untuk orang dewasa. (La grega, 2001)

- Berat badan yang digunakan adalah rata-rata berat badan mekanik di tempat kerja

Tabel 7

Data berat badan mekanik

| NO | NAMA | UMUR | BERAT BADAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | O1 | 25 th | 50 kg |
| 2 | O2 | 19 th | 53 kg |
| 3 | O3 | 23 th | 53 kg |
| 4 | O4 | 27 th | 54 kg |
| 5 | O5 | 28 th | 54 kg |
| 6 | O6 | 47 th | 55 kg |
| 7 | O7 | 30 th | 56 kg |
|  | Rata-rata |  | 53,6 kg |

Sumber: data  2011

- AT dibedakan menjadi dua, yaitu

  - Non karsinogen, AT = 30 tahun x 365 hari

  - Karsinogen, AT = 70 tahun

x 365 hari

Contoh perhitungan intake Karbon Monoksida ke dalam tubuh tenaga mekanik adalah sebagai berikut:

CDI =

CDI = 1,4244 mg/kg.hari

Besarnya nilai intake pencemar udara yang masuk kedalam tubuh di pengaruhi lamanya mekanik terpapar zat pencemar tersebut. Nilai intake yang tinggi dimiliki oleh mekanik karena jenis pekerjaan sebagai mekanik membutuhkan energi yang lebih besar maka kebutuhan energinya juga besar sehingga zat pencemar yang ikut masuk bersama oksigen yang terhirup juga lebih besar. Selain itu rata-rata jam kerja sama dengan pekerja kantoran yaitu 8 jam kerja.

| No | Intake CO (mg/Kg.hari) | Intake TSP (mg/Kg.hari) | Intake SO2 (mg/Kg.hari) | Intake NO2 (mg/Kg.hari) | Intake O3 (mg/Kg.hari) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,42437 | 0,02413 | 0,00028 | 0,00028 | 0,00012 |
| 2 | 2,5638 | 0,02948 | 0,00036 | 0,00030 | 0,00032 |
| 3 | 3,56094 | 0,04453 | 0,00046 | 0,00051 | 0,00011 |
| 4 | 3,41853 | 0,03445 | 0,00052 | 0,00029 | 0,00039 |
| 5 | 3,34726 | 0,0398 | 0,00049 | 0,00044 | 0,00042 |
| 6 | 3,41853 | 0,02786 | 0,00049 | 0,00042 | 0,00037 |
| 7 | 2,33594 | 0,03147 | 0,00042 | 0,00040 | 0,00065 |
| 8 | 1,99403 | 0,03657 | 0,00039 | 0,00028 | 0,00053 |
| 9 | 2,13656 | 0,02562 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00007 |
| 10 | 2,84875 | 0,03097 | 0,00049 | 0,00049 | 0,00037 |
| 11 | 3,27611 | 0,0398 | 0,00052 | 0,00051 | 0,00009 |
| 12 | 3,70335 | 0,04726 | 0,00055 | 0,00056 | 0,00016 |
| 13 | 3,41853 | 0,05535 | 0,00052 | 0,00050 | 0,00024 |
| 14 | 3,34726 | 0,04154 | 0,00050 | 0,00049 | 0,00034 |
| 15 | 2,9199 | 0,03781 | 0,00049 | 0,00048 | 0,00037 |
| 16 | 1,13942 | 0,03234 | 0,00033 | 0,00032 | 0,00029 |
| 17 | 2,2789 | 0,03669 | 0,00033 | 0,00036 | 0,00009 |
| 18 | 3,13358 | 0,04154 | 0,00052 | 0,00051 | 0,00032 |
| 19 | 3,27611 | 0,04676 | 0,00059 | 0,00056 | 0,00017 |
| 20 | 3,84589 | 0,05286 | 0,00062 | 0,00061 | 0,00011 |
| 21 | 3,57512 | 0,04938 | 0,00060 | 0,00057 | 0,00037 |
| 22 | 3,34726 | 0,0393 | 0,00052 | 0,00055 | 0,00042 |
| 23 | 2,56393 | 0,0398 | 0,00051 | 0,00047 | 0,00083 |
| 24 | 2,33594 | 0,04415 | 0,00036 | 0,00037 | 0,00050 |

Dengan menggunakan cara yang sama didapat intake dari semua sampel sebagai berikut:

Tabel 8

Intake Inhalation

Intake Maksimum = 3,8459 mg/kg.hari

Sumber : Hasil Perhitungan, 2011

Dosis Intake melalui kulit

Penghitungan intake tidak hanya melalui pernafasan (inhalation) tetapi dapat pula melalui kulit. Besarnya intake Debu yang terpapar ke tubuh tenaga mekanik melalui kulit dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut:

BW = Rata-rata berat badan = 53,6 kg

Luas permukaan kulit = 13.898 cm2

A= pemaparan kulit =20%= 0,2 x 13.898 cm2= 2.779 cm2

DA= Debu yang menempel = 0,51 mg/cm2

ABS= daya serap kulit=6%

Contoh perhitungan intake TSP melalui kulit ke dalam tubuh manusia adalah sebagai berikut

Skin CDI = 2,394 x 10-7 mg/kg.hari

Dengan menggunakan cara yang sama didapat intake melalui kulit dari semua sampel debu sebagai berikut:

Tabel 9

Intake Skin

| No | Hari | Jam | Debu (mg/m³) | Skin intake (mg/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Senin | 08.00-09.00 | 0,194 | 2,394 x 10-7 |
| 2 |  | 09.00-10.00 | 0,237 | 2,925 x 10-7 |
| 3 |  | 10.00-11.00 | 0,358 | 4,418 x 10-7 |
| 4 |  | 11.00-12.00 | 0,277 | 3,418 x 10-7 |
| 5 |  | 12.00-13.00 | 0,32 | 3,949 x 10-7 |
| 6 |  | 13.00-14.00 | 0,224 | 2,764 x 10-7 |
| 7 |  | 14.00-15.00 | 0,253 | 3,122 x 10-7 |
| 8 |  | 15.00-16.00 | 0,294 | 3,628 x 10-7 |
| 9 | Kamis | 08.00-09.00 | 0,206 | 2,542 x 10-7 |
| 10 |  | 09.00-10.00 | 0,249 | 3,073 x 10-7 |
| 11 |  | 10.00-11.00 | 0,32 | 3,949 x 10-7 |
| 12 |  | 11.00-12.00 | 0,38 | 4,689 x 10-7 |
| 13 |  | 12.00-13.00 | 0,445 | 5,491 x 10-7 |
| 14 |  | 13.00-14.00 | 0,334 | 4,122 x 10-7 |
| 15 |  | 14.00-15.00 | 0,304 | 3,751 x 10-7 |
| 16 |  | 15.00-16.00 | 0,26 | 3,208 x 10-7 |
| 17 | Sabtu | 08.00-09.00 | 0,295 | 3,640 x 10-7 |
| 18 |  | 09.00-10.00 | 0,334 | 4,122 x 10-7 |
| 19 |  | 10.00-11.00 | 0,376 | 4,640 x 10-7 |
| 20 |  | 11.00-12.00 | 0,425 | 5,244 x 10-7 |
| 21 |  | 12.00-13.00 | 0,397 | 4,899 x 10-7 |
| 22 |  | 13.00-14.00 | 0,316 | 3,899 x 10-7 |
| 23 |  | 14.00-15.00 | 0,32 | 3,949 x 10-7 |
| 24 |  | 15.00-16.00 | 0,355 | 4,381 x 10-7 |

Jalur paparan pencemaran udara melalui kulit relatif kurang baik (impermeable) dan fungsi kulit manusia sebagai pelindung yang baik untuk mempertahankan dari pengaruh lingkungan. Kulit tidak dapat melakukan pertukaran zat dengan darah. Perpindahan bahan dari luar lapisan yang terserap kedalam sistem vaskuler sangat lambat. Hal tersebut karena luas pori hanya sebesar < 100 µm. Penyerapan pencemar secara perlahan, maka kulit kurang baik untuk digunakan sebagai jalur intake.

Penilaian Dosis-Respon (Dose-Respone)

Besarnya nilai intake maksimum untuk laki-laki dewasa diasumsikan berat badan 62 kg (Almatier, 1997). Dengan konsentrasai karbon monoksida maksimum 30,921 mg/m3, maka intake karbon monoksida maksimum yang diperbolehkan dengan waktu pemaparan maksimum 24 jam per hari pada laki-laki dewasa sebagai berikut:

CDI = 9,97 mg/kg.hari

Berdasarkan perhitungan nilai intake tersebut diatas diterapkan juga untuk nilai intake pencemar yang lainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Perbandingan Intake CO Terhadap Intake Maksimal

Gambar 2

Grafik Perbandingan Intake Terhadap Intake Maksimal

Perbandingan Intake NO2 Terhadap Intake Maksimal

Gambar 3

Grafik Perbandingan Intake NO2 Terhadap Intake Maksimal

Sumber: Hasil Analisa 2011

Perbandingan Intake SO2 Terhadap Intake Maksimal

Gambar 4

Grafik Perbandingan Intake SO2 Terhadap    Intake Maksimal

Perbandingan Intake O3 Terhadap Intake Maksimal

Gambar 5

Grafik Perbandingan Intake O3 Terhadap Intake Maksimal

Perbandingan Intake TSP Terhadap Intake Maksimal

Gambar 6

Grafik Perbandingan Intake TSP Terhadap Intake Maksimal

Sumber: Hasil Analisa 2011

Berdasarkan grafik nilai intake masih jauh dibawah intake maksimum, sehingga tidak berdampak buruk terhadap kesehatan.

Tingginya intake terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, misalnya:

- Kepadatan jumlah kendaraan yang tinggi sehingga pencemar di udaranya juga tinggi. Karena pencemar diemisikan langsung dari kendaraan.

- Adanya faktor lain yang menyebabkan tingginya emisi kendaraan bermotor, misalnya pembakaran yang berlangsung tidak sempurna dan temperatur relatif rendah akibat perputaran mesin yang rendah. Dimana konsumsi bahan bakar akan lebih banyak dibandingkan dengan kecepatan optimum, serta besarnya bukaan gas.

Dari koesioner dan pengamatan langsung dampak yang sering dialami oleh mekanik masih berupa pusing dan batuk terutama mekanik yang berumur 30 dan 47 tahun. Sedangkan mekanik yang berumur 25-28 tahun mengaku sering mengalami pusing, mekanik yang masih muda belum dampaknya belum terasa. Akan tetapi pengaruh tehadap tubuh manusia tidak sama karena perbedaan daya tahan tubuh. ( Wardhana, 2004 )

Perkiraan Resiko (Risk Character)

Perkiraan Hazard index

Perkiraan Resiko adalah tahapan terakhir dalam analisis resiko, untuk menaksir resiko kesehatan yang terjadi. Karena CO, NO2, SO2, dan O3. bersifat non karsinogen, sehingga Hazard index untuk CO, NO2, SO2, dan O3 didefinisikan sebagai banyaknya intake harian kronik dibagi dengan dosis referensi non karsinogenik.

Karena sifat tersebut maka besarnya resiko untuk contoh perhitungan Hazard index karbon monoksida bagi tenaga mekanik dapat dihitung sebagai berikut:

HI= 0,19199

Dengan menggunakan cara yang sama didapat resiko dari semua sampel pencemar sebagai berikut:

Tabel 7

| No | Hari | Jam | Hazard index CO | Hazard index NO2 | Hazard index SO2 | Hazard index O3 | Hazard Index Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Senin | 08.00-09.00 | 0,19199 | 0,04352 | 0,03441 | 0,00469 | 0,27461 |
| 2 |  | 09.00-10.00 | 0,34557 | 0,04715 | 0,04454 | 0,01221 | 0,44947 |
| 3 |  | 10.00-11.00 | 0,47998 | 0,07981 | 0,05668 | 0,00422 | 0,62070 |
| 4 |  | 11.00-12.00 | 0,46078 | 0,04505 | 0,06479 | 0,01503 | 0,58564 |
| 5 |  | 12.00-13.00 | 0,45117 | 0,06892 | 0,06077 | 0,01596 | 0,59682 |
| 6 |  | 13.00-14.00 | 0,46078 | 0,06529 | 0,06077 | 0,01409 | 0,60093 |
| 7 |  | 14.00-15.00 | 0,31486 | 0,06167 | 0,05263 | 0,02503 | 0,45419 |
| 8 |  | 15.00-16.00 | 0,26877 | 0,04362 | 0,04859 | 0,02019 | 0,38118 |
| 9 | Kamis | 08.00-09.00 | 0,28798 | 0,05077 | 0,04050 | 0,00281 | 0,38207 |
| 10 |  | 09.00-10.00 | 0,38398 | 0,07565 | 0,06073 | 0,01409 | 0,53445 |
| 11 |  | 10.00-11.00 | 0,44158 | 0,07981 | 0,06479 | 0,00329 | 0,58947 |
| 12 |  | 11.00-12.00 | 0,49917 | 0,08706 | 0,06883 | 0,00610 | 0,66117 |
| 13 |  | 12.00-13.00 | 0,46078 | 0,07800 | 0,06479 | 0,00939 | 0,61296 |
| 14 |  | 13.00-14.00 | 0,45117 | 0,07621 | 0,06276 | 0,01315 | 0,60329 |
| 15 |  | 14.00-15.00 | 0,39357 | 0,07436 | 0,06073 | 0,01409 | 0,54275 |
| 16 |  | 15.00-16.00 | 0,15358 | 0,04964 | 0,04121 | 0,01127 | 0,25570 |
| 17 | Sabtu | 08.00-09.00 | 0,30717 | 0,05557 | 0,04050 | 0,00329 | 0,40653 |
| 18 |  | 09.00-10.00 | 0,42237 | 0,07981 | 0,06439 | 0,01221 | 0,57878 |
| 19 |  | 10.00-11.00 | 0,44158 | 0,08706 | 0,07289 | 0,00657 | 0,60812 |
| 20 |  | 11.00-12.00 | 0,51838 | 0,09433 | 0,07693 | 0,00422 | 0,69387 |
| 21 |  | 12.00-13.00 | 0,48189 | 0,08888 | 0,07492 | 0,01409 | 0,65977 |
| 22 |  | 13.00-14.00 | 0,45117 | 0,08525 | 0,06479 | 0,01596 | 0,61718 |
| 23 |  | 14.00-15.00 | 0,34559 | 0,07254 | 0,06360 | 0,03189 | 0,51362 |
| 24 |  | 15.00-16.00 | 0,31486 | 0,05692 | 0,04526 | 0,01925 | 0,43630 |
|  |  | Rata-rata | 0.3886 | 0,06862 | 0,05795 | 0,01221 | 0,52748 |

Hazard Index

Hazard index maksimum = 1

0,69387 = Hazard index paling besar pada pengukuran

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, nilai Hazard index total yang paling besar adalah pada sample 20 dengan nilai Hazard index total adalah 0,69387.

Hazard index rata-rata mekanik CO sebesar 0.3886, NO2 sebesar 0,06862, SO2 sebesar 0,05795, O3 sebesar 0,01221. dimana masih dibawah nilai resiko maksimumnya yaitu 1, yang berarti resiko masih bisa diterima.

Jika dalam sebuah pemaparan terkandung banyak zat kimia, Hazard index  harus dihitung setiap zat kimia karena dalam penelitian ini zat pencemar non-carsinogenik hanya berupa gas CO, NO2, SO2, dan O3, dengan jalur pemaparan melalui pernafasan maka contoh perhitungan resiko total terhadap tenaga mekanik adalah sebagai  berikut:

Hazard index total = HI CO + HI NO2 + HI SO2 + HI O3

= 0.3886 + 0,06862 + 0,05795 + 0,01221

= 0,5274

. Berdasarkan perhitungan, Hazard index total sebesar 0,5274 masih di bawah Hazard index maksimal.  Untuk pemaparan lebih dari satu zat non-karsinogen, nilai hazard index untuk semua zat non-karsinogen adalah menjumlahkan dan hasil akhir digunakan untuk mengukur tingkat resiko untuk dampak dari zat non-karsinogenik beracun. Jadi penjumlahan dari index bahaya semua zat kimia non-karsinogen harus kurang dari satu agar resiko dapat diterima (Watts, 1998).

Perkiraan Hazard index maksimal

Perkiraan Hazard index maksimal berdasarkan paparan secara akut.

1. Volume Kendaraan dengan Karbon Monoksida

Gambar 7

Grafik Konsentrasi Karbon Monoksida dengan   Jumlah Kendaraan per jam

Sumber: Hasil Analisa 2011

Model Linear dengan nilai R2 = 0,701 dan dinyatakan dengan y = 3130x + 9100. Nilai y menyatakan konsentrasi CO sedang x adalah volume kendaraan dengan rentang antara 0-8 unit kendaraan yang masuk / jam.

2.     Volume Kendaraan dengan Sulfur Dioksida

Gambar 8

Grafik Konsentrasi Sulfur Dioksida dengan

Jumlah Kendaraan per jam

Sumber: Hasil Analisa 2011

Model Linear dengan nilai R2 = 0,611 dan dinyatakan dengan y = 0,382x + 2,024. Nilai y menyatakan konsentrasi SO2 sedang x adalah volume kendaraan dengan rentang antara 0-8 unit kendaraan yang masuk / jam.

- Volume Kendaraan dengan Nitrogen Dioksida

Gambar 9

Grafik Konsentrasi Nitrogen Dioksida dengan

Jumlah Kendaraan per jam

Model Linear dengan nilai R2 = 0,515 dan dinyatakan dengan y = 0,384x + 1,828. Nilai y menyatakan konsentrasi NO2 sedang x adalah volume kendaraan dengan rentang antara 0-8 unit kendaraan yang masuk / jam.

4.    Volume Kendaraan dengan Oksidan

Gambar 10

Grafik Konsentrasi Oksidan dengan Jumlah Kendaraan per jam

Sumber: Hasil Analisa 2011

Model Quadratik/Polynomial dengan nilai R2 = 0,166 dan dinyatakan dengan y = -0,102x2 + 0,538x + 2,452. Nilai y menyatakan konsentrasi O3 sedang x adalah volume kendaraan dengan rentang antara 0-8 unit kendaraan yang masuk / jam.

Maka dilakukan perhitungan hingga diperoleh jumlah motor yang memiliki nilai Hazard index maksimal yaitu 12 kendaraan.

CO    y = 3130(12) + 9100

NO2  y = 0,384(12) + 1,828

SO2   y = 0,382(12) + 2,024

O3     y = - 0,102(12)2 + 0,538(12) + 2,452

Tabel 8

Hazard index maksimal

| Pencemar | Konsentrasi | Intake | Hazard index |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | 46,66 | 5,803483 | 0,782245934 |
| NO2 | 0,006436 | 0,0008 | 0,124108141 |
| SO2 | 0,006608 | 0,000822 | 0,102225192 |
| O3 | 0 | 0 | 0 |

Perhitungan Hazard index maksimal   HI total maks = HI CO + HI NO2 + HI SO2 + HI O3

= 0,782245934 + 0,124108141 + 0,102225192+ 0

= 1,00857

Jadi penjumlahan dari index bahaya semua zat kimia non-karsinogen telah mencapai Hazard index maksimal dengan nilai sebesar 1,00857. pada volume jumlah motor 12 kendaraan.

Jika resiko lebih dari satu (hazard indeksnya >1), maka kondisi di bengkel tersebut sudah berbahaya bagi kesehatan manusia. Apabila sebuah pemaparan terdapat lebih dari satu macam zat kimia, dan indeksnya harus dijumlah untuk tiap-tiap senyawa kimia tersebut untuk semua jalur dan rute pemaparan. Untuk pemaparan non karsinogen yang banyak, skor indeks bahaya untuk semua non karsinogen secara normal dijumlah untuk membuat pengukuran terakhir dari resiko untuk pengaruh beracun zat kimia non karsinogen (LaGrega, 2001).

Perkiraan Resiko

Sebuah pemaparan terdapat lebih dari satu macam zat kimia, dan resikonya harus dijumlah untuk tiap-tiap senyawa kimia tersebut untuk semua jalur dan rute pemaparan. Debu dapat bersifat carsinogen atau penyebab kanker terutama jika seseorang terpapar dalam jangka waktu yang lama secara terus menerus dapat berdampak pada kesehatan. Karena sifat tersebut maka besarnya resiko untuk Debu bagi tenaga mekanik dapat dihitung sebagai berikut:

Resiko = CDI x SF

Resiko =	0,02413 x 1,1

Resiko = 0,026543

Resiko total merupakan jumlah resiko dari zat pencemar karsinogen, yang didapatkan dengan menjumlahkan nilai resiko dari TSP dan Pb. Hal ini karena resiko di bengkel merupakan penjumlahan dari semua nilai resiko dari bahan pencemar yang ada di tempat tersebut. Tetapi karena Timbal berada didalam TSP dan nilai Toxicity score yang kecil, maka resiko total ini hanya dihitung dari resiko TSPnya saja, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 9

Resiko TSP

| No | Hari | Jam | Resiko TSP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Senin | 08.00-09.00 | 0,02654 |
| 2 |  | 09.00-10.00 | 0,03243 |
| 3 |  | 10.00-11.00 | 0,04898 |
| 4 |  | 11.00-12.00 | 0,03790 |
| 5 |  | 12.00-13.00 | 0,04378 |
| 6 |  | 13.00-14.00 | 0,03065 |
| 7 |  | 14.00-15.00 | 0,03461 |
| 8 |  | 15.00-16.00 | 0,04022 |
| 9 | Kamis | 08.00-09.00 | 0,02818 |
| 10 |  | 09.00-10.00 | 0,03407 |
| 11 |  | 10.00-11.00 | 0,04378 |
| 12 |  | 11.00-12.00 | 0,05199 |
| 13 |  | 12.00-13.00 | 0,06088 |
| 14 |  | 13.00-14.00 | 0,04570 |
| 15 |  | 14.00-15.00 | 0,04159 |
| 16 |  | 15.00-16.00 | 0,03557 |
| 17 | Sabtu | 08.00-09.00 | 0,04036 |
| 18 |  | 09.00-10.00 | 0,04570 |
| 19 |  | 10.00-11.00 | 0,05144 |
| 20 |  | 11.00-12.00 | 0,05815 |
| 21 |  | 12.00-13.00 | 0,05432 |
| 22 |  | 13.00-14.00 | 0,04323 |
| 23 |  | 14.00-15.00 | 0,04378 |
| 24 |  | 15.00-16.00 | 0,04857 |

Perkiraan Resiko maksimal

Perkiraan Resiko maksimal berdasarkan paparan secara kronis, lama pemaparan digunakan untuk memprediksi nilai resiko, TSP sangat bebahaya karena dapat mengendap dalam tubuh tenaga mekanik. Sehingga akan terakumulasi di dalam tubuh. Dengan menggunakan intake rata-rata harian maka dapat dihitung resiko sebagai berikut:

Tabel 10

Perkiraan Resiko maksimal

| Tahun | Resiko | Tahun | Resiko |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,042551 | 13 | 0,553162 |
| 2 | 0,085102 | 14 | 0,595713 |
| 3 | 0,127653 | 15 | 0,638264 |
| 4 | 0,170204 | 16 | 0,680815 |
| 5 | 0,212755 | 17 | 0,723366 |
| 6 | 0,255306 | 18 | 0,765917 |
| 7 | 0,297856 | 19 | 0,808467 |
| 8 | 0,340407 | 20 | 0,851018 |
| 9 | 0,382958 | 21 | 0,893569 |
| 10 | 0,425509 | 22 | 0,93612 |
| 11 | 0,46806 | 23 | 0,978671 |
| 12 | 0,510611 | 24 | 1,021222 |

Resiko maksimal warna biru

Berdasarkan perhitungan Resiko zat kimia karsinogen telah mencapai resiko maksimal dengan nilai sebesar 1,0212. Setelah pemaparan selama 24 tahun masa kerja. Jika resiko lebih dari satu (Resiko >1), maka kondisi di bengkel tersebut sudah berbahaya bagi kesehatan manusia. Dan diperlukan suatu tindakan untuk dapat menurunkan nilai resiko tersebut. (LaGrega, 2001).

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. 	Berdasarkan pengukuran pencemaran udara yang telah dilakukan di bengkel Wali Motor Demak didapatkan konsentrasi rata-rata CO sebesar 23185 μg/m3, konsentrasi rata-rata Partikulat (TSP) sebesar 311 μg/m3, konsentrasi rata-rata Pb sebesar 1,563 μg/m3, konsentrasi rata-rata SO2 sebesar 3,746 μg/m3, konsentrasi rata-rata NO2 sebesar 3,558 μg/m3 dan konsentrasi rata-rata O3 sebesar 2,553 μg/m3.

2. 	Berdasarkan pengukuran pencemaran udara yang telah dilakukan di bengkel Wali Motor Demak didapatkan konsentrasi rata-rata CO, Partikulat (TSP), Pb SO2, NO2 dan O3, masih di bawah baku mutu pencemaran udara dalam ruang berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 261 Tahun 1998. Kandungan bahan pencemar dalam ruang kerja.

3.	Hazard index total rata-rata sebesar 0,5274  dan resiko rata-rata TSP sebesar 0,04260 dimana masih dibawah nilai resiko maksimumnya yaitu 1, yang berarti resiko masih bisa diterima.

SARAN

1.   Walaupun kadar pencemaran udara di ruang Bengkel Wali Motor Demak masih di bawah baku mutu, tetapi sebaiknya dilakukan pemasangan saluran pembuangan gas emisi agar emisi yang dihasilkan langsung bisa dikeluarkan dari bengkel sehingga tidak mengganggu mekanik yang berkerja.

DAFTAR PUSTAKA

-----------, Human Health : Toxicity (Hazard Identififation and Dose Respone), 2005

http:/www.epa.gov/oswer/riskassessment/human_health_toxicity.htm,4 April 2011

-----------, Lead Risk Assessment, 2005

http:/www.epa.gov/oerrpage/superfund/programs/lead/pbrisk.htm,4 April 2011

_______ Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat tak lepas dari usaha pengendalian pencemaran udara dan air, 2005.

Http://bplhd.jakarta.go.id/dalcem_udara.asp?cek=2, 4 April 2011.

-----------, Reference Dose (RfD): Description and Use in Health Risk Assessment, 1993

http:/www.epa.gov/IRIS/rfd.htm, 4 April 2011

-----------, Risk Assessment for Toxic Air Poluution, 1991

http:/www.epa.gov/oar/oaqps/airrisc/3.90.024.html, 4 April 2011.

Almatsier, S., 1997. Prinsip dasar Ilmu gizi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Amri ,c, 2001, Program Bengkel Bersih, Intisari

BAPEDAL, tanpa tahun, Baku Mutu Udara Ambien Provinsi Jawa Tengah, http://www.jawatengah.go.id/bapedal

Cairney, Tom. 1997. The Reuse of Contaminate Land (Risk Asessment Hand Book). John Wiley Sons. England

Cooper, C David dan F C Alley, 1994, Air Pollution Control: A Design Approach, Second Edition, Prospect Heights: Waveland Press, Inc.

Dahlan, M. Sopiyudin, 2004, Statistika untuk Kedokteran dan Kesehatan. Jakarta, Salemba Medika

Davis, Mackenzie L dan David A Cornwell, 1998, Introduction to Environmental Engineering, International Edition, Singapore: McGraw-Hill Book, Co.

Dockery, D.W., dkk, An Association between Air Pollution and Mortality in Six USA

Cities, The New England Journal of Medicine, 1993, Vol. 329, hlm. 1753-1759

EPA. 2005 ”The Inside Story: A Guide to Indoor Air Quality.” http://www.epa.gov/iaq/pubs/insidest.html (Desember 2005)

Fardiaz, S. 1992. Polusi Air dan Udara. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Gratt, Lawrence B. 1996. Air Toxic Risk Assessment And Management, Van Nostrand Reinhold, USA

Hartono, 2008, SPSS 16, Yogya : Pustaka Pelajar.

Henley et al. 96 (11): 853 Association Between Exclusive Pipe Smoking and Mortality From Cancer and Other Diseases. JNCI Journal of the National Cancer Institute

Jones, L. H. P. Dan S. C. Jarvis. 1981. The Fate of Heavy Metal in Greenland, D. J. And M. H. Bird. The Chemistry of Soil Process. John W. And Sons, New York

La Grega, Michael, D, Philip L. Buckingham, Jeffrey C. Evans. 1994. Hazardous Waste Management, McGraw-Hill International Edition

Liu, L., Leech,J.A., Urch, R.B. and Silverman, F.S.(1997) Potential biomarker for assesing acute ozone exposure and effect in human.

Mukono H.J. 1997. Pencemaran Udara dan Pengaruhnya Terhadap Gangguan Saluran Penapasan. Surabaya : Airlangga. University Press.

De Nevers, Noel, 1995, Air Pollution Control Engineering, International Edition, Singapore: McGraw-Hill, Co.

Palar.H. 1994. Pencemaran dan Toksikologi logam berat. Jakarta :Rineka Cipta.

Peavy, Howard S., Rowe, Donald R., Tchobanoglous, George.  1986.  Environmental Engineering. McGraw – Hill Book Company : Singapore.

Perkins dan Henry, C. 1974. Air Pollution, McGraw Book Campany, USA

Richardson, ML. 1989. Toxic Hazard Assessment of Chemical. The Royal Society of Chemistry. Great Britain

Ruchirawat, M. 1996. Enviromental Toxicology Valume 3, Chulabhorn Research Institute, Thailand

Sugiyono, 2009, Statistika Untuk Penelitian, Bogor :  CV Alfabeta

Soedomo, Moestikahadi, 2001, Pencemaran Udara (Kumpulan Karya Ilmiah), Bandung: ITB

Soemarwoto, Otto, Atur-Diri-Sendiri. Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gadjah Mada University Press, 2001.

Wardana, Wisnu Arya. 1995. Dampak Pencemaran Lingkungan, Andi Offset. Yogyakarta

Watts, Richard J. 1997. Hazardous Waste: Source. Pathway. Reseptor. John Wiley & Sons Inc. New York USA