PENGARUH KELEMBABAN KAYU TERHADAP KONSENTRASI  PM2.5 DAN BLACK CARBON : ANALISIS DARI SKALA LABORATORIUM DAN LAPANGAN

Azaria Primelya *), Irawan Wisnu **), Titik Istirokhatun **)

ABSTRAK

Salah satu polutan dari aktivitas memasak rumah tangga dengan menggunakan kayu bakar adalah PM2,5 yang secara teori 10-40% mengandung karakteristik kimia berupa black carbon. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kelembaban kayu terhadap konsentrasi PM2,5 dan black carbon pada proses pembakaran. Penelitian dilakukan pada skala laboratorium dengan menggunakan reaktor sederhana serta dapur replikasi, dan skala lapangan di 10 rumah yang menggunakan bahan bakar kayu untuk aktivitas memasak. Dari hasil penelitian skala laboratorium kelembaban kayu terhadap distribusi massa PM2,5 memiliki hubungan yang cukup, karena adanya kontrol udara pada penelitian sehingga partikel yang dihasilkan oleh pembakaran kayu dapat ditangkap baik. Sedangkan penelitian lapangan distribusi massa PM2,5 yang dihubungkan dengan 4 faktor yaitu lama memasak, penggunaan kayu, laju pembakaran serta kelembaban kayu, tidak satupun hubungan yang didapatkan,karena proses memasak setiap sampel berbeda. Dari hasil penelitian lapangan distribusi ukuran black carbon tidak terdapat hubungan dengan kelembaban kayu, karena tidak adanya pengaruh rendah atau tingginya kelembaban kayu terhadap distribusi ukuran black carbon yang dihasilkan. Dan dari hasil penelitian skala laboratorium semakin tinggi kelembaban maka semakin tinggi konsentrasi PM2,5 dan Black Carbon yang dihasilkan karena dilakukan kontrol udara serta waktu pembakaran dan dari hasil skala lapangan kelembaban kayu tidak mempengaruhi konsentrasi PM2,5 dan Black Carbon karena adanya pengaruh angin, tambahan bahan bakar yang digunakan serta faktor lainnya.

Kata Kunci : Kelembaban Kayu; Proses Pembakaran Kayu; PM2,5; Black Carbon

- PENDAHULUAN

Diperkirakan bahwa sekitar 50% dari populasi di dunia, sekitar 90% dibeberapa negara berkembang masih menggunakan bahan bakar biomasa (kayu, kotoran  hewan dan sisa hasil panen) yang secara khusus dibakar dalam tungku atau kompor sederhana untuk kegiatan memasak dan kegiatan pembakaran lainnya (Reddy et al., 1997;WHO, 2005). Kayu sebagai produk alam yang tersusun atas karbon (46% C), hydrogen (6% H), oksigen (44% O) serta mineral (1%). Panshin, et.al, (1964) mengemukakan bahwa kayu memiliki sifat higroskopis dimana keberadaan sifat ini menyebabkan kayu dapat menyerap (absorpsi) dan melepaskan (desorpsi) air untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Kemampuan absorpsi dan desorpsi kayu ini berakibat pada besarnya kadar air yang selalu berubah tergantung pada suhu dan kelembaban lingkungan sekitarnya.

Kadar air bahan bakar (dalam hal ini yaitu kayu bakar)  yang menunjukan jumlah air yang dikandung oleh partikel bahan bakar merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku api, terutama dalam kecepatan pembakaran dan kemampuan terbakar dari bahan bakar. Dalam hal ini, semakin tinggi kadar air bahan bakar semakin banyak panas yang diperlukan untuk mengeluarkan air dari bahan bakar. Hasilnya, terjadi penurunan kecepatan pembakaran dan flamabilitas dari bahan bakar tersebut. Olehkerena itu, kadar air sering digunakan dalam prediksi perilaku api (Syaufina 2008).

Sejumlah studi menemukan bahwa terdapat hubungan antara partikulat hasil pembakaran dengan dampak negatif terhadap kesehatan manusia (Kreyling et al., 2006). Studi epidemologi juga menghubungkan dampak tersebut dengan konsentrasi massa partikulat meliputi PM2,5 , PM10 dan ultrafine partikel dalam angka konsentrasi (Hauser et al., 2001). Partikel halus (PM2,5) secara umum berasal dari proses pembakaran, proses fotokimia dan proses konversi gas ke dalam bentuk partikel (Mitra et al., 2002). Bermacam studi menyatakan bahwa proses pembakaran kayu menghasilkan tingkat pencemaran udara dalam ruang yang tinggi yang berupa  CO dan PM2,5 di Guatemala (Bruce et al., 2000) dan PM2,5 Meksiko (Braurer et al., 1996).

Terjadinya proses pembakaran biomasa sering disertai emisi dalam jumlah yang besar yaitu partikel aerosol dan black carbon (Kozlov et al., 2005). Pengukuran dibeberapa wilayah kota di Australia memperlihatkan bahwa black carbon secara tipikal 10-40 % dari fraksi partikel halus (PM2,5) (Cohen et al 1995, 1995b, 1996, 1999, Ayer et al 1998).

Dengan mempertimbangkan pentingnya kualitas udara dalam ruang yang bersih dan tidak tercemar, maka dilakukan penelitian untuk melihat pengaruh kelembaban kayu bakar terhadap black carbon partikel halus PM2,5 yang terdapat dalam dapur suatu rumah tangga dimana terjadi kegiatan pembakaran menggunakan kayu bakar seperti memasak.

- METODOLOGI

Secara keseluruhan pelaksanaan penelitian dibagi dalam tiga tahapan, meliputi :

- Tahap Pendahuluan

Tahap pendahuluan merupakan segala persiapan yang perlu dilakukan untuk mendukung terlaksananya penyusunan tugas akhir, meliputi tahap persiapan, survey alat, dan survey awal kondisi wilayah penelitian. Tahapan persiapan merupakan segala sesuatu yang perlu dilakukan untuk mendukung terlaksananya penyusunan tugas akhir, yaitu pemahaman lebih mendalam mengenai permasalahan yang akan diangkat pada tugas akhir dengan diduhului kegiatan studi pustaka, perijinan, penyusunan dan persetujuan proposal.

Alat-alat yang digunakan pada penelitian, antara lain Wood Moisture MD818, SKC Sioutas Cascade Impactor (SKC Inc) with Leland Legacy® dan Cyclone PM2,5 URG-2000-30EN  yang digunakan untuk mengukur nilai masa Particulate Matter 2,5 (PM2,5), kertas saring, neraca analitik Merk ACIS AW-X series untuk menimbang berat kayu yang akan digunakan untuk aktivitas memasak , meteran, jam tangan, dan alat tulis.

- (b)

Gambar 1

- SKC Sioutas Cascade Impactor with Leleand legacy

- Cyclone PM2,5 URG-2000-30EN

Sumber: Dokumentasi, 2011

Gambar 2

Wood Moisture MD818

Sumber: Dokumentasi, 2011

Lokasi penelitian skala laboratorium dilakukan di 1 dapur warga dan penelitian lapangan dilaksanakan di 10 dapur rumah tangga di Desa Bakaran Wetan, Kelurahan Juwana, Kabupaten Pati yang masih menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar untuk aktivitas memasak.

- Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian skala laboratorium dibagi menjadi dua, yaitu; skala mikro dengan reaktor sederhana yang terbuat dari PVC dengan melakukan pembakaran kayu dengan dimensi yang sama selama 3 menit dengan kelembaban yang berbeda-beda dan pembakaran kayu di dapur replikasi dengan melakukan pembakaran kayu berdimensi sama berkelembaban berbeda di tungku tanpa memasak selama 30 menit. Pengukuran menggunakan alat Cyclone PM2,5 URG-2000-30EN  dengan Leland Legacy beraliran 10 lpm. Sedangkan pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan di 10 dapur rumah warga menggunakan alat SKC Sioutas Cascade Impactor (SKC Inc) with Leland Legacy® beraliran 9 lpm diletakkan disuatu penyangga tiang dengan ketinggian sama setiap rumah yaitu 82 cm dan diletakkan didekat tungku yang digunakan untuk memasak dengan jarak antara 30 – 40 cm dari tungku serta disesuaikan dengan kemungkinan ibu rumah tangga memasak tanpa mengganggu pergerakan normal orang memasak. Di samping itu dilakukan pencatatan suhu, dan kelembaban kayu yang digunakan. Setelah sampling, filter hasil sampling disimpan dalam desikator untuk kemudian dianalisis di laboratorium.

Sebelum sampling, terlebih dahulu dilakukan penimbangan filter secara langsung untuk mengetahui berat awal filter sebelum sampling. Penimbangan filter ini menggunakan neraca analisis yaitu Mass Comparator Mettler Toledo Tipe XP 26 Comparator yang mempunyai tingkat ketelitian 6 desimal (0,000000 g). Penimbangan ini dilakukan di Laboratorium Balai Pendidikan dan Pelatihan Metrologi Bandung. Masing-masing filter diberi kode agar tidak tertukar satu sama lain.

- Tahap Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari sampling, yaitu masa partikel halus PM2,5 dan karakteristik kimia Black Carbon. Data primer yang didapatkan dari pengambilan sampel di penelitian skala laboratorium dan lapangan, dilanjutkan dengan analisis konsentrasi PM2,5 di Laboratorium di Balai Pendidikan dan Pelatihan Metrologi Bandung dan analisis black carbon di kantor PT Ganesha Environmental & Energy Services Bandung.

- HASIL DAN PEMBAHASAN

- ANALISIS KONSENTRASI PM2,5

Konsentrasi PM2,5 dianalisis dengan menggunakan metode gravimetri, yaitu dengan melakukan penimbangan filter sebelum dan setelah sampling, sehingga berat partikulat yang terdapat dalam filter dapat diketahui.

1.1  Analisis dan Pembahasan Hubungan Kelembaban Kayu terhadap Konsentrasi PM2,5

1.1.1Penelitian Skala Mikro dengan Reaktor Sederhana

Konsentrasi dan kelembaban yang didapatkan dari 6 variasi kelembaban dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1

Kelembaban Kayu dan Konsentrasi PM2,5 pada Penelitian Skala Mikro dengan Reaktor Sederhana

| Sampel | Keterangan | Selisih Berat (g) | Volume (L) | Konsentrasi PM 2,5 (µg/m3) | Kelembaban Kayu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tanpa Perlakuan | 0,011743 | 26,10 | 448304,496 | 12,16 |
| 2 | Penjemuran 14 Jam | 0,011099 | 26,30 | 420496,748 | 6,5 |
| 3 | Penjemuran 21 Jam | 0,003359 | 25,00 | 133876,522 | 5 |
| 4 | Perendaman 30 Jam | 0,001148 | 23,30 | 49093,058 | 18,75 |
| 5 | Perendaman 36 Jam | 0,003530 | 26,00 | 135280,684 | 19,75 |
| 6 | Perendaman 48 Jam | 0,055392 | 22,40 | 2463959,728 | 24,16 |

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semakin kecil angka kelembaban kayu maka semakin kecil konsentrasi PM2,5 yang dihasilkan dan semakin tinggi kelembabannya maka semakin tinggi konsentrasi PM2,5 yang dihasilkan. Hubungan antara kelembaban kayu terhadap konsentrasi PM2,5 pada penelitian ini dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 1

Grafik Hubungan Kelembaban Kayu terhadap Konsentrasi PM2,5 pada Penelitian Skala Mikro dengan Reaktor Sederhana

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Dari grafik dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara kelembaban kayu terhadap konsentrasi PM2,5 yang cukup. Hal ini dapat dilihat bahwa  hubungan antara kelembaban kayu terhadap konsentrasi PM2,5 diperoleh persamaan dengan nilai R2 = 0,3103 dan hampir mendekati 1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kelembaban kayu maka semakin tinggi pula konsentrasi PM2,5  yang dihasilkan. Faktor yang lain yang kemungkinan mempengaruhi pada percobaan ini disebabkan karena kontrol udara yang tidak banyak terpapar angin karena pembakaran dilakukan didalam reaktor, menggunakan api yang cenderung konstan serta waktu permbakaran kayu yang sama.

1.1.2	Penelitian di Sebuah Dapur (Replikasi)

Konsentrasi dan kelembaban yang didapatkan dari 2 variasi kelembaban dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2

Kelembaban Kayu dan Konsentrasi PM2,5 pada Penelitian Replikasi

| Sampel | Keterangan | Selisih Berat (g) | Volume (L) | Konsentrasi PM 2,5 (µg/m3) | Kelembaban Kayu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penjemuran 8 Jam | 0,000105 | 299,90 | 347,857 | 7,33 |
| 2 | Perendaman 48 Jam | 0,000154 | 287,00 | 534,655 | 24,67 |

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semakin tinggi kelembaban kayu yang digunakan maka akan semakin tinggi konsentrasi PM2,5 yang dihasilkan. Hubungan antara kelembaban kayu terhadap konsentrasi PM2,5 pada penelitian ini dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2

Grafik Hubungan Kelembaban Kayu terhadap Konsentrasi PM2,5 pada Penelitian Replikasi

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Dari grafik dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara kelembaban kayu terhadap konsentrasi PM2,5 yang kuat. Hal ini dapat dilihat bahwa  hubungan antara kelembaban kayu terhadap konsentrasi PM2,5 diperoleh persamaan dengan nilai R2 = 1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kelembaban kayu maka semakin tinggi pula konsentrasi PM2,5  yang dihasilkan. Faktor yang lain yang kemungkinan mempengaruhi pada percobaan ini disebabkan karena tanpa adanya alat masak di atas tungku yang mempengaruhi gerak api dan besaran api tidak dipengaruhi oleh apa yang di masak di atasnya, serta angin yang tidak banyak pada saat pembakaran karena pada saat pembakaran ruangan dalam keadaan tertutup.

1.1.3	Penelitian Lapangan

Kelembaban dan konsentrasi PM2,5 dari sampel 10 rumah penelitian lapangan dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 3

Kelembaban Kayu dan Konsentrasi PM2,5 pada Penelitian Lapangan

| Sampel | Konsentrasi PM 2,5 Tiap Distribusi Ukuran (µg/m³) | Konsentrasi PM 2,5 (µg/m³) | Kelembaban Kayu (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 - 2,5 µm | 0,5 - 1,0 µm | 0,25 - 0,5 µm | < 0,25 µm |  |  |
| R1 | 137,826 | 260,720 | 709,801 | 660,414 | 1768.76 | 11,5 |
| R2 | 27,087 | 7,387 | 71,411 | 169,909 | 275,79 | 17,0 |
| R3 | 13,886 | 17,358 | 86,791 | 333,279 | 451,31 | 19,33 |
| R4 | 28,082 | 131,390 | 377,758 | 971,120 | 1508,35 | 16,37 |
| R5 | 2,540 | 10,159 | 114,287 | 720,011 | 847,00 | 17,6 |
| R6 | 85,939 | 73,362 | 294,148 | 1067,598 | 1521,05 | 16,67 |
| R7 | 4,581 | 14,887 | 103,066 | 367,604 | 490,14 | 16,6 |
| R8 | 3,706 | 11,119 | 35,827 | 72,889 | 123,54 | 12,57 |
| R9 | 34,327 | 48,272 | 125,508 | 549,233 | 757,34 | 13,35 |
| R10 | 94,225 | 76,557 | 200,227 | 985,432 | 1356,44 | 16,14 |

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kelembaban kayu yang digunakan tidak mempengaruhi konsentrasi PM2,5 yang dihasilkan. Hubungan antara kelembaban kayu terhadap konsentrasi PM2,5 pada penelitian ini dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 3

Grafik Hubungan Kelembaban Kayu terhadap Konsentrasi PM2,5 pada Penelitian Lapangan

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Dari grafik dapat dilihat bahwa tidak terdapat hubungan antara kelembaban kayu terhadap konsentrasi PM2,5. Hal ini dapat dilihat bahwa  hubungan antara kelembaban kayu terhadap konsentrasi PM2,5 diperoleh persamaan dengan nilai R2 yang jauh dari angka 1, yaitu R2 = 0,04. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kelembaban kayu tidak mempengaruhi nilai konsentrasi PM2,5  yang dihasilkan.

Sebagai contoh hal ini dapat dilihat jelas pada sampel 3 dan sampel 10, pada sampel 3 kayu yang digunakan lebih tinggi angka kelembabannya daripada sampel 10. Pada sampel 3 kayu yang digunakan kayu yang sudah dibelah menjadi lebih kecil, tungku yang digunakan masih kokoh, api terkontrol, ruangan memiliki luasan sedang, dan angin yang tidak banyak, sehingga asap yang dihasilkan lebih mudah menyebar ke udara. Sedangkan pada sampel 10 kayu yang digunakan berupa batangan yang memiliki diameter lebih besar, tungku yang digunakan lebih terbuka, api tidak terkontrol disebabkan angin yang masuk melalui jendela yang ada pada dapur dan dimensi ruangan tempat memasak sangat kecil, sehingga asap yang dihasilkan oleh pembakaran kayu tidak memiliki banyak ruang untuk tersebar di udara.

1.2	Analisis dan Pembahasan Distribusi Massa PM2,5 dari dapur yang menggunakan kayu bakar (Penelitian Skala Laboratorium)

Pembakaran yang dilakukan pada skala lab. menggunakan alat Cyclone PM2,5 , sehingga partikel hasil pembakaran terkumpul pada 1 filter.

1.2.1	Penelitian Skala Mikro dengan Reaktor Sederhana

Dari penelitian skala mikro dengan reaktor sederhana, dilakukan pembakaran kayu sebanyak 6 sampel yang memiliki kelembaban yang berbeda-beda.

Tabel 4

Distribusi Massa Pada Penelitian Skala Mikro dengan Reaktor Sederhana

| Sampel | Kelembaban Kayu Akhir (%) | Penimbangan Filter (mg) | Distribusi Massa (mg) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sebelum | Sesudah |  |  |
| 3 | 5 | 114.449 | 119.058 | 3.359 | Penjemuran 21 Jam |
| 2 | 6.5 | 114.180 | 126.529 | 11.099 | Penjemuran 14 Jam |
| 1 | 12.16 | 115.619 | 128.612 | 11.743 | Tanpa Perlakuan |
| 4 | 18.75 | 113.6 | 115.998 | 1.148 | Perendaman 30 Jam |
| 5 | 19.75 | 115.433 | 120.213 | 3.53 | Perendaman 36 Jam |
| 6 | 24.16 | 114.668 | 117.131 | 1.213 | Perendaman 48 Jam |
| Blanko |  | 116.037 | 117.287 | 1.25 |  |

*Blanko merupakan pembakaran spiritus saja

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Dari tabel dapat dilihat kelembaban kayu tidak terlalu berpengaruh terhadap distribusi massa yang dihasilkan. Kayu yang memiliki kelembaban rendah menghasilkan distribusi massa yang lebih banyak daripada kayu yang memiliki kelembaban tinggi. Untuk hubungan antara distribusi massa PM2,5 terhadap kelembaban kayu dapat dilihat pada grafik berikut

Gambar 4

Grafik Hubungan Distribusi Massa terhadap Kelembaban Kayu pada Penelitian Skala Mikro dengan Reaktor Sederhana

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Dari grafik dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara kelembaban kayu terhadap konsentrasi PM2,5 yang cukup. Hal ini dapat dilihat bahwa  hubungan antara distribusi massa terhadap kelembaban kayu diperoleh persamaan dengan nilai R2 yang mendekati angka 1, yaitu R2 = 0,430. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kelembaban kayu cukup mempengaruhi distribusi massa PM2,5 yang dihasilkan.

Faktor yang dapat mempengaruhi hubungan ini antara lain pembakaran yang dilakukan pada kondisi tertutup, sehingga tidak banyak udara yang ada dan partikel yang terhisap bisa lebih banyak karena tidak banyak terdapat ruang untuk pergerakan partikel.

1.2.2	Penelitian di Sebuah Dapur (Replikasi)

Dari penelitian replikasi ini, dilakukan pembakaran kayu sebanyak 2 sampel yang memiliki kelembaban yang berbeda-beda. Kelembaban dari masing-masing sampel beserta distribusi massa yang dihasilkan selama pembakaran 30 menit dapat dilihat pada tabel 5

Tabel 5

Distribusi Massa Pada Penelitian di Sebuah Dapur (Replikasi)

| Sampel | Kelembaban Kayu Akhir (%) | Penimbangan Filter (mg) | Selisih Berat (mg) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sebelum | Sesudah |  |  |
| 1 | 7.33 | 117.160 | 117.265 | 0.081 | Penjemuran 8 Jam |
| 2 | 24.67 | 113.688 | 113.842 | 0.130 | Perendaman 48 Jam |
| Blanko |  | 113.045 | 113.069 | 0.024 |  |

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Dari tabel dapat dilihat kayu yang memiliki kelembaban rendah menghasilkan distribusi massa yang lebih sedikit daripada kayu yang memiliki kelembaban tinggi. Untuk hubungan antara distribusi massa PM2,5 terhadap kelembaban kayu dapat dilihat pada grafik berikut

Gambar 5

Grafik Hubungan Distribusi Massa terhadap Kelembaban Kayu pada Penelitian di Sebuah Dapur (Replikasi)

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Dari grafik dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara kelembaban kayu terhadap konsentrasi PM2,5. Hal ini dapat dilihat bahwa  hubungan antara distribusi massa terhadap kelembaban kayu diperoleh persamaan dengan nilai R2=1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kelembaban kayu mempengaruhi distribusi massa PM2,5 yang dihasilkan.

Faktor yang dapat mempengaruhi hubungan ini antara lain pembakaran yang dilakukan hanya pembakaran kayu saja tanpa melakukan kegiatan memasak diatas api / tungku. Sehingga api banyak tertiup oleh angin, dan dapat mempengaruhi laju pembakaran kayu serta pergerakan asap ke segala arah sehingga partikel yang dihasilkan tidak dapat diserap oleh alat secara maksimal.

1.3	Analisis dan Pembahasan Distribusi Massa PM2.5 yang Berhubungan dengan Aktivitas Memasak

Kayu bakar yang digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak, jika sudah terbakar maka akan menghasilkan asap yang merupakan partikel yang terbang ke udara. Dan banyaknya partikel yang dihasilkan oleh kayu bakar tergantung dari berbagai macam faktor. Adapun distribusi massa disini merupakan jumlah dari keempat distribusi ukuran yang ada, berikut distribusi massa dari 10 sampel rumah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 6

Distribusi Massa Data Lapangan 10 Sampel Rumah

| Sampel | Selisih Berat Filter | Distribusi Massa (g) |
| --- | --- | --- |
|  | 1,0 - 2,5 µm | 0,5 - 1,0 µm | 0,25 - 0,5 µm | < 0,25 µm |  |
| R1 | 0,000120 | 0,000227 | 0,000618 | 0,000575 | 0,001540 |
| R2 | 0,000055 | 0,000015 | 0,000145 | 0,000345 | 0,000560 |
| R3 | 0,000012 | 0,000015 | 0,000075 | 0,000288 | 0,000390 |
| R4 | 0,000031 | 0,000134 | 0,000417 | 0,001072 | 0,001654 |
| R5 | 0,000004 | 0,000016 | 0,000180 | 0,001134 | 0,001334 |
| R6 | 0,000123 | 0,000105 | 0,000421 | 0,001528 | 0,002177 |
| R7 | 0,000004 | 0,000013 | 0,000090 | 0,000321 | 0,000428 |
| R8 | 0,000003 | 0,000009 | 0,000029 | 0,000059 | 0,000100 |
| R9 | 0,000032 | 0,000045 | 0,000117 | 0,000512 | 0,000706 |
| R10 | 0,000048 | 0,000039 | 0,000102 | 0,000502 | 0,000691 |

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Jumlah distibusi massa yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti, lama memasak, jumlah penggunaan kayu, laju pembakaran kayu dan kelembaban kayu. Berikut tabel untuk mengetahui hubungan distribusi massa dengan aktivitas memasak.

Tabel 6

Distribusi Massa, Lama Memasak, Penggunaan Kayu, Laju Pembakaran, Kelembaban Kayu

| Sampel | Distribusi Massa (mg) | Lama Memasak (menit) | Penggunaan Kayu (Kg) | Laju Pembakaran (Kg/menit) | Kelembaban Kayu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 1,54 | 96 | 2,13 | 0,022 | 11,5 |
| R2 | 0,56 | 220 | 10,64 | 0,048 | 17,0 |
| R3 | 0,39 | 97 | 4,18 | 0,043 | 19,33 |
| R4 | 1,654 | 123 | 3,27 | 0,027 | 16,37 |
| R5 | 1,334 | 176 | 5,50 | 0,031 | 17,6 |
| R6 | 2,177 | 98 | 5,00 | 0,051 | 16,67 |
| R7 | 0,428 | 100 | 3,44 | 0,034 | 16,6 |
| R8 | 0,100 | 90 | 3,71 | 0,041 | 12,57 |
| R9 | 0,706 | 102 | 3,98 | 0,039 | 13,35 |
| R10 | 0,691 | 56 | 3,777 | 0,067 | 16,14 |

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Dari data yang didapat dari tabel dapat dilihat penggunaan kayu serta lama memasak masing-masing sampel berbeda. Sebagai contoh pada saat memasak, di rumah yang memasak selama 220 menit menggunakan kayu 10,64 kg dan menghasilkan distribusi massa 0,56 mg. Sedangkan di rumah lain yang memasak selama 90 menit menggunakan kayu 3,71 kg mengahasilkan distribusi massa yang kecil, yaitu 0,100 mg. Hal ini dapat dilihat bahwa semakin lama memasak atau semakin banyak kayu yang digunakan belum tentu menghasilkan distribusi massa yang banyak pula. Dari hasil analisis ini maka dapat dilihat hubungan distribusi massa dengan masing-masing faktor lain yang mungkin berhubungan pada saat aktivitas memasak.

1.3.1	Hubungan Distribusi Massa terhadap Lama Memasak

Gambar 6

Grafik Hubungan Distribusi Massa terhadap Lama Memasak

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Dari grafik dapat dilihat bahwa tidak terdapat hubungan antara kelembaban kayu terhadap konsentrasi PM2,5. Hal ini dapat dilihat bahwa  hubungan antara kelembaban kayu terhadap konsentrasi PM2,5 diperoleh persamaan dengan nilai R2 yang jauh dari angka 1, yaitu R2 = 0,020. Hal ini dapat disimpulkan bahwa distribusi massa tidak berpengaruh terhadap lama memasak.

Adapun beberapa faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi hubungan distribusi massa terhadap lama memasak karena pada saat pembakaran kayu tidak semua partikel terserap oleh alat dikarenakan adanya angin yang membawa partikel ke udara. Lamanya waktu yang diperlukan untuk memasak juga sangat mempengaruhi banyaknya timbulan asap yang dihasilkan dari pembakaran.

1.3.2	Hubungan Distribusi Massa terhadap Penggunaan Kayu

Gambar 7

Grafik Hubungan Distribusi Massa terhadap Penggunaan Kayu

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Dari grafik dapat dilihat bahwa tidak terdapat hubungan antara kelembaban kayu terhadap konsentrasi PM2,5. Hal ini dapat dilihat bahwa  hubungan antara kelembaban kayu terhadap konsentrasi PM2,5 diperoleh persamaan dengan nilai R2 yang jauh dari angka 1, yaitu R2 = 0,021. Hal ini dapat disimpulkan bahwa distribusi massa tidak berpengaruh terhadap jumlah penggunaan kayu.

Adapun beberapa faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi hubungan distribusi massa terhadap penggunaan kayu karena kayu yang digunakan besarnya berbeda-beda. Kayu yang berukuran kecil lebih cepat habis daripada kayu yang besar.

1.3.3	Hubungan Distribusi Massa terhadap Laju Pembakaran Kayu

Gambar 8

Grafik Hubungan Distribusi Massa terhadap Laju Pembakaran Kayu

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Dari grafik dapat dilihat bahwa tidak terdapat hubungan antara kelembaban kayu terhadap konsentrasi PM2,5. Hal ini dapat dilihat bahwa  hubungan antara kelembaban kayu terhadap konsentrasi PM2,5 diperoleh persamaan dengan nilai R2 yang jauh dari angka 1, yaitu R2 = 0,092. Hal ini dapat disimpulkan bahwa distribusi massa tidak berpengaruh terhadap laju pembakaran kayu.

Adapun beberapa faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi hubungan distribusi massa terhadap laju pembakaran kayu karena kayu yang digunakan besarnya berbeda-beda. Kayu yang berukuran kecil lebih cepat terbakar dan habis, sedangkan kayu yang besar lebih lama terbakar dan lama pula habisnya, dan biasanya sisa pembakaran kayu atau arang sudah tidak digunakan lagi.

1.3.4	Hubungan Distribusi Massa terhadap Kelembaban Kayu

Gambar 9

Grafik Hubungan Distribusi Massa terhadap Kelembaban Kayu

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Dari grafik dapat dilihat bahwa tidak terdapat hubungan antara kelembaban kayu terhadap konsentrasi PM2,5. Hal ini dapat dilihat bahwa  hubungan antara kelembaban kayu terhadap konsentrasi PM2,5 diperoleh persamaan dengan nilai R2 yang jauh dari angka 1, yaitu R2 = 0,019. Hal ini dapat disimpulkan bahwa distribusi massa tidak berpengaruh terhadap kelembaban kayu yang digunakan untuk memasak.

Adapun beberapa faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi hubungan distribusi massa terhadap kelembaban kayu karena kayu yang digunakan walaupun memiliki kelembaban yang tinggi tetapi jika proses hidupnya api bagus dan tidak ada angin akan mempercepat pembakaran kayu.

2	Analisis Konsentrasi Black Carbon

Setelah dilakukan pengukuran black carbon pada filter setelah sampling, dapat dihitung konsentrasi black carbon di PM2,5 yang terdapat dalam filter dengan menggunakan reflektansi EEL Elektrometer.

2.1	Analisis dan Pembahasan Hubungan Kelembaban Kayu terhadap Konsentrasi Black Carbon di PM2,5

2.1.1 Penelitian Skala Mikro dengan Reaktor Sederhana

Kelembaban kayu dan konsentrasi black carbon di PM2,5 yang didapatkan dari 6 variasi kelembaban dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7

Kelembaban Kayu dan Konsentrasi Black Carbon di PM2,5 pada Penelitian Skala Mikro dengan Reaktor Sederhana

| Sampel | Keterangan | Kelembaban Kayu Akhir (%) | Konsentrasi Black Carbon (µg/cm3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penjemuran 14 Jam | 6.5 | 3231.49 |
| 2 | Penjemuran 21 Jam | 5 | 2651.84 |
| 3 | Perendaman 30 Jam | 18.75 | 2028.68 |
| 4 | Perendaman 36 Jam | 19.75 | 2214.65 |
| 5 | Perendaman 48 Jam | 24.16 | 1761.6 |
| 6 | Tanpa Perlakuan | 12.16 | 3215.24 |

Sumber :Hasil analisis, 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa konsentrasi black carbon yang dihasilkan besar, dan kelembaban kayu  tidak terlalu berpengaruh dengan konsentrasi black carbon yang dihasilkan, akan tetapi jika di tarik garis lurus hubungan antara kelembaban kayu terhadap konsentrasi black carbon di PM2,5 pada penelitian ini, dapat dilihat pada grafik berikut

Gambar 10

Grafik Hubungan Kelembaban Kayu terhadap Konsentrasi Black Carbon di PM2,5 pada Penelitian Skala Mikro dengan Reaktor Sederhana

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Dari grafik dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kelembaban kayu terhadap konsentrasi black carbon di PM2,5. Hal ini dapat dilihat bahwa  hubungan antara kelembaban kayu terhadap konsentrasi black carbon di PM2,5 diperoleh persamaan dengan nilai R2 = 0,670 dan mendekati 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kelembaban kayu maka semakin tinggi pula konsentrasi black carbon di  PM2,5  yang dihasilkan.

Adapun beberapa faktor yang lain yang kemungkinan mempengaruhi pada percobaan ini disebabkan karena kontrol udara yang tidak banyak terpapar angin karena pembakaran dilakukan didalam reaktor sehingga asap yang dihasilkan oleh pembakan kayu dapat terserap oleh alat secara maksimal dan menghasilkan angka konsentrasi black carbon yang tinggi, menggunakan api yang cenderung konstan serta waktu permbakaran kayu yang sama.

2.1.2	Penelitian di Sebuah Dapur (Replikasi)

Kelembaban kayu dan konsentrasi black carbon di PM2,5 yang didapatkan dari 2 variasi kelembaban dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 8

Kelembaban Kayu dan  Konsentrasi Black Carbon di PM2,5 pada Penelitian Replikasi

| Sampel | Keterangan | Kelembaban Kayu Akhir (%) | Konsentrasi Black Carbon (µg/cm3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penjemuran 8 Jam | 7.33 | 73.56 |
| 2 | Perendaman 48 Jam | 24.67 | 89.35 |

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa konsentrasi black carbon di PM2,5 yang dihasilkan, semakin tinggi kelembaban kayu akan mempengaruhi tingginya konsentrasi black carbon di PM2,5 yang dihasilkan, Hubungan antara kelembaban kayu terhadap konsentrasi black carbon di PM2,5 di penelitian ini, dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 11

Grafik Hubungan Kelembaban Kayu terhadap Konsentrasi Black Carbon di PM2,5 pada Penelitian Replikasi

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Dari grafik dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara kelembaban kayu terhadap konsentrasi black carbon diPM2,5. Hal ini dapat dilihat bahwa  hubungan antara kelembaban kayu terhadap konsentrasi black carbon di PM2,5 diperoleh persamaan dengan nilai R2 = 1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kelembaban kayu maka semakin tinggi pula konsentrasi black carbon  di PM2,5  yang dihasilkan.

Adapun beberapa faktor yang lain yang kemungkinan mempengaruhi pada percobaan ini disebabkan karena perbedaan kelembaban kayu yang beda jauh, dan memilki waktu pembakaran yang sama.

2.1.3 	Penelitian Lapangan

Kelembaban Kayu dan konsentrasi black carbon di PM2,5 dari sampel 10 rumah penelitian lapangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9

Konsentrasi Black Carbon di PM2,5 dan Kelembaban Kayu pada Penelitian Lapangan

| Sampel | Konsentrasi BC Distribusi Ukuran | Konsentrasi BC (µm/m3) | Kelembaban Kayu (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0-2.5 µm | 0,5 - 1 µm | 0,25-0.5 µm | ≤ 0.25 µm |  |  |
| R1 | 4.437 | 4.240 | 6.0370 | 50.111 | 64.825 | 11.5 |
| R2 | 1.590 | 1.590 | 2.4000 | 23.360 | 28.940 | 17.0 |
| R3 | 3.982 | 4.139 | 6.2450 | 59.269 | 73.635 | 19.33 |
| R4 | 3.456 | 3.180 | 5.1100 | 52.548 | 64.294 | 16.37 |
| R5 | 2.179 | 2.065 | 2.9710 | 30.531 | 37.746 | 17.6 |
| R6 | 3.272 | 3.332 | 5.3220 | 51.976 | 63.902 | 16.67 |
| R7 | 3.701 | 3.694 | 5.4240 | 51.701 | 64.520 | 16.6 |
| R8 | 4.028 | 3.925 | 5.8890 | 40.035 | 53.877 | 12.57 |
| R9 | 4.090 | 4.174 | 6.5770 | 79.383 | 94.224 | 13.35 |
| R10 | 8.062 | 7.538 | 12.9550 | 163.490 | 192.045 | 16.14 |

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kelembaban kayu yang digunakan tidak mempengaruhi konsentrasi black carbon di PM2,5 yang dihasilkan. Hubungan antara kelembaban kayu terhadap konsentrasi black carbon di PM2,5 pada penelitian ini dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 12

Grafik Hubungan Kelembaban Kayu terhadap Konsentrasi Black Carbon di PM2,5 pada Penelitian Lapangan

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Dari grafik dapat dilihat bahwa tidak terdapat hubungan antara kelembaban kayu terhadap konsentrasi black carbon di PM2,5. Hal ini dapat dilihat bahwa  hubungan antara kelembaban kayu terhadap konsentrasi black carbon di PM2,5 diperoleh persamaan dengan nilai R2 yang jauh dari angka 1, yaitu R2 = 0,017. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelembaban kayu tidak mempengaruhi nilai konsentrasi black carbon di PM2,5  yang dihasilkan.

Adapun beberapa faktor yang lain yang kemungkinan mempengaruhi pada percobaan ini seperti pada pembahasan sebelumnya, disebabkan karena ukuran kayu yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi proses pembakaran kayu, dimensi tungku yang digunakan, besaran api yang tidak terkontrol terkadang mati atau dilakukannya pengurangan kayu jika api membesar, jenis masakan setiap sampel berbeda-beda, luasan ruangan yang berbeda-beda, bahan bakar tambahan yang digunakan seperti minyak tanah/bensin/ solar/ serbuk gergaji kayu atau bahkan penggunaan sampah untuk media penghidupan api, serta arah angin yang kadang berpengaruh dengan besaran api.

2.2	Analisis dan Pembahasan Hubungan Black Carbon Tiap Distribusi Ukuran (Dekat dengan Pemasak) yang dihubungkan dengan Kelembaban Kayu

Berikut merupakan perbandingan persentase konsentrasi black carbon tiap distribusi ukuran pada 10 rumah penelitian lapangan selama memasak dengan kelembaban kayu yang digunakan untuk kegiatan memasak pada tabel.

Tabel 10

Kelembaban Kayu  dan  Distribusi Ukuran Black Carbon di PM2,5 pada Penelitian Lapangan

| Sampel | Kelembaban Kayu (%) | Distribusi Ukuran Konsentrasi BC (µm/m3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1,0-2.5 µm | 0,5 - 1 µm | 0,25-0.5 µm | ≤ 0.25 µm |
| R1 | 11.5 | 4.437 | 4.240 | 6.0370 | 50.111 |
| R8 | 12.57 | 4.028 | 3.925 | 5.8890 | 40.035 |
| R9 | 13.35 | 4.090 | 4.174 | 6.5770 | 79.383 |
| R10 | 16.14 | 8.062 | 7.538 | 12.9550 | 163.490 |
| R4 | 16.37 | 3.456 | 3.180 | 5.1100 | 52.548 |
| R7 | 16.6 | 3.701 | 3.694 | 5.4240 | 51.701 |
| R6 | 16.67 | 3.272 | 3.332 | 5.3220 | 51.976 |
| R2 | 17.0 | 1.590 | 1.590 | 2.4000 | 23.360 |
| R5 | 17.6 | 2.179 | 2.065 | 2.9710 | 30.531 |
| R3 | 19.33 | 3.982 | 4.139 | 6.2450 | 59.269 |
| Rata-rata (%) | 3.8797 | 3.7877 | 5.893 | 60.2404 |

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Dari tabel di atas, dilihat terdapat kecenderungan yang sama dalam penurunan maupun kenaikan persentase konsentrasi black carbon tiap distribusi ukuran yang terukur pada alat Sioutas Personal Cascade selama memasak. Distribusi ukuran yang terukur pada alat yaitu 1,0-25 µm pada stage B, 0,5-1,0 µm pada stage C, 0,25-0,5 µm pada stage D dan ≤ 0,25 µm pada Back Up.

Jika black carbon tiap distribusi ukuran dihubungkan dengan kelembaban kayu yang digunakan, berdasarkan data di tabel 4.17 terlihat bahwa semakin rendah atau semakin tinggi kelembaban kayu yang digunakan tidak terlalu mempengaruhi jumlah partikel di tiap distribusi ukurannya. Sebagai contoh pada penggunaan kayu yang memiliki kelembaban 16,14% di rumah 10, pertikel yang didapatkan ukuran 1,0-25 µm 8,062 µm/m3, 0,5-1,0 µm 7,538 µm/m3, 0,25-0,5 µm 12.955 µm/m3 dan ≤ 0,25 µm 163.490 µm/m3. Sedangkan pada rumah 3 yang menggunakan kayu memiliki kelembaban lebih tinggi 19,33% pertikel yang didapatkan ukuran 1,0-25 µm 3,982 µm/m3, 0,5-1,0 µm 4,139 µm/m3, 0,25-0,5 µm 6,245 µm/m3 dan ≤ 0,25 µm 59,269 µm/m3.

Dari 2 contoh tersebut partikel yang berukuran ≤ 0,25 µm, pada kelembaban kayu yang lebih rendah menghasilkan partikel yang lebih tinggi daripada kelembaban kayu yang lebih tinggi.

- KESIMPULAN

1.   Dari hasil penelitian hubungan kelembaban kayu terhadap konsentrasi PM2,5 memiliki hubungan yang cukup jika dilakukan kontrol udara serta waktu pembakaran dan tidak adanya proses memasak di atas tungku. Pada penelitian skala laboratorium diperoleh korelasi mendekati 1, yaitu dengan reaktor sederhana diperoleh korelasi R2 = 0,3103 dan di dapur replikasi diperoleh korelasi R2 = 1. Sedangkan pada penelitian lapangan diperoleh korelasi yang jauh dari 1 yaitu R2 = 0,04, hal ini dapat terjadi karena banyak faktor di 10 sampel, seperti jenis masakan yang dimasak, jumlah kayu yang dipakai, laju pembakaran, kelembaban kayu, besar kecilnya kayu, serta tambahan bakar lainnya.

2. 	Dari hasil penelitian hubungan kelembaban kayu terhadap konsentrasi black carbon di PM2,5 memiliki hubungan jika dilakukan kontrol udara serta waktu pembakaran dan tidak adanya proses memasak di atas tungku. Pada penelitian skala laboratorium diperoleh korelasi mendekati 1, yaitu dengan reaktor sederhana diperoleh R2 = 0,670 dan di dapur replikasi diperoleh R2 = 1. Sedangkan pada penelitian lapangan diperoleh korelasi yang jauh dari 1 yaitu R2 = 0,017, hal ini dapat terjadi karena banyaknya faktor yang ada di 10 sampel, seperti jenis masakan yang dimasak, jumlah kayu yang dipakai, laju pembakaran, kelembaban kayu, besar kecilnya kayu, serta tambahan bakar lainnya.

3.	Dari penelitian skala laboratorium dengan rekator sederhana dan di dapur replikasi, hasil distibusi massa PM2,5 dari pembakaran kayu diperoleh pengaruh kelembaban kayu yang digunakan. Pada penelitian skala laboratorium didapat korelasi yang mendekati 1, dengan reaktor sederhana diperoleh R2 = 0,430 dan pada penelitian di dapur replikasi R2=1. Hal ini terjadi karena adanya kontrol udara pada penelitian dengan reaktor dan kondisi dapur replikasi juga tertutup, sehingga partikel yang dihasilkan oleh pembakaran kayu dapat ditangkap oleh alat dengan baik.

4. 	Dari penelitian lapangan di 10 sampel rumah warga, hasil distribusi massa PM2,5 dihubungkan dengan 4 faktor yaitu lama memasak, penggunaan kayu, laju pembakaran serta kelembaban kayu. Dari masing-masing ke 4 faktor ini tidak satupun didapat nilai korelasi mendekati 1, dengan kata lain tidak ada hubungan terhadap distribusi massa yang dihasilkan. Angka korelasi dari 4 faktor sebagai berikut, R2 = 0,020 untuk hubungan lama memasak, R2 = 0,021 untuk hubungan penggunaan kayu, R2 = 0,092 untuk hubungan penggunaan kayu dan R2 = 0,019 untuk hubungan kelembaban kayu. Hal ini terjadi karena proses memasak disesuaikan dengan kondisi setiap dapur, dan tidak dilakukan kontrol udara, jenis masakan, besaran kayu yang digunakan, serta volume ruangan.

5.	Dari penelitian lapangan di 10 sampel rumah warga yang memasak menggunakan kayu bakar, hasil distribusi ukuran black carbon tidak terdapat hubungan dengan kelembaban kayu. Karena terdapat kenaikan dan penurunan distribusi ukuran yang sama dari sertiap pembakaran dan tidak adanya pengaruh tinggi rendahnya kelembaban kayu terhadap distribusi ukuran black carbon yang dihasilkan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor, antara lain seperti volume ruangan memasak, jumlah kayu yang digunakan, laju pembakaran kayu, jenis tungku yang digunakan.

- SARAN

Dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan kontrol ventilasi atau aliran udara, jenis tambahan bahan bakar serta dilakukan penelitian pembakaran kayu bakar dengan kelembaban kayu yang memiliki range berbeda jauh dengan melakukan perlakuan kayu yang lebih lama baik untuk menurunkan atau menaikkan kelembaban kayu yang akan dilakukan percobaan dan ukuran kayu yang lebih bervariasi dan menggunakan alat pengukur kelembaban kayu yang lebih akurat.

- DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 1999. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Balai Penelitian Sembawa. Kayu Karet Dapat Menggantikan Kayu Hutan Alam. www.pustaka.litbang.deptan.go.id/publikasi/wr251032.pdf

Budianto, A. Dodong . 1996. Sistem Pengeringan Kayu . Yogyakarta : Penerbit Kanisius.

Cooper, C. David and Alley, F.C. 1986. Air Pollution Control : A Design Approach.  Second Edition. Illinois : Waveland Press Incorporation

Depkes. 2010. Parameter Pencemar Udara dan Dampaknya Terhadap Kesehatan. http://www.depkes.go.id/downloads/Udara.PDF

Dumanauw, J.F . 1990 . Mengenal Kayu . Yogyakarta : Penerbit Kanisius.

EPA. Fourth External Review Draft of Air Quality Criteria for Particulate Matter (June, 2003) : Volume 1 dan 2. http://www.sciendirect.com/dcp42.pdf

Faaij, Andre P.C. 2004. Biomass Combustion. www.elsevier.com

Fardiaz, Srikandi. 1992. Polusi Air dan Udara. Yogyakarta: Kanisius.

Frick, Heinz. 1999. Seri Konstruksi Arsitektur 9: Ilmu Bahan Bangunan . Yogyakarta : Penerbit Kanisius.

Fullerton, Duncan et al. 2008. Indoor Air Pollution from Biomass Fuel Smoke in a Major Health Concern in The Developing World. www.elsevierhealth.com/journals/trst

Goldberg, E. 1972. Black Carbon in The Environment. Wilwy and Sons, New York

Google . 2001. Sistem Pernafasan .

Graham, Frances. 2007. Indoor Air Pollution. www.healthgoods.com

GreenFacts. 2005. Scientific Facts on Air Pollution Particulate Matter. www.greenfacts.org

Gyami et al.,. 2010.  Black Carbon’s Properties and Role in the Environment: A ComprehensiveReview. http://www.ncrs.fs.fed.us/pubs/jrnl/2010/nrs_2010_shrestha_001.pdf

Hidayat, Arief. 2009. Analisis Emisi Karbon Monoksida (CO) dan Distribusi Aliran Gas Pembakaran pada Udara dalam Ruang Dapur Rumah Tangga Menggunakan Model Computational Fluid Dinamics (CFD), Tugas Akhir. Semarang: Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro.

Himawanto, D.A. 2003. Pengolahan Limbah Pertanian menjadi Biobriket sebagai salah satu Bahan Bakar Alternatif . UNS: Laporan penelitian.

Hirsch, Thomas. 2004. Udara dan Kesehatan Anda. Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer

Hong.. L.T.1985. Rubberwood Processing and Utilization. Kuala Lumpur : Forest Research Institude of Malaysia, Kepong, Selangor.

Horvarth, 1993. Atmoshperic Light Absorbtion, New York

Lai, A.C.K and Ho, Y.W. 2007. Spatial Concentration Variation of Cooking Emmited Particles in a Residental Kitchen.  wwwelsevier.com/locate/buildenv

Miah, Danesh, Md. 2008. Wood fuel use in the traditional cooking stoves in the rural floodplain areas of Bangladesh: A socio-environmental perspective. www.elsevier/locate/biombioe

National Academy of Science. 1981.  Free Executive Summary : Indoor Pollutants. www.nap.edu/catalog/1711.html

Ndiema, C. K. W. 1997. Emission Of Pollutants From A Biomass Stove. www.elsevier.com

Ndiema et,.al. 1998. Emission of Pollutans from A Biomass Stove. Elsevier Science Ltd.

Pandit, LK.N dan H, Ramdan.2002. Anatomi Kayu ; Pengantar Sifat Kayu sebagai Bahan Bangunan. Bogor : Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan IPB.

Panshin, I.K.N dan H. Ramdan.2002. Anatomi Kayu: Pengantar Sifat Kayu sebagai Bahan Bangunan. Bogor : Yayasan Penerbit Fakultas Kehutann IPB

Peavy, Howard S. 1985. Environmental Engineering. Singapore : Mc Graw-Hill Co

Prapti, Cokorda. 2010. Kemampuan Heat Exchabger dalam Pelepasan Kalor pada Mesin. www.gunadarma.ac.id/library/articles/.../2010/Artikel_20405084.pdf

Remy and Daniel. 2009. Integrating Black Carbon into Climate Change Agreements: innovo

Riyanti, Anggrika. 2008. Analisis Konsentrasi Particulate Matter 10 (PM10) pada Udara dalam Ruang (Studi Kasus: Dapur Rumah Tangga Berbahan Bakar Kayu dan Minyak Tanah), Tugas Akhir. Semarang: Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro.

Seinfeld, John H. 1986.  Atmospheric Chemistry and Physics of Air Pollution. New York : John Wiley & Sons, Inc.

Simpson, W dan Anton Ten Wolde. 1999. Physical Properties and Moisture Relations of Wood. Wood Handbook: Wood as An Engineering Material. Forest Product Laboratory General Techincal Report  FPL-GTR-113. USA: USDA Forest Science, Forest Product Laboratory.

Soedomo, Moestikahadi. 2001. Pencemaran Udara (Kumpulan Karya Ilmiah). Bandung: ITB Press.

Spengler et al.,. 2004. Indoor Air Quality Handbook. McGraw-Hill www.digitalengineeringlibrary.com

Standar Nasional Indonesia Nomor SNI No. 03-6572-2001 Tentang Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi Dan Pengkondisian Udara Pada Bangunan Gedung.

Syamsiro dan Saptoadi. 2007. Pembakaran Briket Biomassa Cangkang Kakao :Pengaruh Temperatur Udara Preheat. Yogyakarta http://digilib.unsri.ac.id/download/.pdf

Tsoumis, G. 1991. Science and Technology of Wood: Structure, Properties, Utilization. New York : Van Nostrand Reinhold.

Umam, Khotibul . 2008 . Artikel PPM 2008 :Memanfaatkan Kaleng Bekas sebagai Tungku Arang yang Hemat Energi. www.staff.uny.ac.id/download/.pdf

Vogel, Michael. 2005. Heating with Wood: Principles of Combustion. http://www.montana.edu/wwwpb/pubs/mt8405.html

Wallenstein, Tami. 2003. From climate to cookstoves: An analysis of black carbon reduction policies. Columbia University

WHO Europe. 2005. Particulate Matter Ir Pollution : How It Harms Helath. Berlin Copenhagen Xinghua Li et al.,. 2006. Emission Characteristics of Particulate Matter from Rural Household Biofuel Combustion in China. Beijing http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=18669596