PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (Studi Kasus : RW 1 Kelurahan Jurangombo Utara, Kota Magelang)

Dion Al Iqbal*), Winardi Dwi Nugraha**), Ika Bagus Priyambada***)

ABSTRAK

RW  1   merupakan salah satu wilayah yang berada di kelurahan Jurangombo Utara, Kecamatan  Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah. Di RW1 Kelurahan Jurangombo Utara terdapat 38 KK dengan jumlah penduduk 132 jiwa. Warga RW 1 didalam pengelolaan sampah masih kurang serta masih minim pengetahuan tentang pengelolaan sampah yang baik. Pengelolaan  sampahnya dilakukan oleh Kelurahan dimana sampah tersebut berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir yang berada di daerah Banyu Urip. Volume sampah per orang per  hari  untuk  kegiatan  domestik  di  daerah  ini  sebesar  2,2283L/orang/hari.  Sedangkan  karakteristik  untuk sampah  organik kompostable sebesar 80,916%: plastik 8,615% dan kertas 3,817%. Oleh karena itu,  perlu dilakukan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di kawasan tersebut dengan tujuan  mengurangi sampah yang dihasilkan. Kegiatan ini meliputi kegiatan Reduce, Reuse dan Recycle. Disamping penerapan tersebut perlu peran serta masyarakat di dalam upaya pengelolaannya. Di dalam pengelolaan tersebut harus bisa memenuhi lima aspek penting, yaitu aspek kelembagaan, aspek teknis operasional, aspek pembiayaan aspek hukum dan peraturan serta aspek peran serta  masyarakat. Perencanaan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat  di  wilayah  RW  1  Kelurahan  Jurangombo  Utara  dilakukan  dalam  beberapa  tahap  yaitu  tahap pendahuluan, tahap implementasi dan tahap pasca implementasi. Perencanaan ini juga harus mengetahui nilai RAB serta sesuai dengan SOP yang ada.

Kata kunci: Limbah Padat, Berbasis Masyarakat, Terpadu

PENDAHULUAN

Untuk   mencapai   kondisi   masyarakat   yang hidup sehat dan sejahtera di masa yang akan datang,	akan	sangat	diperlukan	adanya lingkungan   permukiman   yang   sehat.   Dari aspek  persampahan, maka kata sehat akan berarti   sebagai   kondisi   yang   akan   dapat dicapai bila sampah dapat dikelola secara baik sehingga bersih dari lingkungan permukiman dimana   manusia   beraktifitas   di   dalamnya (Permen PU nomor: 21/PRT/M/2006) Pengelolaan  sampah  adalah  pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur ulangan, atau   pembuangan   dari   material   sampah. Proses   ini   bertujuan   untuk   meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta  menjadikan  sampah  sebagai  sumber daya.  Pengelolaan ini  secara  tidak  angsung turut   menciptakan   suatu   lingkungan   yang bersih,  baik,  dan  sehat.  (UU  no  18  Tahun

2008)

Kelurahan Jurangombo Utara adalah salah satu wilayah di Kota Magelang yang memiliki fungsi sebagai daerah pemukiman. Kondisi eksisting   pengelolaan   sampah   masyarakat RW  1 Kelurahan Jurangombo Utara  ditinjau dari beberapa aspek, baik aspek teknis operasional,   lingkungan,   biaya,  dan  peran serta	 masyarakat	masih	kurang,	hal	ini ditandai dengan masih adanya warga yang tidak	terlayani	 pengelolaan	persampahan, bahkan	dari	aspek	lingkungan	   masih ditemukan	beberapa	 titik		pembakaran sampah,  menumpuknya  sampah  di  depan

rumah warga sampai berhari-hari yang dapat menimbulkan	bau	tak	sedap	dan menghasilkan cairan lindi.

Untuk mewujudkan wacana tersebut, warga RW 1 Kelurahan Jurangombo Utara masih memiliki beberapa kendala seperti ditinjau dari aspek sosial masih awamnya pengetahuan warga	terhadap	masalah	persampahan, sedangkan dari aspek ekonomi tidak semua warga   memiliki   kesadaran   untuk   dipungut biaya pengelolaan sampah. Oleh karena itu, maka perlu adanya suatu sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat yang dapat mengelola timbulan sampah warga RW

1	Kelurahan		Jurangombo	Utara		dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam	rangka	mengadakan		 sistem pengelolaan	sampah	terpadu	berbasis masyarakat tersebut

Pengelolaan Persampahan Terpadu Berbasis Masyarakat di Kelurahan Jurangombo Utara adalah pengelolaan sampah yang dilakukan langsung   pada   sumber   timbulan,   dengan warga Kelurahan Jurangombo Utara sebagai pemeran utama. Pengelolaan ini dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan barang yang	berpotensi		 menimbulkan	   sampah, menggunakan kembali barang- barang yang sudah tidak terpakai tetapi masih dapat dimanfaatkan serta mendaur ulang sampah menjadi	  benda	lain	yang		bermanfaat. Pengelolaan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah		timbulan		sampah	di		Kelurahan

Jurangombo	Utara,	khususnya	di	area perumahan.

Sebelum		   melaksanakan		  Pengelolaan Persampahan Terpadu Berbasis Masyarakat, terlebih dahulu dilakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan memberikan pengetahuan tentang pengelolaan persampahan sehingga timbul kesadaran bagi masyarakat untuk melakukan			pengelolaan	persampahan. Pengelolaan persampahan ini diawali dengan melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenis sampah organik, anorganik, dan sampah B3 ke wadah yang berbeda (Basriyanta,2007). Alasan dipilihnya pengelolaan sampah secara terpadu berbasis masyarakat karena dalam pengelolaan		sampah		kita		tidak		  dapat meninggalkan instansi terkait karena memang perlunya dukungan dari instansi terkait baik berupa		moral	maupun		material. Sesungguhnya konsep pengelolaan sampah terpadu	berbasis	masyarakat		adalah melibatkan semua aspek yang terkait.

METODOLOGI PERENCANAAN

Tujuan operasional perencanaan ini meliputi :

1.   Mengetahui kondisi eksisting pengelolaan persampahan	di	wilayah	Kelurahan Jurangombo Utara yang meliputi:

 	Teknik Operasional

Dimana  didalam  aspek  ini  meliputi

beberapa hal, yakni :

-	Jumlah   dan   komposisi   timbulan sampah di sumber

-	Pewadahan

-	Pengumpulan

-	Pemindahan dan Pengangkutan

-	Pembuangan Akhir

 	Pembiayaan

 	Hukum, peraturan, kelembagaan

 	Peran	serta	masyarakat	terhadap pengelolaan sampah.

Data-data	tersebut	diperoleh	dari pengambilan		contoh,		kuesioner	dan

wawancara	dengan	pihak-pihak	yang

terkait..

2.   Merencanakan pengelolaan persampahan dengan	penerapan	3R	berbasis masyarakat,   dengan   melakukan   2   hal yaitu:

a.   Mengetahui keadaan dan kondisi serta pola	perilaku	dari	masyarakatnya sendiri dengan beberapa hal yang terkait didalamnya, seperti:

-	Mengetahui	segala	bentuk kegiatan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. \

-	Mengetahui		kemampuan		dan kemauan	terhadap	upaya menguraangi sampah

-	Mengetahui	kemampuan	dan

kemauan	terhadap	upaya pemilahan sampah

-	Mengetahui		kemampuan		dan kemauan	terhadap	upaya pengomposan  serta  pembuatan

kerajinan tangan dari sampah

b.  Menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan SOP (Standar Operasional Prosedur). Dengan beberapa hal yang dilakukan	untuk	menyusun	RAB diantaranya seperti :

 	Kebutuhan  pada  saat  pelatihan

3R

Didalam pelatihan ini terdapat narasumber	serta	media peralatan sebagai hal penunjang dalam kelancarannya.

 	Kebutuhan Pemilahan

Kegiatan ini adalah menyediakan

wadah	yang		berupa	karung dimana		masing-masing		KK mendapatkan	3	untuk	 wadah didalam pemilahannya.

 	Kebutuhan	dalam	kegiatan

Reduce

Dalam	kegiatan	reduce	ini ditandai dengan pemberian tas belanja, supaya dapat digunakan saat berbelanja supaya dapat mengurangi sampah yang akan dihasilkan.

 	Kebutuhan dalam kegiatan Reuse Didalam	kegiatan	ini	warga langsung		bisa	menggunakan sampah yang bisa digunakan kembali namun bersifat merubah

fungsi dari sampah tersebut.

 	Kebutuhan	dalam	kegiatan

Recycle

Kegiatan ini terdapat  2 hal  yaitu melakukan pengomposan	serta		membuat	 kerajinan tangan dari sampah yang dihasilkan. Dalam pengomposan sendiri dibutuhkan alat pembuat kompos	   yang		berupa	kotak		Takakura. Sedangkan untuk kerajinan tangan sendiri hanya	dibutuhkan	sampah	yang	bisa digunakan kembali serta keterampilan dan keuletan dari masing-masing individu.

Diagram alir metodologi perencanaan dapat  dilihat pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1

Diagram Alir Metodologi Penyusunan Laporan

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN Kondisi Eksisting Pengelolaan Sampah

dan Prediksi Timbulan Sampah

Untuk  mengetahui  timbulan  sampah  RW  1

Kelurahan	Jurangombo	Utara,	dilakukan sampling selama 8 hari berturut-turut sesuai ketentuan SNI. Hasil perhitungan volume timbulan  sampah  tiap  orang  per  hari  tahun

2011 di RW 1 Kelurahan Jurangombo Utara berdasarkan survei adalah sebesar 2,2283 liter/orang/hari. Total volume timbulan sampah RT	01	RW		06	Kelurahan	Wonotingal Kecamatan	Candisari	Semarang		adalah sebesar 294,14 L/hari. Dalam perencanaan pengelolaan		sampah	 terpadu		berbasis masyarakat perlu diketahui jumlah timbulan sampah di wilayah perencanaan dalam hal ini adalah wilayah RW 1 Kelurahan Jurangombo Utara Kota Magelang

Pengukuran	komposisi	sampah	dilakukan sesuai dengan Pengukuran komposisi sampah SNI	19-3964-1994		 tentang		Metode Pengambilan	   dan	Pengukuran		 Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan. Komposisi sampah domestik RW 1 Kelurahan Jurangombo Utara Kota Magelang. dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1

Komposisi Sampah Domestik Rata-rata

RW 1 Kelurahan Jurangombo Utara

Sumber: Analisis data,2011

Salah	satu	tahap	yang	dilakukan   untuk mengidentifikasi	pelaksanaan	pengelolaan persampahan RW 1 Kelurahan Jurangombo Utara yaitu dengan melakukan penyebaran angket untuk mengetahui kondisi eksisting pengelolaan	sampah.	Penyebaran	angket dilakukan terhadap 34 responden.

Kondisi umum pengelolaan persampahan di RW I Kelurahan Jurangombo Utara Kota Magelang berdasarkan hasil kuesioner adalah

37 % baik, 42 % cukup, 21 % buruk. Kondisi pengelolaan sampah dianggap baik dan cukup karena	 memang		selama	ini		masalah pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik meskipun pengumpulan dilakukan oleh masing-masing	KK,	   sedangkan		yang menganggap buruk karena merasa tidak puas dengan	pengelolaan	sampah	yang		ada sekarang ini karena tidak adanya petugas pengumpul sampah

Pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat akan konsep 3R serta kesediaan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan 3R tersebut. Dari hasil penyebaran kuesioner diketahui 50 % tidak mengetahui konsep reduksi sampah, yang mengetahui konsep reduksi hanya sebanyak

29 %. Jadi masyarakat benar-benar awam dalam	hal	ini.   Dengan	masih   awamnya masyarakat   mengenai   persampahan   maka

perlu  dilakukan  sosialisasi  yang  lebih  aktif

untuk	mewujudkan	pengelolaan	sampah terpadu berbasis masyarakat.

Dari hasil kuesioner diketahui 18 % sudah melakukan reduksi, 58 % belum pernah, sedangkan 24 % lainnya tidak menjawab yang disebabkan masih belum memahami konsep reduksi sampah pada sumbernya. Dari 18 % responden yang telah melakukan kegiatan reduksi, 10% diantaranya melakukan upaya reduksi dengan cara melakukan kegiatan pemanfaatan barang bekas. Sedangkan 8% lainnya melakukan upaya reduksi dengan cara melakukan	komposting/	pengomposan sampah organik.

Salah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan	sampah	terpadu	berbasis masyarakat adalah pemisahan sampah pada sumber  agar  dapat  dilakukan	pemanfaatan sesuai	jenis	 sampah.	 Dari	  perhitungan kuesioner diketahui bahwa 50 % warga mengetahui konsep pemisahan sampah pada sumber, 34 % tidak mengetahui. Maka dengan diketahui hal tersebut maka akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam sosialisasi pemilahan sampah.

Dari hasil kuesioner 55 % menyetujui untuk menerapkan konsep pemisahan pada sumber dan terdapat 16 tidak setuju dan 29 % tidak menjawab.		Dengan	sebagian		besar masyarakat   menyetujui   konsep   pemilahan sampah  maka  ini  merupakan  modal  awal terwujudnya	pengelolaan		sampah   terpadu berbasis  masyarakat,  sedangkan  yang  tidak menjawab mungkin belum mengetahui dengan jelas  apakah  itu  konsep  pemilahan  sampah pada	sumbernya,	maka		dapat	menjadi pertimbangan ketika melakukan sosialisasi. Setelah dilakukan pemisahan pada sumber, dalam pelaksanaan 3R maka sampah yang masih berguna dapat dimanfaatkan kembali, dari hasil kuesioner didapatkan nilai 24 %

yang memanfaatkan kembali barang bekas menjadi barang yang berguna. Hal ini merupakan bukti bahwa sebagian dari masyarakat telah menerapkan pola hidup hemat. Sedangkan untuk sampah organik, 19

% yang sudah pernah melakukan pengomposan, 58 % belum pernah melakukan pengomposan. Terdapatnya sebagian warga yang belum pernah melakukan pengomposan karena selama ini masih belum adanya pemahaman mengenai pemanfaatan sampah organic, selain itu biasanya sampah organik oleh masyarakat langsung dibuang ke tempat sampah.

Antusiasme		masyarakat	untuk	melakukan reduksi cukup besar, hal ini terlihat pada besarnya	persentase	 penduduk	yang menyetujui konsep reduksi, yaitu sebesar 61

%, sedangkan 15 % tidak bersedia, dan sebesar 24 % tidak menjawab. Terdapatnya sebagian	kecil	masyarakat	yang	tidak menjawab dapt disebabkan tidak mengetahui konsep reduksi ataupun ingin memakai cara yang praktis saja. Dengan adanya sebagian besar masyarakat yang menyetujui konsep reduksi hal ini merupakan modal awal untuk mewujudkan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat.

Perencanaan Pengelolaan Berbasis

Masyarakat

Dalam		merencanakan		pengelolaan persampahan	berbasis	masyarakat	 harus melalui	beberapa	kegiatan		mulai		dari pendahuluan,	 implementasi	dan	pasca implementasi.

Tahap			pendahuluan		 dilakukan		 dengan melakukan pemunculan wacana, hal ini sangat perlu dilakukan sebelum melakukan kegiatan yang		lain,	dengan		munculnya		wacana mengenai masalah pengelolaan sampah yang ada	maka	 akan	diketahui	antusiasme masyarakat untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Pemunculan		wacana		dapat		dilakukan dilakukan di forum  pertemuan warga seperti pertemuan rutin bapak-bapak maupun arisan PKK   ibu-ibu	 yang   diadakan   rutin   setiap bulannya.

Setelah pemunculan wacana dilakukan,perlu dilakukan	survey	 untuk	 melihat	 secara langsung pengelolaan persampahan di lokasi tersebut.  Survei  dilakukan  dengan  2  cara yaitu, yang pertama dari hasil kuesioner yang disebar	 dapat	diketahui	tentang	kondisi eksisting pengelolaan sampah di wilayah perencanaan. Kedua, survei langsung ke wilayah perencanaan sehingga dapat melihat secara	langsung	bagaimana	pengelolaan persampahan dilakukan. Dari survei tersebut diketahui berbagai kondisi baik lingkungan maupun pengelolaan sampah yang ada di lingkungan RW 1 Kelurahan Jurangombo Utara. Dari hasil survey dan analisa situasi ditetapkan perencanaan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat.

Setelah	 ditetapkan		kemudian 		dilakukan sosialisasi   pendahuluan.	Sosialisasi   tahap awal ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada	masyarakat	tentang		pengelolaan persampahan yang benar dan dampak yang dihasilkan	apabila	sampah	tidak		dikelola dengan baik. Setelah dilakukan sosialisasi ini masyarakat   akan   menyadari   dampak   dari

pengelolaan sampah yang tidak baik sehingga mereka	menghendaki	untuk	dilakukan perbaikan dalam pengelolaan persampahan. Sosialisasi ini dilakukan melalui pertemuan yang dapat dihadiri oleh seluruh warga RT 01

RW 06 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Semarang. Materi yang disampaikan pada sosialisasi pendahuluan ini adalah:

a)   Sampah merupakan masalah bersama yang	harus	dicari	solusi penanganannya.

b)   Dampak  yang  timbul  apabila  sampah tidak	dikelola	secara	tepat,	baik terhadap kesehatan lingkungan maupun kehidupan penduduk.

c)   Manfaat/keuntungan yang bisa diperoleh dengan memanfaatkan sampah/limbah rumah  tangga baik  dari segi ekonomi, kebersihan dan kesehatan lingkungan maupun kehidupan manusia.

d)   Jenis-jenis sampah serta ciri-ciri sampah organik dan anorganik

e) Macam-macam cara pengelolaan dan pengolahan sampah seperti pembuatan kompos dan daur ulang.

Langkah selanjutnya adalah melaksanakan pertemuan warga yang disebut dengan Forum Rembug	Warga.	Forum	 Rembug	Warga bertujuan		untuk		memberikan		informasi, menyamakan	pendapat,	dan	mengambil keputusan		 terhadap	permasalahan		yang

Tahap pasca implementasi rencana kerja masyarakat ini dilakukan setelah rencana kerja masyarakat dilaksanakan tujuannya adalah untuk   mengontrol   kerja   masyarakat   serta untuk	mengembangkan		  pengelolaan persampahan	menjadi	lebih	baik.	Pasca implementasi	 ini	terdiri	dari	kegiatan monitoring dan desiminasi.

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

Pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat harus mencakup 5 aspek yaitu	aspek	kelembagaan,	aspek	teknis operasional, aspek pembiayaan dan retribusi, Aspek   hukum   dan  peraturan  serta   aspek peran serta masyarakat.

Dalam pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat diperlukan lembaga/ organisasi yang melaksanakan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan persampahan mulai dari perencanaan	hingga	pelaksanaan

timbul di masyarakat. Pertemuan ini diadakan oleh masyarakat untuk menentukan program yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat. Forum rembug warga ini dilakukan 3 kali, selain untuk menentukan program, juga dilakukan untuk membentuk organisasi pelaksana, rencana kegiatan dan lain-lain. Apabila program sudah berjalan, Forum Rembug Warga ini juga dilakukan untuk membahas permasalahan yang	ada	pada	pelaksanaan	program sehingga diperoleh jalan keluar penyelesaian masalah yang disepakati oleh warga untuk perkembangan program menjadi lebih baik. Setelah dibentuk struktur organisasi kemudian dilakukan training organisasi. Kegiatan terakhir yang dilakukan pada tahap seleksi adalah membuat dan mengajukan proposal Rencana Kerja Masyarakat.

Tahap implementasi rencana kerja masyarakat dilakukan setelah proposal rencana kerja masyarakat ini disetujui untuk diberi bantuan atau pinjaman modal. Kegiatan implementasi rencana kerja masyarakat ini terdiri dari sosialisasi program pengelolaan persampahan ke	masyarakat,	pengembangan	media penyadaran	masyarakat,	pengadaan infrastruktur pengelolaan sampah, praktek pemilahan, pewadahan, dan pemanfaatan sampah.

(implementasi),	  oleh	 karena	itu	 sebelum dilaksanakan perencanaan maka dibentuk struktur organisasi dalam masyarakat. Struktur organisasi	 pengelolaan	 sampah		 terpadu berbasis masyarakat disusun oleh masyarakat melalui Forum Rembug Warga dan terdiri dari masyarakat			sendiri		sehingga			yang melaksanakan		 dan		mengawasi		jalannya pengelolaan sampah adalah masyarakat itu sendiri	dan		 didampingi 		 oleh		 instansi/ organisasi	terkait,	dalam		hal		 ini		   adalah Kelurahan		dan		Dinas			Kebersihan, Pertamanan, dan Tata Kota.

Struktur	organisasi	dalam	pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat RW  1

Kelurahan Jurangombo Utara seperti pada gambar 2 berikut

Gambar 2

Struktur Oraganisasi Pengelolaan Sampah

Terpadu Berbasis Masyarakat

RW 1 Kelurahan Jurangombo Utara

Warga  RW  1  Kelurahan  Jurangombo  Utara berusaha		  merencanakan		alternatif pengelolaan   sampah   yang   sesuai   dengan kondisi	  wilayah 	   dan	 kondisi	 masyarakat. dengan kata lain masyarakat RW 1 Kelurahan Jurangombo	Utara	akan	 mengelola	dan menangani		masalah		 sampah	  dengan menerapkan			sistem		 pengelolaan persampahan  terpadu  berbasis  masyarakat. Warga   bukan   hanya   menyediakan   tempat penampungan sementara tapi juga berusaha mengolah  sampah  tersebut  sehingga  dapat dimanfaatkan  oleh  warganya dengan  pelaku utama adalah masyararakat setempat. Rencana Anggaran Biaya dalam perencanaan pengelolaan		  persampahan		 berbasis masyarakat ini meliputi seluruh kegiatan mulai dari	 perencanaan			program		hingga implementasi		program			perencanaan pengelolaan	 sampah		 terpadu	 berbasis masyarakat di Kelurahan Jurangombo Utara. Dana	yang	  dibutuhkan	untuk	 memulai kegiatan	pengelolaan 		 sampah	berbasis masyarakat ini adalah sebesar Rp 2.022.000,- yang   sumber   dananya   berasal   dari   iuran warga, kas RW dan sumbangan donatur. Dalam	 pelaksanaan		pengelolaan	 sampah terpadu		 berbasis		 masyarakat		 selain menggunakan	   aspek	  hukum	 pengelolaan persampahan  secara  umum  yaitu  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2008	Tentang	Pengelolaan	Sampah.akan tetapi  juga  menggunakan  Peraturan  Daerah

Kota  Magelang  no  7  Tahun  2006  tentang

Pengelolaan Kebersihan.

Hal yang paling penting dalam pengelolaan persampahan dengan pererapan 3R berbasis masyarakat	adalah	 adanya	peran	serta masyarakat. Besarnya peran serta masyarakat sangat  menentukan berjalannya pengelolaan persampahan		   terutama		pada		  proses pemilahan sampah. Pelaksana pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat adalah masyarakat,	  semua		proses		 yang		ada dilaksanakan		oleh	masyarakat	sehingga apabila peran serta masyarakat berkurang maka	pelaksanaan	 pengelolaan		sampah terpadu berbasis masyarakat tidak dapat berjalan		dengan	baik.	Oleh		karena		 itu, monitoring harus selalu dilakukan dalam setiap aktivitas pengelolaan persampahan dengan penerapan 3R berbasis masyarakat untuk menjaga peran serta masyarakat agar selalu baik.(Wrihatnolo,2007)

KESIMPULAN

1.   Besar  timbulan  sampah  yang  dihasilkan oleh warga RW 1 Kelurahan Jurangombo Utara Kota Magelang:

a)   Volume  timbulan  sampah  tiap  orang per  hari  tahun  2011  warga  RW  1

Kelurahan	Jurangombo	Utara berdasarkan  survei  adalah  sebesar

2.2283 liter/orang/hari.

b)   Komposisi  sampah  domestik  adalah

80.916%	sampah	organik	dan

19.084% sampah anorganik.

2.   Kesadaran dan peran serta warga RW 1

Kelurahan	Jurangombo	Utara		dalam rangka	pengelolaan	sampah	terpadu berbasis masyarakat tingkat RW dapat dikatakan baik dan sangat mendukung.

3.   Perencanaan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat di wilayah RW 1 Kelurahan Jurangombo Utara terdiri dari beberapa tahapan antara lain:

a)   Pendahuluan b)   Implementasi

c)   Pasca Implementasi

4.   Dari rencana anggaran biaya, dana yang dibutuhkan		untuk 		memulai	kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini adalah sebesar Rp 2.022.000,- yang sumber dananya berasal dari iuran warga, kas	RW	dan	sumbangan	 donatur. Sedangkan dalam satu bulan kegiatan perencanaan  pengelolaan  persampahan ini diperkirakan akan diperoleh saldo pemasukan sebesar Rp 237.500,-. Atau dalam satu tahun sebesar Rp 2.850.000,- .

SARAN

1.  Hal yang terpenting dalam pengelolaan sampah	terpadu		berbasis	masyarakat tingkat RW adalah peran serta masyarakat oleh	karena	itu	perlu		dilakukan pendekatan yang efektif oleh para kader maupun		orang-orang		yang	  memiliki pengaruh besar bagi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat

2.  Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi program minimal satu kali dalam sebulan agar permasalahan yang muncul dapat segera	diketahui	dan	dicari	cara penyelesaiannya.

3.	Perlu  meningkatkan  kerja  sama  dengan instansi	terkait	 terutama		Badan Lingkungan		Hidup;	Dinas	 Kebersihan, Pertamanan, dan Tata Kota; serta Dinas Perindustrian			sebagai		pendamping masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan persampahan agar program pengelolaan			persampahan		 dapat dilakukan	 di	wilayah	lain	di		Kota Magelang.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Standar Nasional. 1994. SK SNI  03-3242-

1994   Tentang   Tata   Cara   Pengelolaan Sampah	di	Pemukiman.	Jakarta	: Balitbang DPU

Badan Standar Nasional. 2002. SK SNI  19-2454-

2002	Tentang	Tata	Cara	Teknik

Operasional	Pengolahan	Sampah

Perkotaan. Jakarta : Balitbang DPU

Badan   Standar   Nasional.1992.   SK   SNI-T–13–

1990–F Tentang Tata Cara  Pengelolaan Teknik  Sampah   Perkotaan..  Bandung  : Yayasan LPMB

Badan Standar Nasional.1994.  SNI  19-3964-1994

Tentang	Metode	Pengambilan	dan

Pengukuran	Contoh	Timbulan	dan Komposisi   Sampah   Perkotaan.    Badan Standarisasi Nasional

Basriyanta. 2007. Memanen Sampah.  Yogyakarta:

Penerbit Kanisius

Darmasetiawan, Martin. 2004. Sampah dan Sistem

Pengelolaannya.	Jakarta:	Ekamitra

Engineering

Dinas Cipta Karya Jawa Tengah, 2010.

Kuncoro,	Sejati.	2009.	Pengolahan	Sampah Terpadu dengan Sistem Node, Sub Point, Center Point. Yogyakarta: Kanisius.

Sidharta,	dkk.	1997.	Rekayasa	Lingkungan.

Jakarta:	Badan	Penerbit	Universitas

Gunadarma.

Sobur,  Alex.  2003.  Psikologi  Umum.   Bandung:

Pustaka Setia

Sudradjat,  R.,  2007,  Mengelola  Sampah   Kota, Penebar Swadaya, Jakarta.

Tchobanoglous,   George.   Theisen,   Hilary.   Vigil, Samuel.   1993.   Integrated   Solid   Waste Management. New York: McGraw-Hill

Walgito,	Bimo.	2003.	Pengantar	Psikologi

Lingkungan. Yogyakarta: Penerbit Andi Wrihatnolo,R.R,	Nugroho	R.2007.Manajemen Pemberdayaan  Sebuah  Pengantar  dan  Panduan untuk	Pemberdayaan	Masyarakat.Jakarta:Exel

Media Komputindo

# Text boxes

| No | Jenis Sampah | Rata-rata |
| --- | --- | --- |
|  |  | (%) |
| A | Organik | 80.916 |
| B | Anorganik |  |
|  | Kertas | 3.817 |
|  | Plastik Tipis | 5.125 |
|  | Logam | 1.309 |
|  | Plastik Keras | 3.490 |
|  | Kaca | 1.636 |
|  | Kain | 0.436 |
|  | Residu | 2.290 |
|  | Pembalut | - |
|  | Lain-lain | 0.981 |
|  | Total | 100.000 |