PERENCANAAN PENGELOLAAN SAMPAH KAMPUS TEMBALANG UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

# Ika Bagus Priyambada*), Irawan Wisnu Wardhana*), Hanny Kaprillia Santy

Abstract

Nowadays, Campus Undip Tembalang solid waste management is storage of solid waste, collecting, and burning in their faculty  without further processing. With treatment like this will cause air pollution and disturb the aesthetics of the environment. Therefore, we need a solid waste management  system that consist of five aspects, they are engineering aspect of operational, institutional, regulatory, cost and participation of citizens of the campus that integrates and affecting each other. Campus waste management plan will be coordinated from a center equipped with the institutional and regulatory structure governing operational. Waste of  Campus Undip consisting of 43.69% of organic solid  waste will be processed into compost at the Plant of MRF and Composting  and 56.31% inorganic garbage that still have  economic value will be sold and the residuals will be transported to a Jatibarang landfill. Hopefully, by the solid waste management of this campus environment makes the neighborhood a clean and can add income from result of processed garbage.

Keywords: Solid waste, Campus Undip Tembalang, aspects of waste management

PENDAHULUAN

Sampah merupakan produk samping dari aktivitas manusia sehari-hari yang dihasilkan dari berbagai sektor, tak terkecuali sektor pendidikan. Universitas Diponegoro (Undip) yang merupakan bagian dari sektor pendidikan tersebut menghasilkan sampah yang berasal dari kegiatan yang berada di dalamnya seperti kegiatan akademik, administrasi, kantin, dan sebagainya, dimana  kuantitas dan komposisinya  bervariasi (Tchobanoglous,1993).

Sampah yang ditimbulkan  di Kampus Undip Tembalang dikelola secara individu pada tiap-tiap unit atau jurusan. Pengelolaannya meliputi pewadahan, pengumpulan, dan pembakaran di area terbuka tanpa penanganan lebih lanjut. Dengan adanya pembakaran sampah di area terbuka secara tak terkendali seperti itu, akan mengakibatkan polusi udara, mengganggu pernafasan dan estetika. Terlebih lagi, dengan adanya perpindahan warga Kampus Undip Pleburan ke Kampus Undip Tembalang yang akan menambah jumlah timbulan sampah serta adanya rumah sakit, yang akan menghasilkan limbah padat medis dan membutuhkan pengelolaan khusus (DPPL Undip, 2009). Disamping itu, di dalam UU No.18 Tahun 2008 mewajibkan pengelola suatu kawasan untuk dapat mengelola sampah dengan benar dan berwawasan lingkungan, penanganan dengan pemisahan  sampah sesuai dengan jenis atau sifat sampah dan pengumpulan ke tempat pengolahan sampah terpadu.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka diperlukan suatu  konsep pengelolaan sampah Kampus Undip Tembalang yang terdiri dari lima aspek yang saling mempengaruhi satu sama lainnya yaitu aspek teknik operasional, peraturan, kelembagaan, biaya dan peran serta warga kampus.

METODOLOGI

Skema perencanaan aspek teknik operasional sistem pengelolaan sampah kampus  adalah sebagai berikut :

# Gambar 1. Diagram Alir Perencanaan

# ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kondisi Eksisting Pengelolaan Sampah Kampus Tembalang Undip

# A. Aspek Teknik Operasional

# Gambar 2. Penanganan Sampah Tiap Unit

# 1. Pewadahan dan Penyapuan Jalan

- Penggunaan wadah keranjang bambu, dan pewadahan komuna(tempat pengumpulan) yang langsung di atas tanah perlu ditinjau ulang, karena air lindi sewaktu-waktu bisa menetes, dan dari segi estetika kurang baik.

- Penyeragaman wadah akan memudahkan operasional.

- Beberapa  wadah sampah tidak memiliki penutup.

- Hanya beberapa unit yang pewadahannya terpisah antara sampah organik dan non organik. Namun dalam pelaksanaanya masih sering tercampur.

- Belum adanya pewadahan untuk sampah jalan.

2.   Pengumpulan  dan Pengangkutan

Operasional pengumpulandan pengangkutan untuk sampah jalan berjalan baik.

3.  Pengolahan

Pengolahan sampah dengan cara dibakar akan menimbulkan polusi udara, mengganggu pernafasan dan estetika lingkungan. Selain itu pembakaran sampah di areal terbuka seperti demikian tidak sesuai dengan UU No.18 Tahun 2008 dan Perda Jateng No.6 Tahun 1993.

B.  Aspek Peraturan

-	Belum adanya produk hukum yang tegas untuk tidak melakukan pembakaran sampah seperti demikian.

-	Belum adanya produk hukum tertulis untuk tidak membuang sampah pada tempatnya.

C.  Aspek Kelembagaan

Belum adanya kelembagaan yang  menangani pengelolaan sampah.

D. Aspek Biaya

Perlu adanya pembiayaan untuk kebutuhan peralatan pokok seperti bin sampah dan peralatan penunjang lainnya.

Prediksi Timbulan Sampah

Prediksi jumlah timbulan sampah Kampus Tembalang Undip dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa yang datang ke kampus tiap harinya sebesar 68 % (sampah kegiatan akademik) dan master plan Undip. Berikut adalah prediksi jumlah timbulan hingga 2025.

Tabel 1 Prediksi Jumlah Timbulan Sampah KampusTembalang Undip

| Tahun | Jumlah | Timbulan sampah |
| --- | --- | --- |
| Ajaran | Warga | Berat | Volume |
|  | Kampus | (kg/hari) | (m3/hari) |
| 2009/2010 | 12901,64 | 366,49 | 8,25 |
| 2010/2011 | 23281,07259 | 624,27 | 13,96 |
| 2011/2012 | 24356,59483 | 1562,49 | 31,21 |
| 2012/2013 | 25547,87319 | 1600,94 | 31,63 |
| 2013/2014 | 26449,91474 | 1635,23 | 31,96 |
| 2014/2015 | 26648,78255 | 1659,35 | 32,06 |
| 2015/2016 | 26435,9864 | 1677,52 | 32,04 |
| 2016/2017 | 27174,97046 | 1709,45 | 32,31 |
| 2017/2018 | 26670,12906 | 1723,41 | 32,19 |
| 2018/2019 | 27983,80188 | 1742,38 | 32,61 |
| 2019/2020 | 28978,5211 | 1756,75 | 32,93 |
| 2020/2021 | 29197,82101 | 1759,92 | 33,00 |
| 2021/2022 | 28963,16173 | 1756,53 | 32,93 |
| 2022/2023 | 29778,07059 | 1768,30 | 33,19 |
| 2023/2024 | 29221,36071 | 1760,26 | 33,01 |
| 2024/2025 | 30670,2754 | 1781,19 | 33,47 |

Komposisi Sampah

Besarnya prensetse volume tiap komposisi sampah berbanding lurus dengan presentase dari volume total sampah yang ditimbulkan.

Gambar 2 Komposisi Volume Sampah Kampus Undip

Perencanaan Pengelolaan Sampah Kampus Tembalang Undip

Gambar 3 Sistem Pengelolaan Sampah

A. Aspek Peraturan

Perturan yang digunakan dalam perencanaan ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2 Peraturan Yang Digunakan Dalam Perencanaan

| No. | Peraturan | Tentang |
| --- | --- | --- |
| 1. | UU No. 18 Tahun 2008 | Pengelolaan Sampah |
| 2. | Keppres RI No.80 Tahun 2003 | Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah |
| 3. | Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.65 Tahun 2009 | Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro |
| 4. | Perda Jateng No.6 Tahun 1993 | Kebersihan Dalam Wilayah Kota Semarang |
| 5. | Kep - 01/BAPEDAL/09/1995 | Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun |
| 6. | Kep - 03/BAPEDAL/09/1995 | Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun |
| 7. | Kep - 05/BAPEDAL/09/1995 | Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun |

Pelaksanaan keempat peraturan harus dapat dilaksanakan secara tegas. Peraturan tersebut  juga perlu dilengkapi dengan petunjuk atau metode pelaksanaan guna mempermudah pelaksanaannya. Metode pelaksanaan tersebut berupa Standart Operating Procedur (SOP) yang digunakan para petugas lapangan dalam melaksanakan tugasnya.

Peraturan yang belaku perlu disosialisasikan kepada warga kampus. Cara mensosialisasikan agar tepat sasaran yaitu melalui pemasangan pamflet atau papan himbauan di lokasi yang strategis seperti di pinggir jalan dan lokasi yang dekat dengan tempat sampah. Sebagai contoh aturan untuk tidak membuang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi denda Rp 50.000,00 (Perda Jateng No.6 Tahun 1993) dan dapat diinformasikan lewat papan himbauan yang diletakkan di pinggir jalan.

B.Aspek Kelembagaan

Dalam peencanaan ini akan dibentuk kelembagaan pengelolaan sampah yang dikendalikan dari pusat yang terdiri dari :

1. Ketua Pengelolaan Sampah

2. Bagian  Operasional

3. Bagian Keuangan

4. Bagian Pengadaan Barang

5. Bagian Kepegawaian

C.  Aspek Teknik Operasional

Gambar 4 Rencana Operasional Pengelolaan Sampah Kampus Undip

1. Pewadahan dan Penyapuan Jalan

Jenis wadah yang digunakan adalah bin plastik berukuran 80 liter. Pemisahan sampah  dimulai dari sumbernya dengan membagi bin plastik menjadi empat jenis yaitu :

- Warba hijau		: organik

- Warna kuning	:  plastik

- Warna biru 		:  kertas

- Warna orange	: sampah lain

Khusus bin sampah organik didalamnya akan dilapisi kantung plastik, sedangkan bin sampah kertas, plastik dan sampah lain tidak. Hal ini karena, akan menyebabkan pemborosan penggunaan kantung plastik bila ketiga bin tersebut dilapisi plastik. Oleh karena itu yang dilapisi kantung plastik hanya sampah organik, mengingat sampah organik bersifat basah, bau, dan mudah mengotori bin. Jumlah bin yang diperlukan adalah 1246 buah. Masa pakai bin tiga tahun sehingga selama perencanaan terdapat lima kali penggantian.

Penyapuan jalan dilakukan di seluruh jalan Kampus Undip. Jumlah penyapu 21 orang, dimana setiap orang menyapu 0,8 km tiap ruas jalan.

2. Pengumpulan dan Pengangkutan

Sistem pengumpulan adalah komunal   langsung, dimana pengumpulan sampah dari titik-titik komunal (TPS) langsung diangkut menuju Tempat Pengolahan Sampah dengan alat angkut berupa kendaraan roda tiga.

Jumlah TPS = 13 (kapasitas 2,5 m3)

Bentuk = pasangan batu bata plesteran

Jumlah kendaraan roda tiga = 4 buah

( kapasitas 1,5 m3)

Ritasi maks. = 6 rit/kendaraan/hari

Waktu ritasi maks.= 1,2 jam

Jumlah petugas pengangkut = 2 x 4= 8 orang

Umur pakai kendaaraan = 8 tahun

3. Pengolahan

Konsep pengolahan sampah yang direncanakan dengan Material Recovery Facilities ( MRF) dan pengomposan. Rencana lokasi Tempat Pengolahan Sampah berada di sampping belakang Gedung D3 Teknik dengan kebutuhan lahan 0,4 ha.

Alur pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah yaitu:

a. Unit Penerimaan

Pada unit ini juga dilakukan pendataan berat sampah untuk diketahui berat sampah yang masuk ke tempat pengolahan sampah.

b. Pengomposan

Sampah organik dimasukkan ke conveyor 1 sebagai umpan ke mesin pencacah agar proses pencacahan berjalan cepat.   Pengomposan dilakukan selama 14 hari dengan penambahan bioaktivator yaitu EM-4 dengan dosis 30ml/kg sampah, penyusutan kompos sebesar 50% (Yuwono, 2009). Jumlah gundukan 2 gundukan/hari.   Kompos yang telah matang lalu diayak, dan dikemas serta siap dijual.

a. Material Recovery Facilities (MRF)

MRF yaitu suatu fasilitas untuk memanfaatkan  nilai sampah melalui pemilahan sampah dimana sampah anorganik yang masih dapat dijual akan dipisahkan menurut jenisnya. MRF ini digunakan untuk sampah anorganik. Proses pemilahan sampahanoragnik dilakukan di conveyor 2 (conveyor datar) secara bergantian. Setelah dipilah-pilah sampah anorganik terbagi menjadi kertas, kardus, gelas plastik, botol minuman plastik, plastik kresek, plastik campuran dan logam yang kemudian akan dijual ke pengepul. Residu sampah akan diangkut ke TPA Jatibarang.

b. Insinerator

Insinerator merupakan cara yang paling dianjurkan untuk seluruh limbah klinis karena kemampuannya untuk menghancurkan komponen-komponen berbahaya dari limbah, terutama limbah yang berkategori infeksius seperti limbah kimia, limbah dari benda-benda tajam (jarum, gunting, dan lain-lain) Limbah padat yang akan diinsinerasi adalah sampah medis rumah sakit, sampah laboratorium dan sampah yang tidak bernilai ekonomi dari proses pemilahan. Tujuan insinerasi adalah untuk menghancurkan senyawa B3 yang masih terkandung didalamnya menjadi senyawa yang tidak mengandung B3 serta memperkecil volumenya. Pembakaran dengan incinerator dilakukan pada temperature 7000C pada tungku bakar (chamber primer) untuk membakar sampah dan 2000C pada cerobong (chamber sekunder) untuk membakar asap. Hasil dari proses insinerasi adalah abu incinerator dan benda yang tidak hancur terbakar saat diinsinerasi (Syafruddin,2005).

c. 	Solidifikasi

Hasil dari proses insinerasi berupa abu incinerator selanjutnya disolidifikasi untuk dimanfaatkan menjadi bahan campuran paving block. Solidifikasi adalah pengolahan fisik dan kimia dengan cara penambahan senyawa pengikat (aditif) sehingga dapat membentuk ikatan massa monolit dengan struktur yang kuat dan membatasi pergerakan senyawa-senyawa B3. Dengan solidifikasi ini bahan pencampur dapat mengikat bahan berbahaya dan beracun sehingga mampu menurunkan sifat racun atau sifat bahaya lainnya sampai nilai ambang batas yang telah ditetapkan.  Bahan-bahan yang digunakan untuk solidifikasi bahan pencampur berupa abu incinerator dan bahan pengikat semen atau kapur (Syafruddin,2005).

Berdasarkan Kep-03/Bapedal/09/1995 tata cara  kerja solidifikasi adalah sebagai berikut :

- Limbah B3 sebelum disolidifikasi harus dianalisis karakteristiknya untuk mementukan resep solidifikasi yang diperlukan terhadap limbah B3 tersebut.

- Setelah dilakukan solidifikasi, selanjutnya dilakukan uji TCLP terhadap hasil olahan tersebut untuk mengukur kadar/konsentrasi parameter dalam lindi. Hasil uji TCLP tersebut kadarnya tidak boleh melewati nilai ambang batas yang telah ditentukan.

- Terhadap hasil olahan tersebut, selanjutnya dilakukan uji kuat tekan dengan “Soil Penetrometer Test” dengan harus memiliki nilai tekanan minimum sebesar 10 ton/m2 dan lolos uji “Paint Filter Test”.

- Limbah B3 olahan yang memenuhi persyaratan kadar TCLP, nilai uji kuat tekan dan lolos tes paint filter test, selanjutnya harus ditimbun di tempat penimbunan (landfill )yang memenuhi pesyaratan yang ditetapkan.

d. Landfill

Hasil dari proses insinerasi yang tidak hancur terbakar akan di landfill. Landfill merupakan tahap akhir dari pengolahan limbah B3. Tujuan dari penimbunan limbah B3 di tempat penimbunan (landfill) adalah untuk menampung dan mengisolasi limbah B3 yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi dan menjamin perlindungan terhadap manusia dan lingkungan  dalam jangka panjang (Syafruddin,2005).

D. Aspek Biaya

Biaya investasi pada awal perencanaan sebesar Rp 1.264.594.047. Biaya operasional dan pemeliharaan dikeluarkan pada akhir rencana sebesar Rp 2.255.871,37 /hari sedangkan pemasukan dari penjualan kompos dan sampah anorganik Rp 5.964.117/hari

E. Aspek Peran Serta Warga Kampus

Pengelolaan sampah tidak akan berjalan lancar  tanpa adanya kerjasama dari berbagai pihak, dalam hal ini warga kampus. Warga kampus yang berperan sebagai penghasil sampah, juga harus berpartisipasi dalam pengelolaannya. Peran serta warga kampus yaitu ikut membantu dalam  pengelompokkan  sampah  dengan membuang sampah pada tempatnya menurut jenis wadah sampah yang telah disediakan dan dilarang membuang sampah sembarang. Proses ini sangat membantu proses pengelolaan sampah dari sumbernya. Karena dengan demikian, akan mempermudah proses pengolahan sampah selanjutnya.

Kesimpulan

- Timbulan sampah Kampus Undip Tembalang Tahun Akademik 2009/2010 adalah 8,25 m3/hari atau 366,49 kg/hari. Timbulan sampah hingga Tahun Akademik 2024/2025 menjadi 33,47 m3/hari atau 1781,19kg/hari. Dengan komposisi berat 53,96% organik dan 46,04%  anorganik.

- Perencanaan pengelolaan sampah Kampus Undip Tembalang dengan sistem closed cycle yaitu  menggunakan  MRF (Materials Recovery Facilities), pengomposan, insinerasi, solidifikasi dan landfill dengan biaya operasional sebesar Rp 2.255.871,37 / hari.

SARAN

- Penggantian peralatan pokok dan peralatan penunjang pengelolaan sampah kampus sebaiknya bersifat kondisional.

- Biaya investasi yang diperlukan untuk merencanakan pengelolaan sampah kampus cukup besar khususnya pada investasi awal untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah dan biaya operasional dan pemliharaan , sehingga pihak pengelola dapat mengajak pihak lain,  swasta atau mencari investor  untuk membantu mengelola sampah Kampus Undip Tembalang. Dengan demikian biaya yang ditanggung tidak terlalu berat.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 1990. Standar Nasional Indonesia (SNI) Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan. SNI T 13-1990-F. Bandung :Yayasan LPMB.

, 1991, Standar Nasional Indonesia (SNI) Spesifikasi Timbulan Sampah Untuk Kota Kecil dan Kota Sedang di Indonesia  SNI S 04-1991-03 ,  Bandung :Yayasan LPMB.

, 1994, Standar Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan SNI 19-3964-1994, Badan Standar nasional.

, 2002, Standar Tata Cara Teknik Operasional Pengolahan Sampah Perkotaan SNI 19-2454-2002, Badan Standar nasional.

, 2009, Pengelolaan Sampah dan B3, Bandung : Program Studi Teknik Lingkungan ITB, dikutip 24 April 2010,  dari http://kuliah.ftsl.itb.ac.id/wp-content/uploads/2009/04/pengelolaan-sampah-dan-b3.pdf

Darmasetiawan, Ir Martin, 2004, Sampah dan Sistem Pengelolaannya. Jakarta : Ekamitra Engineering.

Dipo, Yuwono, 2009, Kompos, Penebar Swadaya : Depok.

Dubanowitz,  Alexander J, 2000, Design of a Materials Recovery Facility (MRF) For Processing the Recyclable Materials of New York City’s Municipal Solid Waste,

Columbia : Columbia University, dikutip 1 April 2010, dari www.pdf.search.engine.com/materialrecoveryfacilities.

http://alatsehat.com/wp-content/uploads/2008/08/timbangan-dacin.jpg. , diakses 2 Juni 2010.

http://anekamesin.com/mesin pertanian.htm, diakses 9 Juli 2010

http://anekamesin.com/belt-conveyor-feeder.html, diakses 9 Juli 2010

http://images.google.co.id/imglanding?q=truk%20sampah&imgurl. ,  diakses 2 Mei2010.

http://images.google. co.id/imglanding?q=alat pelindung kerja, diakses 26 Juni 2010.

http://images.google.co.id/imglanding?q=tempat sampah plastik&imgurl, diakses 21 Juni 2010.

http://images.google.co.id/imglanding?q=tempatpengumpulansementara.html, diakses 21 Juni 2010.

http://anekamesin /mesin-pengayak-kompos.htm, diakses 9 Juli 2010.

http://piala.indonetwork.co.id/584612/roda-3-tiga-motor-bak-serbaguna-irit-bbm-stock-100-cc.htm, diakses 26 Mei 2010.

http://www.alatcleaning.com/cleaning%20equipment/index.html, diakses 26 Mei 2010.

http://www.undip.ac.id, diakses 4 Mei 2010.

Keputusan Presiden RI No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah.

Penulis PS,Tim, 2008, Penanganan dan Pengolahan Sampah, Jakarta : Penebar Swadya.

Peraturan Daerah No.6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kota Semarang.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro.

Priyambada, I.B., 2001, Handout Pengelolaan Limbah Padat, Semarang: Program Kerjasama S1 Lintas Jalur Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro – Pusdiklat Migas Cepu.

Sejati, Kuncoro, 2009, Pengolahan Sampah  Terpadu, Yogyakarta : Kanisius.

Sub. Dit Persampahan Direktorat PLP Ditjen Cipta Karya- Departemen PU , Pesampahan : Kriteria Perencanaan.

Sub. Dit Persampahan Direktorat PLP Ditjen Cipta Karya- Departemen PU , Petunjuk Peyusunan Perencanaan Teknis dan Manajemen.

Sudradjat, R., 2006, Mengelola Sampah Kota, Penebar Swadaya, Jakarta.

Tchobanoglous, George, 1993, Integrated Solid Waste Management:Engineering Principle and Management Issues, Singapore: McGraw-Hill, Inc.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

# Text boxes

Pewadahan

Pengumpulan

Tempat Pengolahan Sampah

Timbulan Sampah

Pewadahan

Pengumpulan

Pembakaran