PERENCANAAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU

DI KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Winardi Dwi Nugraha*), Endro Sutrisno*), Mohammad Yohan

ABSTRAK

Paradigma pengelolaan sampah dengan sistem 3P (Pengumpulan, Pengangkutan dan Pembuangan) sudah saatnya diganti dengan paradigma baru. Sistem Pengelolaan Sampah Secara Terpadu merupakan pendekatan sistem yang patut dijadikan sebagai solusi pemecahan masalah persampahan. Pengelolaan sampah terpadu adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (UU No.18 Tentang Pengelolaan Sampah, 2008). Pengelolan sampah yang ada di Kecamatan Pedurungan saat ini masih bertumpu pada pola lama, yaitu sampah dikumpulkan dari sumbernya,  diangkut ke TPS (Tempat Penampungan Sementara), dan dibuang ke (TPA) tempat pembuangan akhir. Sampah yang dihasilkan bila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan, mengganggu keindahan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Konsep pengolahan sampah secara terpadu dilaksanakan dengan melakukan reduksi sampah semaksimal mungkin dengan cara pengolahan sampah di lokasi sedekat mungkin dengan sumber sampah dengan pendekatan melalui aspek hukum (peraturan), aspek organisasi (kelembagaan), aspek  teknis operasional, aspek pembiayaan (retribusi), serta aspek peran aktif masyarakat.

Kata kunci : Sampah, peraturan, kelembagaan, teknis operasional, pembiayaan, peran serta

PENDAHULUAN

Sampah merupakan bahan buangan padat dari aktivitas manusia baik di rumah, sekolahan, kantor, pertokoan, restoran, pasar, tempat umum dan sebagainya. Besarnya timbulan sampah yang dihasilkan dalam suatu daerah dipengaruhi oleh tingkat ekonomi masyarakat. Semakin tinggi kemampuan ekonomi akan membuat semakin tingggi tingkat komsutivitas yang berdampak pada besarnya timbulan sampah yang dihasilkan

Kecamatan Pedurungan merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kota Semarang dan memiliki luas wilayah + 20,72 km2 terdiri atas 12 Kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 mencapai 159.860 jiwa dengan kepadatan penduduk 7.715 per km2.

Pengelolan sampah yang ada di Kecamatan Pedurungan saat ini masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan dari sumbernya,  diangkut ke TPS (Tempat Penampungan Sementara), dan dibuang ke (TPA) tempat pembuangan akhir

Paradigma pengelolaan sampah dengan sistem 3P sudah saatnya diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Sistem Pengelolaan Sampah Secara Terpadu merupakan pendekatan sistem yang patut dijadikan sebagai solusi pemecahan masalah persampahan. Pengelolaan sampah terpadu adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (UU No.18 Tentang Pengelolaan Sampah, 2008). Adapun konsep pengelolaan sampah terpadu meliputi kegiatan pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan. Sistem pengelolaan sampah terpadu merupakan kombinasi dari sistem pengelolaan sampah dengan cara daur ulang, pengomposan dan sistem pembuangan akhir dengan cara sanitary landfill. Pendekatan ini merupakan manifestasi dari sstem 3R yang saat ini merupakan konsensus internasional yaitu reduce, reuse, recycle atau 3M (Mengurangi, Mengggunakan kembali, dan Mendaur ulang).

Di dalam Undang-undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Sampah  perkotaan apabila tidak dikelola secara benar akan menjadi beban dan berdampak negatif bagi masyarakat, namun jika dikelola dengan benar  akan menjadi asset dan dapat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.

Untuk mengantisipasi permasalahan sampah dan bahaya pencemaran lingkungan yang semakin parah dikemudian hari, perlu dikembangkan pengelolaan sampah dengan konsep 3R.

Strategi pengelolaan sampah kota yang berkembang saat ini di bagi dalam tiga jangka, yaitu jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk jangka pendek pengolahan sampah dilakukan di TPA. Untuk jangka menengah pengolahan sampah dilakukan untuk skala kawasan sedangkan untuk jangka panjang pengolahan sampah dilakukan sejak dari sumber (BBPT 2003).

Pengolahan sampah secara terpadu dilaksanakan dengan melakukan reduksi sampah semaksimal mungkin dengan cara pengolahan sampah di lokasi sedekat mungkin dengan sumber sampah yaitu dapat dilakukan di Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), transfer depo maupun di lokasi sekitar sumber sampah yang sesuai dengan kondisi setempat. Dengan mengolah sampah dalam satu modul kawasan akan mengurangi beban pencemaran di TPA dan mengurangi pencemaran bau dalam pengangkutan sampah.

Dengan diterapkannya sistem pengelolaan sampah terpadu  diharapkan dapat menciptakan kondisi kebersihan, keindahan dan kondisi kesehatan masyarakat, yang akhirnya berpengaruh pada perkembangan fisik  perkotaan Kawasan Kecamatan Pedurungan.

TAHAPAN PERENCANAAN

Tahapan perencanaan pada tugas akhir ini dapat dilihat pada gambar  sebagai berikut :

Gambar 1. Bagan Alir Perencanaan

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Aspek Hukum dan Peraturan

  - Pengelolaan sampah di Kota Semarang saat ini dilaksanakan oleh tingkat Kecamatan yang tertuang dalam Perda No 6 Tahun 1993 dan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 660.2/274 Tahun 2000. Selain Perda saat ini telah ada UU No.18 Tentang Pengelolaan Sampah

Adanya UU No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah perlu disosialisaikan kepada masyarakat guna mencapai sasaran. Bisa dalam bentuk pemasangan baliho secara ringkas, pemasangan Papan Himbauan pada fasilitas umum, juga dapat dilakukan melalui media berupa selebaran-selebaran yang disebarkan secara langsung (door to door) maupun secara tidak langsung (penyebaran melalui loket pembayaran rekening listrik, telepon, air bersih).

  - peraturan perlu dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan guna mempermudah pelaksanaannya.

Aspek Institusi atau Kelembagaan

Struktur organisasi Bagian Pengelolaan Sampah Kecamatan Pedurungan direncanakan sebagai berikut :

Gambar 2. Rencana Struktur Organisasi UPTD Pedurungan

Sumber : Analisa Perencanaan, 2012

Aspek Teknis Operasional

- Penyapuan Jalan

Penyapuan jalan dilakukan pada pagi hari dimulai pukul 05.00 – 09.00 WIB

Tabel 1 Nama Jalan Dan Kebutuhan Tenaga Penyapuan

| No. | Nama Jalan Terlayani | Panjang Jalan (m) | Kebutuhan Tenaga (orang) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jl. Brigjend Sudiarto | 5000 | 16 |
| 2 | Jl. Soekarno Hatta | 3800 | 12 |
| 3 | Jl. Wolter Monginsidi | 2500 | 8 |
| 4 | Jl. Fatmawati | 700 | 2 |
|  | Total | 12000 | 38 |

Sumber : Analisa Perhitungan, 2012

- Pewadahan Sampah Jalan

Pewadahan di sepanjang jalan protokol direncanakan menggunakan sepasang bin dengan bahan HDPE (Hi-Density Polyethylen) kapasitas 50 liter, dengan tiang penyangga Pewadahan diletakkan di sepanjang jalan terletak di sebelah kanan kiri dengan jarak tiap wadah 50 m.

Tabel 2 Jenis Pewadahan yang Dianjurkan

| No. | Nama Jalan | Panjang Jalan (m) | Jumlah Bin Plat Besi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jl. Brigjend Sudiarto | 5000 | 101 |
| 2. | Jl. Soekarno Hatta | 3800 | 79 |
| 3. | Jl. Wolter Monginsidi | 2500 | 51 |
| 4. | Jl. Fatmawati | 700 | 15 |
|  | Total | 5000 | 246 |

Sumber : Analisa Perhitungan, 2012

- Pengumpulan

Alat yang digunakan sebagai sarana pengumpulan adalah Kendaraan Roda Tiga dengan bak terbuka kapasitas 2 m3. Pola pengumpulan individual langsung.

Keunggulan penggunaan Kendaraan Roda Tiga adalah sebagai berikut :

- Kelincahan gerak (tinggi/luas)

- Praktis dalam pengoperasiannya

- Hemat waktu

- Cocok dioperasikan pada daerah yang mempunyai topografi bervariasi

- Tenaga kerja cukup  1 orang

Gambar 3 Rencana Armada Pengumpulan

Sumber : Dinas Kebersihan, 2012

Tabel 1 Nama Kelurahan Kebutuhan Tenaga Pengumpulan Dan Kebutuhan Armada

| Nama Kelurahan | Petugas | Armada |
| --- | --- | --- |
|  | (orang) | (unit) |
| Gemah | 5 | 5 |
| Pedurungan Kidul | 4 | 4 |
| Plamongansari | 4 | 4 |
| Penggaron Kidul | 2 | 2 |
| Pedurungan Lor | 2 | 2 |
| Tlogomulyo | 4 | 4 |
| Pedurungan Tengah | 4 | 4 |
| Palebon | 5 | 5 |
| Kalicari | 3 | 3 |
| Tlogosari Kulon | 12 | 12 |
| Tlogosari Wetan | 2 | 2 |
| Muktiharjo Kidul | 10 | 10 |
| Total | 56 | 56 |

Sumber : Analisa Perhitungan, 2012

- Pengolahan di TPST

Luas bangunan Plant TPST  direncanakan seluas 2273 m2. Fasilitas yang ada didalamnya direncanakan terdiri dari :

  - Ruang Penerimaan seluas 160 m2

  - Ruang Pemilahan Utama  seluas 90 m2

  - Ruang Pemilahan Anorganik 200 m2

  - Ruang Residu seluas 400 m2

  - Ruang Penghantar seluas 80 m2

  - Ruang Pencacah Organik seluas 80  m2

  - Ruang Pengadukan seluas 15 m2

  - Ruang Pengomposan seluas 600 m2

  - Ruang Pengering Pengayakan seluas 300 m2

  - Ruang Pengemasan & Gudang Organik seluas 400 m2

  - Ruang Pengemasan & Gudang Anorganik seluas 100 m2

  - Gudang Alat seluas 24 m2

  - Ruang Cuci Armada seluas 72 m2

  - Bengkel seluas 48 m2

  - Ruang Kantor seluas 48 m2

  - Ruang Parkir Armada seluas 600 m2

  - Ruang Parkir Pengunjung seluas 40 m2

  - Pos Jaga seluas 15 m2

Peralatan penunjang yang diperlukan selama proses pengolahan sampah di TPST Kecamatan Pedurungan antara lain :

- Peralatan pemilahan, bongkar muat sampah, dan pengolahan seperti sapu, sekop, cangkul, garu, golok, ember, kran air, selang air, termometer, timbangan, dan lain-lain.

- Perlengkapan petugas pengolah seperti pakaian seragam, topi, masker, sarung tangan, dan sepatu boot.

- Pengangkutan

Pola pengangkutan sampah dilakukan dengan sistem kontainer yang diganti yaitu :

      - Truk ArmRoll ditempatkan di lokasi TPST

      - Truk ArmRoll mengambil kontainer isi dan langsung menuju ke TPA

      - Truk dengan membawa kontainer kosong dari TPA menuju kembali ke TPST untuk membawa kontainer isi berikutnya.

      - Demikian seterusnya sampai dengan rit terakhir.

Gambar berikut menjelaskan kondisi pengelolaan sampah secara terpadu dari sumber sampai pembuangan di TPA.

Gambar 4 Pengelolaan Sampah Kecamatan Pedurungan Secara Terpadu

Sumber : Analisa Perhitungan, 2012

Aspek Pembiayaan

Sistem pengelolaan sampah terpadu Kawasan Kecamatan Pedurungan dibiayai dari penerimaan retribusi serta hasil penjualan produk TPST (kompos dan bahan anorganik yang masih memiliki nilai ekonomis). Dengan penerapan pengelolaan sampah terpadu, diperlukan biaya pengelolaan sampah pada tahun pertama (2012) sebesar Rp. 9.360.791.603,-. Pendapatan yang diperoleh dari penerimaan retribusi serta hasil penjualan produk TPST pada tahun pertama (2012) adalah sebesar Rp.  15.863.535.453,-

Aspek Peran Serta Masyarakat

Bentuk peran serta masyarakat Kecamatan Pedurungan terhadap pengelolaan sampah antara lain :

- Membayar retribusi sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Membuang sampah pada wadah ada di masing-masing sumber sampah.

Sistem penarikan retribusi dilakukan bersamaan dengan pembayaran rekening listrik, telepon atau air minum agar penerimaan retribusi sampah dapat optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan perencanaan sistem pengelolaan sampah terpadu Kecamatan Pedurungan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Dilihat dari Aspek Organisasi (Kelembagaan), pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu Kecamatan Pedurungan menjadi tanggung jawab UPTD yang membawahi Tata Usaha, Sub Unit Perencanaan Sub Unit Operasional dan Perawatan serta manajemen pengolahan di TPST.

- Dilihat dari Aspek Hukum dan Pengaturan, perlu adanya sosialisasi UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dengan cara pemasangan baliho secara ringkas, maupun pemasangan Papan Himbauan pada fasilitas umum, sosialisasi dapat juga dilakukan melalui media berupa selebaran-selebaran yang disebarkan secara langsung (door to door) maupun secara tidak langsung (penyebaran melalui loket pembayaran rekening listrik, telepon, air bersih).

- Dilihat dari Aspek Teknis Operasional, pemisahan sampah tidak dilakukan di sumber penghasil sampah, pemisahan sampah dilakukan di TPST. Di TPST juga dilakukan kegiatan pengomposan dan penjualan kembali bahan-bahan anorganik yang masih mempunyai nilai ekonomis. Sub sitem pewadahan, untuk jalan direncanakan menggunakan sepasang bin HDPE kapasitas 50 liter di lengkapi dengan tiang penyanggga. Sub sistem pengumpulan menggunakan pola individual langsung (door to door), dengan menggunakan kendaraan roda tiga, dan sistem pengangkutan ke TPA menggunakan truk arm roll, masing-masing maksimal 4 (empat) kali ritasi setiap harinya.

- Dilihat dari Aspek Pembiayaan dan Retribusi, sistem pengelolaan sampah terpadu Kecamatan Pedurungan dibiayai dari penerimaan retribusi serta hasil penjualan produk TPST (kompos dan bahan anorganik yang masih memiliki nilai ekonomis). Dengan penerapan pengelolaan sampah terpadu, diperlukan biaya pengelolaan sampah pada tahun pertama (2012) sebesar Rp. 9.360.791.603,-

- Dilihat dari Aspek Peran Serta Masyarakat, pengelolaan sampah terpadu Kecamatan Pedurungan melibatkan masyarakat melalui pembayaran retribusi yang tertib dan teratur bersamaan dengan pembayaran rekening listrik, telepon atau air minum. Serta masyarakat ikut berperan aktif dalam menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan sekitarnya, dengan cara mentediakan wadaha sampah swadaya seta membuang sampah pada tempatnya.

SARAN

- Aspek Hukum dan Peraturan, Perlu segera dilaksanakannya sistem Pengelolaan Sampah Terpadu untuk mengolah sampah Kawasan Kecamatan Pedurungan sepertit ketentuan UU No.18 Tentang Pengelolaan Sampah adanya tugas dan kewajiban pemerintah daerah dengan cara berwawasan lingkungan guna mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA

- Aspek Institusi dan Kelembagaan, Perlu adanya institusi / lembaga pengelola yang masih satu garis perintah dari Dinas Kebersihan untuk memudahkan rencana pengembangan  pengawasan serta perintah sewaktu-waktu

- Aspek Teknis Operasional, perlu di lakukan perubahan paradigma lama (sistem 3P) dengan paradigma baru (Daur Ulang dan Pengomposan) dengan pengolahan sampah sedekat mungkin dengan sumbernya agar jumlah sampah yang dihasilkan lebih sedikit

Perlu segera dilaksanakannya sistem Pengelolaan Sampah Terpadu untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh Sampah Kota, untuk mengurangi beban Pemerintah Kota Semarang dalam menangani pengelolaan kebersihan Kota Semarang, serta untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA.

- Aspek Retribusi dan Pembiayaan, Perlu penyiapan biaya investasi dari Pengelola Kawasan Kecamatan Pedurungan sebagai pendukung awal berjalannya Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu dan perlunya optimalisasi penarikan retribusi serta usaha pemasaran yang strategis hasil produk TPST untuk menunjang biaya pengelolaan sampah terpadu Kawasan Kawasan Kecamatan Pedurungan

- Aspek Peran Serta Masyarakat, Perlu usaha yang intensif untuk mensosialisasikan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu beserta peraturannya agar masyarakat lebih mengetahui dan mendukung berjalannya Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1992. Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Sedang di Indonesia. SK SNI – S – 04 – 1993 – 03. Bandung : Yayasan LPMB

- __.1992. Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan. SK SNI – T – 13 – 1990 – F. Bandung : Yayasan LPMB

- __.1994. Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan. SNI 19-3964-1994. Badan Standarisasi Nasional.

- __.1994. Pelatihan Tingkat Lanjutan Bidang Persampahan. Jakarta : Unit Pengelolaan Proyek Peningkatan Kemampuan Tenaga Bidang Air Bersih dan PLP Direktorat Jendral Cipta Karya. Departemen Pekerjaan Umum.

- __.2000. Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan. Bandung : Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Permukiman.

- __.2002. Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan. SNI 19-2454-2002. Badan Standarisasi Nasional

- __.2003. Lokakarya Studi Evaluasi TPA Jawa Tengah. Semarang : Dinas Permukiman dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah

- __.2003. Pelatihan Teknologi Pengolahan Sampah Kota Secara Terpadu Menuju Zero Waste. Jakarta : BPPT

- __.2008. UU No. 18  Tentang Pengelolaan Sampah. Jakarta

- Gunadi, Dharma. Wahyuni T 2004. Kebijakan Pengelolaan Sampah Lintas Kabupaten/Kota. Semarang : Dinas Permukiman Dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah

- Bebassari, S. 2004. Teknologi Pengelolaan Sampah Perkotaan Secara Terpadu Skala Regional Menuju Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Lingkungan. Semarang : Dalam Acara Kajian Pengelolaan Sampah Secara Terintegrasi.

- Moersid. M,M. 2004. Konsep National Action Plan Pengelolaan Sampah Dalam Rangka Millenium Development Goals. Semarang : Dalam Acara Kajian Pengelolaan Sampah Secara Terintegrasi.

- Achmad, Rukaesih. 2004. Kimia Lingkungan. Jakarta : Andi

- Azwar, Azrul. 1995. Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan. Jakarta : Mutiara Sumber Widya

- Basriyanta. 2007. Memanen Sampah. Yogyakarta : Kanisius (Anggota IKAPI)

- Darmasetiawan, Martin. 2004. Daur Ulang Sampah dan Pembuatan Kompos. Jakarta : Ekamitra Engineering.

- Frick, Heinz. Suskiyanto, Bambang. 1998. Dasar-Dasar Eko Arsitektur. Yogyakarta : Kanisius (Anggota IKAPI)

- Japan International Cooperation Agency (JICA). 2003. Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Sampah

- Outerbridge, Thomas. Lubis, Mochtar. 1991. Limbah Padat Di Indonesia Masalah Atau Sumber Daya. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

- Purwendro, Setyo. Nurhidayat. 2006. Mengolah Sampah Untuk Pupuk Pestisida Organik. Jakarta : Penebar Swadaya.

- Sofian. 2006. Sukses Membuat Kompos Dari Sampah. Jakarta : Agro Media Pustaka

- Sudradjat. 2006. Mengelola Sampah Kota. Jakarta : Penebar Swadaya

- Tchobanoglous, George. Theisen, Hilary. Vigil, Samuel. 1993. Integrated Solid Waste management. New York : McGraw-Hill

- Tim Penulis PS. 2008. Penanganan & Pengolahan Sampah. Jakarta : Penebar Swadaya.

- Widyatmoko, H. Sintorini, 2002. Menghindari, Mengolah dan Menyngkirkan Sampah. Jakarta : Dinastindo Adiperkasa International

- Sudjana. 1996. Metoda Statitika Edisi Ke-6. Bandung : Tarsito

- Widiyanto, Yuli. 2009. Perencanaan Pengelolaan Sampah Terpadu Kawasan Kecamatan Gayamsari Semarang. Semarang : Program Studi Teknik Lingkungan Undip

# Text boxes

Petugas Penyapu, Pengumpulan, Pengolahan di TPST, Pengangkutan

Petugas Penarik Retribusi

Petugas Penyuluhan dan Sosialisasi

Sub Unit Operasional

Tata Usaha

Sub Unt Retribusi Dan Pemasaran

Sub Unit Perencanaan

Kepala UPTD

Selesai

Pengambilan Data

Persiapan

Studi Literatur

Kesimpulan dan Saran

Penyusunan Laporan

Mulai

Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Di Kecamatan Pedurungan

      - Aspek kelembagaan / institusi

      - Aspek teknis operasional

      - Aspek pembiayaan / retribusi

      - Aspek hukum dan peraturan

      - Aspek peran serta masyarakat

      - Plant TPST

Analisa Data

Pengambilan Data Sekunder :

- Gambaran umum daerah perencaan

- Peta Administrasi

- Monografi dan demografi wilayah

Pengambilan Data Primer :

- Jumlah timbulan sampah

- Komposisi sampah

- Wawancara langsung ke pemerintah, petugas kebersihan, pemulung, masyarakat

Identifikasi Masalah