PERANCANGAN MEJA KERJA

ALAT POULTRY CUTTER MENGGUNAKAN ASPEK BIOMEKANIKA DAN ANTHROPOMETRI

DI UD. CJDW

NAMA : ARENDRA RAHARDI

NIM : L2H 303 573

PEMBIMBING I : Ir. Heru Prastawa, DEA

PEMBIMBING  II : Denny Nurkertamanda, ST, MT

ABSTRAK

Proses parting merupakan salah satu tahapan proses produksi dalam usaha pemotongan ayam. Proses ini berarti pemotongan perbagian ayam menjadi 8, 10 atau 12 bagian. Permasalahan dalam proses parting di UD. CJDW adalah tingginya tingkat keluhan pekerja mengenai nyeri yang dirasakan pada punggung. Hal ini mengakibatkan tingkat produktivitas cenderung menurun setiap jamnya. Oleh karena itu perlu dirancang suatu meja kerja yang berfungsi membantu kinerja alat poultry cutter sehingga lebih nyaman saat digunakan dalam jangka waktu yang lama.

Perancangan meja kerja alat poultry cutter ini pertimbangan faktor biomekanika  dan anthropometri. Faktor biomekanika mendasari pertimbangan gaya-gaya yang terjadi selama proses parting. Faktor Anthropometri mendasari pertimbangan ukuran meja kerja alat poultry cutter.

Meja kerja poultry cutter usulan memberikan hasil yang signifikan. Pertama, penghilangan satu proses yang dapat mempercepat proses parting yaitu proses mengangkat dan meletakkan keranjang ayam di lantai. Kedua, posisi kerja duduk pada meja usulan mampu mereduksi gaya pada bahu sebesar 24,39%, siku sebesar 79,19% dan pada punggung sebesar 40,42%. Ketiga, waktu proses parting berkurang sebesar 11,375 detik.

Kata kunci: pemotongan, ayam, parting, poultry cutter, meja kerja, perancangan, biomekanika, anthropometri.