PERANCANGAN CASING OZONIZER AQUARIUM

TEKNOLOGI PLASMA DENGAN MEMPERTIMBANGKAN

FUNGSI KOMPONEN PRODUK DAN FUNGSI KEAMANAN MENGGUNAKAN METODE

QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD)

NAMA : BOGI ANDRIYANTO

NIM : L2H 303 575

PEMBIMBING I : Denny Nurkertamanda, ST, MT

PEMBIMBING II : Zainal Fanani R, ST

ABSTRAK

Dalam tugas sarjana ini berisi tentang perancangan casing suatu alat yang berfungsi menghasilkan kandungan ozon di dalam air, yang disebut dengan ozonizer. Alat ini biasa digunakan pada aquarium maupun ekosisitem tambak. Namun pada kasus dalam penulisan tugas akhir ini, kapasaitas alat yang dirancang casingnya adalah alat ozonizer kapasitas aquarium. Ozonizer aquarium yang dikembangkan ini merupakan alat berteknologi baru, yang dimiliki oleh pihak CV Plasmatech. Teknologi yang digunakan adalah teknologi plasma. Dalam perancangan casing ozonizer Aquarium penulis menggunakan metode Quality Function Deployment (QFD) pada fase perencanaan produk dan perencanaan disain. Pada fase perencanaan produk, dilakukan identifikasi konsumen sebagai data mentah penentuan spesifikasi teknis. Identifikasi konsumen dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner yang berisikan semua kebutuhan pengguna terhadap alat ozonizer aquarium. Pada fase perencanaan produk tersebut daftar kebutuhan konsumen tersebut diterjemahkan dan diolah hingga muncul target spesifikasi teknis yang disesuaikan dengan keterbatasan produk dan produk pesaing yang telah ada. Keseluruhan fase perencanaan produk tersebut kemudian dirangkum dalam bentuk House of Quality (HOQ). HOQ pada fase perencanaan produk digunakan sebagai acuan pada fase berikutnya, yakni fase perencanaan disain. Pada pada fase perencanaan disain dihasilkan beberapa alternative disain yang akan dievaluasi dan dipilih satu untuk hasil disain yang akan digunakan sebagai disain akhir produk. Alternatif-alternatif ini dibuat berdasarkan aspek-aspek kebutuhan yang telah diidentifikasi pada awal tahap dan analisis fungsional produk.. Disain akhir yang telah dipilih digambar sebagai prototype dalam bentuk gambar teknik sebagai pedoman proses pembuatan dan animasi sebagai peletakan komponen dan sebagai panduan pemakaian produk.

Kata Kunci :Kebutuhan Konsumen Quality Function Deployment, Target Spesifikasi Teknis, House of Quality, Alternatif Disain, Prototipe Produk